Załącznik nr 18B

## PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Domacyny

w km 0+000 - 0+108 i  0+000 0+254

Domacyny Dz. Nr. ew. 371, 374, 377,

Wyk.

Czerwiec 2017r.                                                inż. Krzysztof    Kopeć

##### Wielkości podstawowe

I. Droga Nr  ew.  371, 374, 377 w m. Domacyny

1. długość drogi                                                                          – 362 mb

2. profilowanie istniejącej nawierzchni                                       - 1860 m2

3. podbudowa tłuczniowa   gr.  5 cm                                          - 1860 m2

4. nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm                 - 1488 m2

5. nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4 cm                - 1488  m2

6. obsypka poboczy tłuczniem gr. 8 cm i szer. 0.5m                  - 372 m2

7. regulacja studzienek kanalizacyjnych                                      - 2 szt.

8. regulacja zsuw wodociągowych                                               - 1 szt.

Projekt zawiera :

- Wielkości podstawowe

- Orientacja

- Opis techniczny

- Plan zagospodarowania terenu

5. Profile  podłużne

6. Rysunki konstrukcyjne

7. Przedmiar robót

### OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Domacyny

w km 0+000 - 0+108 i  0+000 0+254

Droga Dz. Nr. ew. 371, 374, 377,

1. Podstawa opracowania

1.1 Opracowanie projektu Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości

Domacyny  w km 0+000 - 0+108 i  0+000 0+254   zostało zlecone

przez  Gminę Padew Narodowa.

2. Dane wyjściowe

2.1 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.2 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

2.3 Pomiary w terenie

2.4 Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

3. Stan istniejący

3.1 Droga Nr. ew. 371, 374, 377, Domacyny

Droga gminna przewidziana do przebudowy w km w km 0+000 - 0+108 i  0+000 0+254   w miejscowości Domacyny.

Droga ta jest droga dojazdową do gospodarstw, oraz do pól.

Posiada ona nawierzchnię tłuczniową o szerokości pasa utwardzonego

4.0m.  Na tym odcinku występują gospodarstwa domowe.

W  czasie eksploatacji drogi powstają liczne wyboje, które szybko się powiększają .   Korzystanie z drogi staje sie uciążliwe dla mieszkańców, oraz innych użytkowników. Wskazane jest, wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi przy którym występują gospodarstwa.

4. Rozwiązania  projektowe

4.1 Droga   Nr. 785

Przebudowa drogi przewidziany jest w km 0+000 - 0+108 i  0+000 0+254 tj. na odcinku 362 mb. Roboty należy rozpocząć od wyprofilowania istniejącej nawierzchni tłuczniowej i zabezpieczenia istniejących studzienek kanalizacyjnych. Po wyprofilowaniu i dogęszczeniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej należy przystąpić do wykonania projektowanej konstrukcji drogi.   Na istniejącej podbudowie tłuczniowej szer. 5.0 m wykonana zostanie profilowana tłuczniowa warstwa górna grubości 5.0 cm. Na podbudowie tłuczniowej wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4.0m, warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną obsypki poboczy obustronnie na całej długości o szerokości 0.5m, warstwą gr. 8 cm.  W km 0+108 tj. na połączeniu    wykonany zostanie rozjazd.  W trakcie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na studzienki kanalizacyjne usytuowane w trasie remontowanej drogi. Włazy należy wyregulować w stosunku do nowej nawierzchni drogi.

Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych wykonać obustronnie o nachyleniu  2%. Natomiast na łukach spadki jednostronne o nachyleniu 2 %.

4.3 Parametry drogi zostały przedstawione w części graficznej , w formie   profili podłużnych i rysunków konstrukcyjnych.

5. Podczas wykonywania prac zachować przepisy BHP przy tego typu robotach.

6. Ochrona środowiska

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U Nr 257 z 2004 r poz. 2575 z późn. zmianami) , Ja niżej podpisany projektant oświadczam , zgodnie z §3 ust. 2 , że realizacja przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Domacyny  w km 0+000 - 0+108 i  0+000 0+254  nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20% oraz wzrostu zużycia surowców ( w tym wody) materiałów, paliw, energii o więcej niż 20%.Obiekt  nie znajduje sie w obszarze Natura 2000. W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów poddane ochronie gatunkowej.

Kopeć Krzysztof