PROJEKTOWANIE I NADZÓR - JANUSZ STASIÓW

39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI UL.LANGIEWICZA 11 tel.0502276161

# SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

CPV 45111200, 45111240, 45232400, 45232410, 45232440, 45232423, 45233220, 45233252

## Obiekt:

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej Kębłów-Rożniaty

## Zamawiający:

## Gmina Padew Narodowa

### ZATWIERDZAM

Padew Narodowa dnia ............                                    ..................

#### SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.0.Przedmiot  szczegółowej  specyfikacji  technicznej(SST)

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  techniczne    dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  przykanalików kanalizacji sanitarnej w Kębłowie i Rożniatach.

2.0.Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dla  robót  wykazanych  w  niżej  wymienionej  specyfikacji  technicznej:

S01.00 – przykanaliki kanalizacji sanitarnej w Kębłowie i Rożniatach

3.0.Podstawa  opracowania:

Niniejsze  SST  zostały  opracowane  na  podstawie:

Dokumentacji  technicznej, warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  Tom II-gi  instalacje  sanitarne  i  przemysłowe, Zarządzenie  Nr. 60 MB i PMB z dnia 29.12.1970 r w sprawie  warunków  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  wod-kan  ze  zmianą  Nr.36 MGT i OS z 1974 roku.

# SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   S.01.00

1.Wstęp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wykonania  przykanalików kanalizacji  sanitarnej  w Kębłowie i Rożniatach.

1.2.Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.1.

1.3.Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robot  przy  budowie  przykanalików kanalizacji  sanitarnej w Kębłowie i Rożniatach:

- Roboty ziemne przy wykonaniu przykanalików: 4506,20m3

- Wykonanie  przykanalików  kanalizacji sanitarnej  PVC160mm: 3338,0mb /92szt

- Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 315mm – 82szt

- Wykonanie przejść pod przeszkodami:

- Rura osłonowa PVC250mm w przekopach – 36m

- Przewiert rura stalową 250mm – 40m

1.4.Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  przepisami.

1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny   za  jakość  ich  wykonania, oraz  zgodność  z  dokumentacją  projektową, SST  i poleceniami  inspektora  nadzoru.

2.0.Materiały

2.1.Przewiduje się wykonanie przykanalików sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg średni „N” – SN 4 kPa, pod drogami i ciekami szereg ciężki „S” – SN 8 kPa.

Dla celów podłączeniowych i w miejscach zmiany kierunków trasy przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z kinetą z PP lub PE.

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315mm z rurą trzonową karbowaną z pokrywami zależnymi od przeznaczenia terenu – na terenach zielonych ze stożkiem betonowym z pokrywą betonową, w drogach z rurą teleskopową z ruchomą pokrywą żeliwną typ ciężki 40T.

Wyżej  wymienione  materiały i inne  materiały  pomocnicze  stosowane  przy  wykonywaniu  sieci  kanalizacji, oprócz  wymagań  podanych  w  normach, powinny  posiadać  znak  bezpieczeństwa  B  i  aprobaty  techniczne  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie  użyteczności  publicznej.

2.2.Ustalenia  dotyczące  składowania  materiałów.

Materiały  winny  być  składowane  w  odpowiednich  magazynach, rury nie  powinny   być  narażone  na  działanie  promieni  słonecznych  i  uszkodzenia  mechaniczne.

3.0.Sprzęt

Roboty  ziemne   wykonujemy  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  jak  koparka  o  zasięgu  łyżki  do  głębokości  4m. Zasypkę  przy  użyciu  spycharki. Studnie  montujemy  przy  użyciu  dźwigu  budowlanego.

4.0.Transport

Do  przewożenia  rur  z  PVC  używać  odpowiednich  samochodów, tak  by  rury  nie  zwisały  z  skrzyni  ładunkowej, armaturę  sanitarną  zabezpieczyć  przed  obiciem.

5.0.Wykonanie  robót

5.1.Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  robót i harmonogram  robót  uwzględniające  wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonywana  sieć sanitarna oraz zabezpieczenie istniejącego  uzbrojenia.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  powiadomić  na  7  dni  wcześniej o  robotach  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego i nadziemnego znajdującego  się  w sąsiedztwie  kanalizacji  oraz  powiadomić  i  uzgodnić  sposób  prowadzenia  robót  z  właścicielami  dróg  a  także  prywatnych  posesji.

5.2.Zakres  wykonywanych  robót

5.2.1. Zakres  podany w punkcie 1.3.

5.2.2. Pełna  obsługa  geodezyjna – wytyczenie  tras   oraz  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  z  naniesieniem  na  mapy  sytuacyjno-wysokościowe  wykonanego  uzbrojenia.

Szczegółowy  zakres  robót  według  kosztorysu  „ślepego”.

Zakres  ewentualnego  odwodnienia  wykopu  określa  wykonawca  sam  w  odpowiedniej  pozycji  kosztorysowej  i  jest  on  niezmienny  do  końca  budowy.

6.0.Kontrola  jakości  robót

W  czasie  wykonywania  robót, roboty  winny  być  kontrolowane  pod  względem  poprawności  ich  wykonania, dobrej  jakości, użycia  właściwych  materiałów, przez  wykonawcę  robót i inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

Po  wykonaniu  kanalizacji  sanitarnej  sprawdzamy  spadki  kanalizacji, średnicę, podsypkę pod rury z piasku, jakość połączeń, zgodność z projektem i technicznymi  warunkami  wykonania  robót. Przeprowadzamy  próbę  szczelności  ułożonego  kanału.

7.0.Obmiar  robót

Jednostką  obmiaru  jest: mb dla rurociągów

szt dla armatury

kpl dla studni rewizyjnych

m3  dla  robót ziemnych

8.0.Badania  instalacji

8.1.Sieć  kanalizacji  sanitarnej

Badanie  szczelności  kanalizacji  wykonujemy  zarówno na infiltrację jak i eksfiltrację zgodnie z normą PN-92B-10735. Rurociąg uważa się za szczelny , a próbę za pozytywną, jeżeli w trakcie jej trwania nie wystąpi ubytek (napływ) wody. 9.0.Odbiory  robót

Ustala  się  następujące  odbiory:

9.1.Odbiory  międzyoperacyjne:

- Przebieg tras

- Podsypki pod rurociągi

- Zagęszczenia zasypki

- Szczelność połączeń

9.2.Odbiory  częściowe:

Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  instalacji  które  ulegają  zakryciu  jak  przebicia, zasypki, zamurowania.

9.3.Odbiór  końcowy:

Podstawą  rozpisania  odbioru  końcowego  przez  Inwestora  będzie  stwierdzenie  inspektora  nadzoru  w  Dzienniku  budowy, że  roboty  będące  przedmiotem  odbioru  zostały  wykonane  i  nadają  się  do  odbioru.

Do  odbioru  końcowego  należy  przedłożyć:

- Dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  poprawkami  w  trakcie  wykonawstwa

- Protokoły  z  odbiorów  częściowych  z  udziałem  przyszłego  użytkownika  sieci  kanalizacyjnej

- Protokoły  z  prób  szczelności

- Dziennik  budowy

- Oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  przedmiotu  odbioru  zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką  budowlaną i technicznymi  warunkami  wykonania i odbioru

- Atesty i aprobaty  techniczne  na  zastosowane  materiały

Podczas  odbioru  końcowego  należy  sprawdzić  czy:

- Zostały  zastosowane  materiały i urządzenia  zgodne  z  wymogami  dokumentacji  technicznej i o odpowiedniej  jakości

- Odległości  przewodów  w  stosunku  do  innych  sieci  uzbrojenia  podziemnego  są  prawidłowe

- Prawidłowo wykonano  spadki

- Występuje  zgodność  wykonania  sieci  i  przykanalika  z  dokumentacją  techniczną

W  przypadku  niezgodności  wykonania  robót z dokumentacją i technicznymi  warunkami  wykonania i odbioru  lub  braku  wymaganych  dokumentów, należy  przerwać  odbiór. Ponowny  odbiór  rozpisać  po  stwierdzeniu  inspektora  nadzoru  o  wykonaniu  poprawek, czy  dostarczenia  brakujących  dokumentów  odbiorowych.

10.0.Podstawa  płatności

Podstawę  płatności  stanowi  protokół  finansowo-rzeczowy  potwierdzający  zakres  i  wartość  wykonanych  robót  spisany  z  udziałem  inspektora  nadzoru, załączony  do  rachunku.

11.0.Przepisy  związane

W SST  powołano  się  na  następujące  normy, zarządzenia:

- Zarządzenie Nr 60 MBiPMB z dnia 29.12.1970 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

- Prawo  budowlane

Przy  wykonywaniu  sieci i przykanalików obowiązują normy:

- PN-B 10725 :1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne.Wymagania i badania.

- PN-92/B-10735 – Kanalizacja,wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 – Przewody podziemne, roboty ziemne odbiory i badania

- PN-91/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne

- PN-80/C-89205 – Rury z PVC

Opracował: Janusz Stasiów