Padew Narodowa, dn. 09.04.2008

RGR/J/341/04/2008

# Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający wprowadza modyfikację w pkt. III treści istotnych warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 7 – przedmiar robót.

# III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi, droga nr 814 i 701 w m. Padew Narodowa.

Przewidziany zakres prac do wykonania:

1. Droga nr 814:

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - 20,00 T

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. 5 cm – 1 240,00 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. po zagęszczeniu 4 cm – 1 240,00 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. po zagęszczeniu 3 cm – 960,00 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. po zagęszczeniu 3 cm – 960,00 m2

- nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia, opaski, pobocza obustronne, gr. po zagęszczeniu 10 cm - 300,00 m2

- nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia, opaski, pobocza obustronne, gr. po zagęszczeniu 6 cm - 540,00 m2

2. Droga nr 701:

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. 5 cm po zagęszczeniu - 1 895,00 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych-grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. po zagęszczeniu 3 cm - 1 540,00 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych-grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. po zagęszczeniu 3 cm - 1 540,00 m2

- nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia, opaski, pobocza obustronne, gr. po zagęszczeniu 6 cm - 375,00 m2

Załącznik nr 7 – przedmiar robót w  załączeniu