Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………. 2016 r.

...................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postępowania na:

„Przebudowa drogi gminnej Łosienek – Łubno na odcinku o długości 644 mb, działki nr: 1166; 526 obr. Łosienek”

Zestawienia materiałów i technologii robót punktowanych w kryterium jakości i przyjętych do kalkulacji cenowej

Oświadczam, iż następujące materiały/technologie przyjąłem do wyceny i zobowiązuje się do ich użycia przy wykonywaniu zamówienia.

| Materiał/ technologia | Deklarowana wartość która została i przyjęta do wyceny |
| --- | --- |
| 1 | Zwiększenie grubości warstwy ścieralnej: | o - 0,5 cm – 2 pkt o – 1,0 cm - 5 pkt* |
| 3 | Wymagania jakościowe wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej: Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: | GC85/20 = 0 pkt (wymagana ze Specyfikacji technicznej) GC90/20 = 5 pkt (proponowana do punktacji) * Producent …………………………………………… |
| 4 | Wymagania jakościowe wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej: Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4;kategoria nie wyższa niż: | FI25 lub SI25 = 0 pkt (wymagana ze Specyfikacji technicznej) FI20 lub SI20 = 3 pkt (proponowana do punktacji) * Producent …………………………………………… |
| 5 | Wymagania jakościowe wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej: Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: | CDeklarowana =0 pkt (wymagana ze Specyfikacji technicznej) C95/1 =5 pkt (proponowana do punktacji) * Producent …………………………………………… |
| 6 | Wymagania jakościowe wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej: Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: | PSV44 = 0 pkt (wymagana ze Specyfikacji technicznej) PSV Deklarowana =3 pkt (proponowana do punktacji) * Producent …………………………………………… |

* Niepotrzebne skreślić. Brane będą pod uwagę tylko pozycje nie skreślone oraz te w których określono producenta w przypadku pozostawienia obydwu pozycji bez skreśleń w tej pozycji wykonawca nie otrzyma punktacji.

Minimalny  wymagany okres rękojmi (gwarancji) 36 miesięcy  - 0 pkt.

Za wydłużony okres rękojmi (gwarancji) do 48 miesięcy  - 10 pkt. z tym zastrzeżeniem, że uprawnionym do wydłużenia okresu rękojmi (gwarancji) jest wykonawca który w kryterium jakościowym otrzyma minimum 10 pkt z 20 pkt możliwych do osiągnięcia.

Za wydłużony okres rękojmi (gwarancji) do 60 miesięcy  - 20 pkt. z tym zastrzeżeniem, że uprawnionym do wydłużenia okresu rękojmi (gwarancji) jest wykonawca który w kryterium jakościowym otrzyma minimum 10 pkt z 20 pkt możliwych do osiągnięcia.

...................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)