Załącznik nr 2                                                         PRZEDMIAR ROBÓT

(pomocniczy)

Zadanie: „Remont Drogi powiatowej Nr 3718E Drużbin – Bratków Dolny”

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Robty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 5,075 |
|  | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt. | 25 |
|  | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 16 cm wraz z wywozem urobku | m2 | 7350,0 |
|  | Oczyszczanie rowów z namułu o głębokości 30 cm z wywozem ziemi do 5 km, wyprofilowaniem skarp i dna rowu | m | 9600,0 |
|  | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm – wraz z wywozem materiału do 5,0 km (połączenie technologiczne) | m2 | 255,0 |
|  | Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową nie modyfikowaną nawierzchni drogowych w ilości 0,5kg/ m2 | m2 | 25886,0 |
|  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR2, o grubości 5,0 cm po zagęszczeniu (warstwa wyrównawcza) | m2 | 25886,0 |
|  | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5kg/m2) | m2 | 26141,0 |
|  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR2 o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu (warstwa ścierna) | m2 | 26141,0 |
|  | Formowanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dostarczanego samochodem samowyładowczym o średniej grubości 10 cm, szerokości 0,75 m | m2 | 7350,0 |
|  | Montaż barier stalowych przy stawie. Bariera półsztywna. Słupek IPE 100 w rozstawie co 2,0 m. | m | 44,0 |
|  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 14 |
|  | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych. (średnie) | szt. | 14 |
|  | Mechaniczne malowanie linii krawędziowych P-7a i odnowienie przejścia w technologii grubowarstwowej | m2 | 1186,00 |
|  | Punktowe elementy odblaskowe – montaż odbłyśników barwy białej 53 szt., czerwonej 53 szt. | szt. | 106 |
|  | Przymocowanie tablic prowadzących pojedynczych U-3a, U-3b, U-3e | szt. | 14 |
|  | Słupki do tablic U-3a,b,e | szt. | 14 |
|  | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 5,075 |