##### Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych

nr sprawy: GN 3021-1/1/2008

# RZECZOWY ZAKRES PRAC

W A R U N K I     T E C H N I C Z N E

Pomiar kontrolny działek i użytków do aktualizacji klasyfikacji gruntów położonych  w obrębach: Ujazd gmina Wartkowice

Domaniew gmina Dalików

#### POWIAT PODDĘBICKI, WOJ. ŁÓDZKIE

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Poddębice, dnia 07.08.2008 r.

# Załącznik nr 2 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania  prac  geodezyjno-kartograficznych  polegających na pomiarze działek i użytków w obrębach: Ujazd gmina Wartkowice i Domaniew gmina Dalików,  Powiat Poddębice, woj. łódzkie.

I .   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

- Przedmiot opracowania – pomiar działek i użytków w obrębach:

Ujazd gmina Wartkowice

Domaniew gmina Dalików.

- Obszar opracowania:

- Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz.1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji                       o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu   i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności  geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów           i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454, z 2001 r. Nr 11, poz. 89);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

- Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 roku w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122, z 2003 r. Nr 176, poz. 1721);

- Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782);

- Ustawa z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749,                    z 2004 r. Nr 116, poz. 1206);

- Ustawa z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.  z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772);

- Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803,               z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953)

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21, z 1972 r. Nr 49, poz. 317);

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

- instrukcje techniczne GUGiK:

O-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2     Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3     Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4     Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

G-1     Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4     Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

G-5     Ewidencja gruntów i budynków

K-1     Mapa zasadnicza z 1998 r.

- Wytyczne techniczne GUGiK, a w szczególności:

K-1.1. Zasady rozwarstwienia mapy numerycznej,

# II .   MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

- Bank danych dotyczących osnów;

- Osnowa pozioma III klasy i pomiarowa w układzie współrzędnych „1965”; ;

- Mapa numeryczna i analogowa;

- Operaty z pomiaru dla celów ewidencyjnych;

- Opracowanie geodezyjne do uwłaszczeń z lat  1971-1982;

- Operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów i wyznaczenia granic           (podziały wznowienia, rozgraniczenia);

- Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac.

## III. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

- Założenie dziennika prac geodezyjnych.

- Pisemna analiza materiałów PODGiK:

- dotyczących granic działek ujętych w dotychczasowych opracowaniach obejmujących wznowienia granic, rozgraniczenia, scalenia, podziałów nieruchomości

- dotyczących możliwości wykorzystania istniejącej osnowy geodezyjnej

- Sporządzenie wydruków zawierających analizę opracowania.

- Założenie  osnowy dla obiektu (po uzgodnieniu w PODGiK)

- Wywieszenie zawiadomień o wykonywanych pracach u Sołtysów wsi Ujazd i Domaniew oraz odpowiednich Urzędach Gmin

- Odszukanie punktów granicznych przyjętych we wcześniejszych opracowaniach.

- Pomiar działek i użytków według stanu na gruncie

- Wykonanie map wykazujące rozbieżności w użytkach i działkach ujawnione w wyniku pomiaru

IV.   INFORMACJE KOŃCOWE

- Obliczenia.

###### Obliczenia należy wykonać w układzie „1965”. Ciągi osnowy geodezyjnej wyrównywać

###### jednorzędowo. W przypadku wykorzystania w opracowaniu istniejącej osnowy

###### (adaptacja punktów istniejących) dane z pomiaru osnowy  należy włączyć do obliczeń

###### i przeliczyć ponownie.

Wykonać zestawienie porównawcze współrzędnych przed i po wyrównaniu.

W przypadku wykonywania pomiaru techniką GPS, po obliczeniu współrzędnych należy

sprawdzić ich powiązanie punktów adoptowanych z punktami nie włączonymi do osnowy

# V.   MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA

Po wykonaniu prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

- operat skompletowany zostanie w zasobach

- płyta CD-ROOM z następującymi informacjami:

- bazą punktów granicznych z opisem cechy i stabilizacji

- szkice przebiegu granic ze wskazaniem stabilizowanych punktów osnowy