Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

na wykonanie prac geodezyjnych

nr sprawy: GN 3021-2/1/2008

RZECZOWY ZAKRES PRAC

W A R U N K I     T E C H N I C Z N E

WYKONANIE  AKTUALIZACJI KLASYFIKACJI GRUNTÓW

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZADZIM,

POWIAT PODDĘBICKI, WOJ. ŁÓDZKIE

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Poddębicach

SIERPIEŃ 2008

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania  prac  klasyfikacji gruntów i prac geodezyjnych polegających na pomiarze użytków i konturów klasyfikacyjnych dla wsi położonych na terenie gminy Zadzim, Powiat Poddębicki, woj. łódzkie.

I .   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

- Przedmiot opracowania

- wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów dla wsi wykazanych w załączniku graficznym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- aktualizacja mapy w postaci cyfrowej  EWMAPA Windows.

- Obszar opracowania określa załącznik graficzny do niniejszych warunków technicznych; Powierzchnia ogólna 300 ha.

- Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji                       o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu   i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493 );

- Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności  geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów            z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453);

- Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, zm. Nr 125, poz. 1368 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, Z 2008 r. Nr 116, poz. 1731),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 roku w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122, z 2003 r. Nr 176, poz. 1721);

- Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 );

- Ustawa z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749,                    z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2007 r. Nr 64, poz. 427);

- Ustawa z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.  z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 195, poz. 1437, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 35, poz. 218, Nr 123, poz. 851, Nr 173, poz. 1219);

- Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255 z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033 Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878);

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486 z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97, zm. Dz. U. z 1957 r. Nr 5, poz. 21, Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 317);

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

- instrukcje techniczne GUGiK:

O-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2     Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3     Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4     Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

G-1     Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4     Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

K-1     Mapa zasadnicza z 1998 r.

- Wytyczne techniczne GUGiK, a w szczególności:

K-1.1. Zasady rozwarstwienia mapy numerycznej,

G-5.4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem

technologii fotogrametrycznej.

II .   MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

- Osnowa pozioma III klasy  w układzie współrzędnych „1965”;

- Osnowa pozioma  pomiarowa w układzie współrzędnych 1965;

- Mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000 z  1962 r.

- Mapy sytuacyjno wysokościowe w kroju sekcyjnym 1:1000 ( na części terenu );

- Operaty do założenia ewidencji gruntów;

- Opracowanie geodezyjne do uwłaszczeń z lat  1971-1982;

- Operaty jednostkowe z pomiarów (podziały, wznowienia, rozgraniczenia),

- Bank danych dotyczących osnów;

- Operaty klasyfikacji gruntów

- Istniejąca baza numeryczna;

- Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania roboty.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

- Pisemna analiza materiałów znajdujących się w ośrodku dokumentacji geodezyjno                            -kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

- Kontrolny pomiar użytków i konturów klasyfikacyjnych wykonuje się w oparciu o osnowę geodezyjną lub w oparciu o odszukane trwale stabilizowane punkty graniczne.

- Obliczenia.

Obliczenia należy wykonać w układzie „1965”

5.   Sporządzenie map ewidencji gruntów.

W wyniku opracowania należy uzupełnić:

- mapę numeryczną ewidencji gruntów w programie EWMAPA WINDOWS

- bazę użytków i konturów klasyfikacyjnych.

IV. MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA

Po wykonaniu prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

- operat  techniczny

- płyty CD-ROOM z bazami danych dla programu EWMAPA.

- wydrukowaną mapę ewidencji gruntów

- wykazy zmian gruntowych