##### Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych

nr sprawy: ZP.343-30/GN/2009

# RZECZOWY ZAKRES PRAC

W A R U N K I     T E C H N I C Z N E

„Pomiar kontrolny do ewidencji gruntów - odtworzenie osnowy ewidencyjnej i przebiegu granic działek                                                                      w obrębie Chodów gmina Wartkowice, 
Powiat Poddębicki, woj. łódzkie”

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Poddębice, dnia 09.06.2009 r.

# Załącznik nr 1 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

#### Wykonania pomiaru kontrolnego do ewidencji gruntów polegającego na odtworzeniu osnowy ewidencyjnej i przebiegu granic działek w obrębie Chodów, gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki, woj. łódzkie.

I .   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

#### Przedmiot opracowania – odtworzenie osnowy ewidencyjnej i przebiegu granic działek             w obrębie Chodów

- Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, 
poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz.1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363,                   z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji                       o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu   i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu

- (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności  geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

- Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, 
poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 10, poz. 1437, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 35, poz. 218, 
Nr 173, poz. 1219, z 2009 r. Nr 19, poz. 100);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803,               z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, 
poz. 1087, Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, 
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227);

-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 roku Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440, 
Nr 172, poz. 1441, Nr 179, poz. 1486, z 2006 roku Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1217, z 2007 roku Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 roku Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, z 2009 roku Nr 19, poz. 100, z 2009 roku Nr 19, poz. 101);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów                    (Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21, z 1972 r. Nr 49, poz. 317);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, 
Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427, Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

- instrukcje techniczne GUGiK:

O-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2     Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3     Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4     Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

G-1     Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4     Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

G-5     Ewidencja gruntów i budynków

K-1     Mapa zasadnicza z 1998 r.

- Wytyczne techniczne GUGiK, a w szczególności:

K-1.1. Zasady rozwarstwienia mapy numerycznej,

# II .   MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

- Bank danych dotyczących osnów;

- Osnowa pozioma III klasy i pomiarowa w układzie współrzędnych „1965”; ;

- Mapa numeryczna i analogowa;

- Operaty z pomiaru dla celów ewidencyjnych;

- Opracowanie geodezyjne do uwłaszczeń z lat  1971-1982;

- Operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów i wyznaczenia granic           (podziały wznowienia, rozgraniczenia);

- Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac.

## III. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

- Pisemna analiza materiałów PODGiK:

- dotyczących granic działek ujętych w dotychczasowych opracowaniach obejmujących wznowienia granic, rozgraniczenia, scalenia, podziałów nieruchomości

- dotyczących możliwości wykorzystania istniejącej osnowy geodezyjnej

- Sporządzenie wydruków zawierających analizę opracowania.

- Powiadomienie  zainteresowanych o wykonywanych pomiarach poprzez wywieszenie ogłoszenia u Sołtysa wsi Chodów.

- Odszukanie punktów granicznych przyjętych we wcześniejszych opracowaniach.

- Odtworzenie punktów osnowy pomiarowej z opracowania do założenia ewidencji gruntów.

- Obliczenie współrzędnych punktów granicznych działek z zarysu pomiarowego wsi Chodów.

- Wykonanie map wykazujące rozbieżności działkach ujawnione w wyniku pomiaru

- Operat zarejestrować w PODGiK

IV.   INFORMACJE KOŃCOWE

- Obliczenia.

###### Obliczenia należy wykonać w układzie „1965”. Ciągi osnowy geodezyjnej wyrównywać

###### jednorzędowo. W przypadku wykorzystania w opracowaniu istniejącej osnowy

###### (adaptacja punktów istniejących) dane z pomiaru osnowy  należy włączyć do obliczeń

###### i przeliczyć ponownie.

Wykonać zestawienie porównawcze współrzędnych przed i po wyrównaniu.

W przypadku wykonywania pomiaru techniką GPS, po obliczeniu współrzędnych należy

sprawdzić ich powiązanie punktów adoptowanych z punktami nie włączonymi do osnowy

V.   INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Dla obrębu Chodów a założona osnowa pomiarowa stabilizowana kamieniami granitowymi i butelką jako podcentr. Pomiar granic wykonano układzie kątowo liniowym w układzie lokalnym.  Należy odszukać stabilizacje osnowy ( w przypadku braku uzupełnić) i wykonać jej pomiar na osnowę III klasy. Oosnowę pomiarową stabilizowa znakami typu A1.

# VI.   MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA

Dla każdego z opracowań oddzielnie wykonawca prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

- operat skompletowany zostanie w zasobach

- płyta CD-ROOM w katalogu zeskanowany operat w całości

- pliki obliczeń i współrzędnych