##### Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych

nr sprawy: ZP.343-17/1/GN/2009

# RZECZOWY ZAKRES PRAC

W A R U N K I     T E C H N I C Z N E

„Pomiar kontrolny działek i użytków położonych w obrębach: 
Sędów gmina Wartkowice, 
Bąki, Stefanów i Dzierzązna Szlachecka gmina Zadzim,

Łęg Baliński gmina Uniejów,
Powiat Poddębicki, woj. łódzkie”

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Poddębice, dnia 19.06.2009 r.

# Załącznik nr 1 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania  prac  geodezyjnych  polegających na pomiarze kontrolnym działek i użytków położonych w obrębach: Sędów gmina Wartkowice, Bąki, Stefanów i Dzierzązna Szlachecka  gmina Zadzim, Łęg Baliński gmina Uniejów, Powiat Poddębicki, woj. łódzkie.

I .   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

- Przedmiot opracowania – pomiar działek i użytków w obrębach:

- Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, 
poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz.1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji                       o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz. 493);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności  geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

- Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.  z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, 
poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 10, poz. 1437, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 35, poz. 218, 
Nr 173, poz. 1219, z 2009 r. Nr 19, poz. 100);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803,               z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, 
poz. 1087, Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, 
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227);

-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 roku Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440, 
Nr 172, poz. 1441, Nr 179, poz. 1486, z 2006 roku Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1217, z 2007 roku Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 roku Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, z 2009 roku Nr 19, poz. 100, z 2009 roku Nr 19, poz. 101);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów

(Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21, z 1972 r. Nr 49, poz. 317);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, 
Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427, Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

- instrukcje techniczne GUGiK:

O-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2     Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3     Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4     Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

G-1     Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4     Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

G-5     Ewidencja gruntów i budynków

K-1     Mapa zasadnicza z 1998 r.

- Wytyczne techniczne GUGiK, a w szczególności:

K-1.1. Zasady rozwarstwienia mapy numerycznej,

# II .   MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

- Bank danych dotyczących osnów;

- Osnowa pozioma III klasy i pomiarowa w układzie współrzędnych „1965”; ;

- Mapa numeryczna i analogowa;

- Operaty z pomiaru dla celów ewidencyjnych;

- Opracowanie geodezyjne do uwłaszczeń z lat  1971-1982;

- Operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów i wyznaczenia granic           (podziały wznowienia, rozgraniczenia);

- Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac.

## III. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

- Pisemna analiza materiałów PODGiK:

- dotyczących granic działek ujętych w dotychczasowych opracowaniach obejmujących wznowienia granic, rozgraniczenia, scalenia, podziałów nieruchomości

- dotyczących możliwości wykorzystania istniejącej osnowy geodezyjnej

- Sporządzenie wydruków zawierających analizę opracowania.

- Założenie  osnowy dla obiektu (po uzgodnieniu w PODGiK)

- Powiadomienie  zainteresowanych o wykonywanych pomiarach

- Odszukanie punktów granicznych przyjętych we wcześniejszych opracowaniach.

- Pomiar działek i użytków według stanu na gruncie

- Wykonanie map wykazujące rozbieżności w użytkach i działkach ujawnione w wyniku pomiaru

- Ustalenie granic i sporządzenie protokołów granicznych.

- Operat zarejestrować w PODGiK

IV.   INFORMACJE KOŃCOWE

- Obliczenia.

###### Obliczenia należy wykonać w układzie „1965”. Ciągi osnowy geodezyjnej wyrównywać

###### jednorzędowo. W przypadku wykorzystania w opracowaniu istniejącej osnowy

###### (adaptacja punktów istniejących) dane z pomiaru osnowy  należy włączyć do obliczeń

###### i przeliczyć ponownie.

Wykonać zestawienie porównawcze współrzędnych przed i po wyrównaniu.

W przypadku wykonywania pomiaru techniką GPS, po obliczeniu współrzędnych należy

sprawdzić ich powiązanie punktów adoptowanych z punktami nie włączonymi do osnowy

V.   INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Do działki użytkowanej przez Jerzego Pyserę – W operacie odnowy ewidencji gruntów wsi Sędów wykonano szkic przebiegu granic działki lecz nie wykonano obliczeń powierzchni i nie wykazano działki w rejestrze ewidencji gruntów po odnowie. Należy odtworzyć część osnowy ewidencyjnej z pomiaru do modernizacji ewidencji gruntów i dokonać odtworzenia przebiegu granic działki. Użytek działki określić na podstawie materiałów y PODGiK. Wykonać badania ksiąg wieczystych. Przygotować wykaz mian i mapę w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.

- Jak wynika z analizy graficznej przebiegu granic obrębów Stefanów, Bąki i Dzierżązna Szlachecka w gminie Zadzim, pomiędzy obrębami pozostaje obszar nie objęty ewidencją gruntów (biała plama). Należy odtworzyć przebieg granic powyższych obrębów,  ustalić użytkownika, dokonać pomiaru działki, nadać jej pierwszy wolny numer w obrębie, określić powierzchnię użytek na podstawie użytków przyległych i przygotować wykaz zmian do wprowadzenia danych do rejestru ewidencji gruntów.

- Dla działek z obszaru zaznaczonego na załączniku graficznym należy wykonać pomiar granic na gruncie. Dokonać szczegółowej analizy zgodności przebiegu granic z zarysem pomiarowym                  i archiwalną mapą ewidencji gruntów. Porównać dane z aktualnie istniejącą mapą. Wykonać badania ksiąg wieczystych. Powiadomić zainteresowanych i wykonać ponowny pomiar granic         i użytków z ich udziałem. Przygotować wykaz mian i mapę w celu wprowadzenia zmian               w ewidencji gruntów.

# V.   MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA

Dla każdego z opracowań oddzielnie wykonawca prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

- operat skompletowany zostanie w zasobach

- płyta CD-ROOM w katalogu zeskanowany operat w całości