Załącznik nr 7a

K O S Z T O R Y S     O F E R T O W Y

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej 3712E

Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki w miejscowości Zadzim

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE |
| 1 d.1 | KNNR 6 0802- 04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie. Krotność =1,5 | m2 | 57,00 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0208- 02 analogia | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) – Wywóz rozebranej nawierzchni asfaltowej, gruzu. Krotność =5 | m3 | 21,62 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0113- 01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 57,00 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0113- 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 57,00 |  |  |
| Razem dział |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 8 d.2 | KNNR 1 0301- 03 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) – 5% Robót ziemnych | m3 | 16,40 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 1 0202- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. | m3 | 311,60 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 1 0208- 02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) | m3 | 328,00 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 1 0608- 02 analogia | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa –przywóz piasku- 100% wymiana gruntu (pomniejszona o warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 90%) | m3 | 295,20 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 1 0318- 02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr.kat. IV | m3 | 14,76 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 1 0214- 03 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) – kat.gr. I-II | m3 | 280,44 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-01 0322- 07 kalk. własna | Szalunki skrzynkowe – umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. (szer. do 1m) | m2 | 625,80 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |
| 3 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |
| 15 d.3 | KNNR 4 1411- 01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 32,78 |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 4 1308- 05 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 197,50 |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 4 1308- 04 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 50,00 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 4 1308- 03 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 5,00 |  |  |
| 19 d.3 | KNNR 4 1308- 02 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 45,50 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 4 1417- 02 analogia | Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o śr 600 mm – TEGRA – zamknięcie rurą teleskopową – Dn 325 – KD-1;3;4;7 (lub równoważne) | szt. | 4,00 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 4 1417- 02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o śr 315 - 425 mm – zamknięcie rurą teleskopową – Dn 325 – KD-2;5;6 (lub równoważne) | szt. | 3,00 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 4 1417- 02 Analogia | Studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o śr 315-425 mm – Wpusty deszczowe z osadnikiem (lub równoważne) | szt. | 12,00 |  |  |
| 23 d.3 | KNNR 4 1427-01 kalk. Własna | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi „PS” przy grubości ściany 20 cm – otwór o śr. 400 mm – Włączenie kolektora do istniejącej studni KD1 | szt. | 1,00 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 4 |  | URZĄDZENIA DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |
| 24 d.4 | KNNR 4 1413-05 wycena indywidualna | Separator koalescencyjny NG 40-1,5 | stud. | 1,00 |  |  |
| 25 d.4 | KNNR 4 1413-05 wycena indywidualna | Osadnik betonowy V=2,5 m3 | stud. | 1,00 |  |  |
| Razem dział: URZĄDZENIA DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |  |
| 5 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA ISTNIEJĄCA |
| 26 d.5 | KNNR 4 1413-03 analiza indywidualna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m – Naprawa studni KD1- wymiana płyty na studziennej, włazu, regulacja | stud. | 1,00 |  |  |
| Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA ISTNIEJĄCA |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | X | X | X |  |
| Podatek VAT | X | X | X |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | X | X | X |  |

Wartość robót netto  ___________________ zł (słownie: ___________________________________

_________________________________________________________________________________)

+ podatek VAT ____% w kwocie  ______________zł (słownie: _____________________________

___________________________________)

Wartość robót brutto _____________________ zł (słownie: _________________________________

_________________________________________________________________________________)

Załącznik nr 7b

K O S Z T O R Y S     O F E R T O W Y

odtworzenie nawierzchni na drodze powiatowej 3712E

Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki w miejscowości Zadzim

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 2 698,0 |  |  |
| 2 | NAWIERZCHNIA ASFALTOWA |
| 2.1. | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 2 698,0 |  |  |
| 2.2. | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną, szybkorozpadową | m2 | 2 698,0 |  |  |
| 2.3. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 2 698,0 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | X | X | X |  |
| Podatek VAT | X | X | X |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | X | X | X |  |

Wartość robót netto  ___________________ zł (słownie: ___________________________________

_________________________________________________________________________________)

+ podatek VAT ____% w kwocie  ______________zł (słownie: _____________________________

___________________________________)

Wartość robót brutto _____________________ zł (słownie: _________________________________

_________________________________________________________________________________)

Załącznik nr 7c

K O S Z T O R Y S     O F E R T O W Y

Przebudowa chodnika drodze powiatowej 3712E

Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki w miejscowości Zadzim

| Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbiórka istniejącego krawężnika | mb | 509 |  |  |
| 2. | Rozbiórka istniejących obrzeży | mb | 99 |  |  |
| 3. | Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50x7 | m2 | 877 |  |  |
| 5. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm na zjazdach | m2 | 34 |  |  |
| 6. | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub. 3,0 cm | m2 | 877 |  |  |
| 7. | Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm (elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego) | m2 | 417 |  |  |
| 8. | Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na zjazdach (elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego) | m2 | 34 |  |  |
| 9. | Ułożenie nowego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 (elementy betonowe pozyskane z rozbiórki) | m2 | 60 |  |  |
| 10. | Ułożenie nowego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 (elementy betonowe Wykonawcy) | m2 | 366 |  |  |
| 11. | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z betonu B-10 (elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego) | mb | 509 |  |  |
| 12. | Ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce piaskowej (elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego) | mb | 25 |  |  |
| Razem wartość zamówienia netto | x | x | x |  |
| Podatek VAT | x | x | x |  |
| Ogółem wartość zamówienia brutto | x | x | x |  |

Wartość robót netto  ___________________ zł (słownie: ___________________________________

_________________________________________________________________________________)

+ podatek VAT ____% w kwocie  ______________zł (słownie: _____________________________

___________________________________)

Wartość robót brutto _____________________ zł (słownie: _________________________________

_________________________________________________________________________________)