----------------------------------------------------------------------------------------------------

#### STRONA TYTUŁOWA

ZADANIE INWESTYCYJNE –	ROZBUDOWA PODJAZDU KARETEK

na zadaniu inwest. pn:

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH

FAZA OPRACOWANIA –		PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA –					BUDOWLANA / ARCH.- KONSTR.

INWESTOR –				STAROSTWO POWIATOWE

W PODDĘBICACH

-PODDĘBICE,UL. ŁĘCZYCKA 16

PROJEKTANCI –

–ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Elżbieta Mirys

upr. Nr 61/92/WŁ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŁÓDŹ . wrzesień . 2009 r

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ROZBUDOWY PODJAZDU KARETEK

W RAMACH ZADANIA PN.

“ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH”

1. PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA

- umowa na wykonanie projektu,

- inwentaryzacja istn. budynku w części objętej przewidywaną przebudową,

- uzgodnienia w fazie roboczej z inwestorem.

Niniejsze opracowanie precyzuje określony przez inwestora program

rozbudowy i przebudowy budynku i przyjmuje rozwiązania programowoprzestrzenne.

2.INWESTOR

STAROSTWO POWIATOWE W PODDĘBICACH-PODDĘBICE,UL. ŁĘCZYCKA 16

3.AUTOP OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA - mgr inż. arch. Elżbieta Mirys - upr. nr 61/92/WŁ

4. LOKALIZACJA

Istniejący budynek przy którym ustuowany jest podjazd dla karetek usytuowany jest na terenie Szpitala Powiatowego w Poddębicach – budynek F, od strony wschodniej z bezpośrednim wjazdem z ulicy.

Planowana rozbudowa przewidywana jest w kierunku poludniowym.

5. OPIS OGÓLNY

### Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z rozbudowa podjazdu dla karetek w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”.

Projektowana modernizacja zapewni sprawniejsze funkcjonalnie działanie placówki. Projektowana modernizacja nie zmienia zasadniczej funkcji obiektu.

Zaprojektowano rozbudowe podjazdu w kierunku poludniowym co umożliwi wiekszy komfort w jego uzytkowaniu.Pomieszczenie dla samochodu- karetki powiekszono o 4,00 m dlugosci co umozliwi swobodny dostep dla obslugi medycznej przy zamknietych obustronnie wrotach zewnetrznych. Dla swobodnej komunikacji zaprojektowano przejscie pomiedzy nowymi czesciami pomieszczenia dla karetki I pomieszczenia przedsionka.

Zaprojektowano równiez przebudowe drogi dojazdowej oraz dojscia wraz z podjazdem dla niepelnosprawnych.

DANE TECHNICZNE

- powierzchnia zabudowy

- istniejąca – 61,85 m2

- projektowana – 33,40 m2

- powierzchnia uzytkowa

- istniejąca – 47,25 m2

- projektowana – 26,40 m2

- kubatura

- projektowana - 113 m3

6. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT

Do planowanych robót nalezeć będzie rozbiórka istniejącej drogi dojazdowej I drogi pieszej w miejscu projektowanej rozbudowy oraz budowa w tym miejscu zaprojektowanego fragmentu budynku.

W istniejącej części nie przewiduje się przebudowy.

7. WYSZCZEGÓLNIENIE i OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

( uszczegółowienie rozwiązań wg. projektu konstrukcyjnego )

A) ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

- roboty betonowo-murarskie stanu surowego :

-- fundamenty zelbetowe,

-- ściany konstrukcyjne cegły ceramicznej pełnej gr.25cm,

-- stropodachy – na belkach stalowych,

-- montaz rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich – wykonanych z

blachy powlekanej  w kolorze analogicznym jak w calym obiekcie,

B) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- podłoza pod posadzki i izolacje poziome – wg. opisu na przekrojach,

- płytę posadzki układać na podbudowie gr 50 cm wykonanej z piasku zagęszczonego mechanicznie do stopnia Is=0,98. Do wykonania posadzki stosować beto klasy C20/25 z dodatkiem włókien stalowychstanowiących zbrojenie rozproszone."

- stolarka:

- -zaprojektowano w miare mozliwosci technicznych demontaz I montaz w nowym otworze wrot do pomieszczenia dla karetek

stolarka drzwiowa wg opisu na rysunkach (wym), PCV, projektowane drzwi pomiedzy pomieszczeniami wykonac jako drzwi zewnetrzne(ocieplone).

- tynki i okładziny - tynk zewnętrzny akrylowy w kolorystyce wg rys elewacji z ociepleniem 15 cm warstwą styropianu, tynki wewn. cementowo-wapienne ( lub gipsowe ),nalezy zamontować odbojnice jako kontynuacja istniejacych,

- malowanie ścian i sufitów ( w kolorach jasnych ) - w pomieszczeniach

podstawowych farbami leteksowymi lub emulsyjnymi ( na powierzchni

tynków cementowo-wapiennych wyrównanej gładzią szpachlową ),

C) ROBOTY ZEWNETRZNE – związane z zagospodarowaniem terenu

- wykonanie z kostki betonowej na drodze komuniacji pieszej I kolowej wg opracowania drodowego.

- przebudowa  przyłączy –zaprojektowano zmiane miejsca odplywu do kanalizacji deszczowej przy wejsciu pieszym do budynku,

UWAGI KOŃCOWE

- materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać

wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom, w tym dopuszczające

do stosowania w obiektach słuŜby zdrowia ( dopuszcza się stosowanie

materiałów zamiennych o podobnych właściwościach ),

- roboty budowlane i rzemieślnicze nalezy wykonać w sposób określony w

obowiązujących przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

nalezy na etapie wykonawstwa uściślić niezbędne rozwiązania bądź przyjąć

zamienne w porozumieniu z projektantem odpowiedniej branzy.

8. WYPOSAśENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Budynek wyposazony jest we wszyskie technologicznie wymagane instalacje wewnetrzne.Niniejsze opracowanie nie zmienia w sposob zasadniczy tych rozwiazań. Modernizacje instalacji elektycznej wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  na etapie nadzoru autorskiego ( oswietlenie nad wjazdem,sterowanie wrotami wjazdowymi,oświetlenie czesci dobudowanej).

Wody opadowe przewiduje sięodprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej- zaprojektowano zmiane miejsca odplywu do kanalizacji deszczowej przy wejsciu pieszym do budynku, polozenie rury spustowej z dachu pomieszczenia karetek bez zmian.

9. SPOSÓB PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pomieszczenia budynku posiadają pelną dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Niniejsze opracowanie zmienia uklad podjazdu przy wejsciu pieszym zapewniajac dostep do budynku osob niepelnosprawnych rowniez po planowanej rozbudowie.

10. WARUNKI ZABEZPIECZENIA P.POZ. BUDYNKU

Projektowana rozbudowa nie zmienia ukladu funkcjonalnego obiektu I nie ma wplywu na warunki zabezpieczenia ppoz.

11.SPIS RYSUNKÓW

RYS NR 1 – SYTUACJA				1:500

RYS NR 2 – RZUT PRZYZIEMIA			1:50

RYS NR 3 – RZUT DACHU				1:50

RYS NR 4 – PRZEKROJE A-A,C-C			1:50

RYS NR 5 – PRZEKROJ B-B				1:50

RYS NR 6 – ELEWACJE				1:100

Lódź,wrzesień 2009 r.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ZADASZENIA WJAZDU 
w Poddebicach

1.	OPIS OGÓLNY

Przedmiotowa konstrukcja zadaszenia wjazdu dla karetek stanowi rozbudowę istniejącego zadaszenia. Nowoprojektowana konstrukcja jest całkowicie oddylatowana od

2.	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

Obliczenia statyczne zostały przeprowadzone przy założeniu liniowo-sprężystej charakterystyki materiałów. Do obliczeń statycznych został wykorzystany program RSAP 2010. Wymiarowanie elementów przeprowadzono w oparciu o stosowne normy.

3.	STOSOWANE NORMY

PN-82/B-02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie  śniegiem. (z uwzględnieniem Az1:2006)

PN-77/B-02011	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie  wiatrem.

PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4.	OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

  - FUNDAMENTY

Posadowienie konstrukcji zadaszenia zostało zaprojektowane jako bezpośrednie. Obciążenia grawitacyjne od ciężaru konstrukcjiu, obciążeń stałych i użytkowych są przekazywane na podłoże gruntowe poprzez układ ław fundamentowych usytuowanych pod ścianami konstrukcyjnymi.
Ławy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne zbrojone podłużnymi prętami #12 oraz strzemionami. Zaprojektowano ławy o szerokości 60 cm. Wysokość ław fundamentowych wynosi 40 cm. 
Pod słupami zaprojektowano stopy fundamentowe.Do wykonania stóp fundamentu przewidziano wykorzystanie  betonu B25 oraz stali AIII . Pod fundamentami przewidziano wykonanie warstwy chudego betonu o grubości 5 cm.
Podczas wykonywania wykopu nie można dopuścić do podkopania istniejących fundamentów. Poziom posadowienia nowoprojektowanego fundamentu należy przyjąć na poziomie istniejących fundamentów.

  - ŚCIANY KONSTRUKCYJNE.
Ściany konstrukcyjne zaprojektowano z elementów ceramicznych. Do wykonania ścian przewidziano zastosowanie cegły pełnej. Wszystkie ściany mają grubość 25 cm i zostały zaprojektowane jako jednowarstwowe. 
Cegły łączyć przy użyciu zaprawy klasy M5

  - STROPODACH.
Nad wjazdem zaprojektowano stropodach na belkach stalowych (IPE 160). Poszycie zaprojektowano z blachy trapezowej TR 40/185 gr. 0.63
Arkusze muszą tworzyć belkę wieloprzęsłową. Połączenia z belką wykonać przy użyciu wkrętów samowiercących umieszczanych w każdej dolinie fałdy. Połączenia pomiędzy arkuszami – wkręty samowiercące w 
rozstawie co 25 cm.

  - PODCIĄGI MONOLITYCZNE, NADPROŻA PREFABRYKOWANE.
W obiekcie zaprojektowano podciąg monolityczny. Do jego wykonania należy zastosować beton klasy C20/25 zbrojony stalą klasy AIIIN (RB500W). 
Nad otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproża monolityczne.

  - SŁUPY ŻELBETOWE
Podporami podciągu żelbetowego są słupy żelbetowe o średnicy 25 cm. Zbrojenie podłużne słupów stanowią pręty #12 ze stali AIIIN (RB500W), beton klasy C20/25.

  - POSADOWIENIE OBIEKTU
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. ,projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej  kategorii geotechnicznej. 
 W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów o wątpliwej nośności należy przeprowadzić odbiór geotechniczny wykopu przy udziale uprawnionego geologa i projektanta konstrukcji.

- SPOSÓB WZNOSZENIA OBIEKTU.
Z uwagi na  konstrukcję budynku realizację inwestycji należy uznać za średnio  trudną. W projektowanym obiekcie występują dwa rodzaje materiałów konstrukcyjnych:
–ceramiczne 
–żelbetowe Konstrukcje żelbetowe są monolityczne
Wykonawstwo i montaż konstrukcji należy prowadzić zgodnie z warunkami:PN 72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty montażowe należy wykonywać na podstawie projektu montażu uwzględniającego stosowne przepisy BHP.

- Uwagi końcowe.
- Projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwolenie na budowę. 
- Projektant może zmienić przyjęte rozwiązania w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i praw osób trzecich.
-wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Łódź – wrzesień – 2009