SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

„Rozbudowa podjazdu karetek w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”.

Autor Opracowania: Elżbieta Mirys

Wrzesień 2009r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  rozbudowy podjazdu karetek w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót i ich rozliczania

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

1.3. Zakres robót objętych ST

W zakres robót objętych ST wchodzą w szczególności:

a) - roboty rozbiórkowe,

b) - roboty betoniarskie,

c) - roboty murarskie,

d) - roboty ślusarskie,

e) - roboty tynkarskie,

f) - roboty posadzkarskie,

g) - roboty elektryczne,

h) - roboty wod-kan ,

i) - roboty wykonczeniowe,

j) - wywóz gruzu.

k)- roboty drogowe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Projekcie

Technicznym.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów i ich zgodność

z Projektem technicznym, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz uzgodnieniami

administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany teren do chwili

końcowego odbioru robót.

2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i S.T.

Dokumentacja projektowa, S.T. i dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy.

Wykonawca informuje niezwłocznie o wykryciu ewentualnych błędów lub

opuszczeń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być

zgodne z dokumentacją projektową. Cechy materiałów i elementów budowli

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą

zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to te materiały zostaną

zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji robót, aż do ostatecznego zakończenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe

urządzenia zabezpieczające, jak wygrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i

znaki ostrzegawcze i inne środki do ochrony robót, wygody społeczności.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest

włączony w cenę umowną.

2.4. Ochrona środowiska w czasie robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

przepisy dotyczące ochrony środowiska.

W czasie prowadzenia budowy Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy stosownie do norm ochrony środowiska,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności

społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

* lokalizację magazynów i składowisk oraz dróg dojazdowych

* środki ostroŜności i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniami ściekami, pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,

- mozliwością powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpozarowej.

Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpozarowy wymagany

odpowiednimi przepisami i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast

powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz dostarczy wszelkiej

pomocy przy dokonywaniu napraw.

2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować się do planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne,

zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyzej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.8. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego

odbioru.

2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy wydane przez organy

administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób

związane są z prowadzonymi robotami.

3. Materiały.

3.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące

zamawiania i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz

próbki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z

dopuszczonego źródła spełniają wymagania w czasie postępu robót.

Poszczególne materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe

określone Polskimi normami i aprobatami technicznymi.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane

materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie

przyjęciem i nie zapłaceniem.

3.2. Przechowywanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiały, do czasu,

gdy będą potrzebne do robót, były składowane właściwie i zabezpieczone,

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez

Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie

terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na

podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę

(świadectwo jakości, aprobata techniczna).

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

4. Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma

być sprawny i ma spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące

jego stosowania,

5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na

właściwości przewozonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieząco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do

budowy.

6. Wykonanie robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z

dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane

przez Wykonawcę nie później niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zawartą umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań

materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Badania i pomiar będą prowadzone z wymaganiami norm.

Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badań lub pomiaru.

Po wykonaniu pomiaru lub badań Wykonawca przedstawi wyniki na piśmie do

akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Inspektor nadzoru moze prowadzić badania i pobierać próbki niezależnie od

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezależnemu

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań lub

pomiarów, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku,

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań albo pomiarów

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.2. Certyfikaty, deklaracje.

Inspektor nadzoru dopuści do uzycia tylko te wyroby i materiały, które

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,

aprobatach technicznych lub przepisach i informacjach o ich istnieniu (wykazie

wyrobów) zgodnie a rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

Jeżeli materiały nie spełniają powyzszych wymagań, będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

- Dziennik Budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę o okresie od przekazania budowy aż do jej zakończenia.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy wprowadzone będą na bieżąco.

- Dokumenty laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty,

orzeczenia o jakości, recepty robocze i kontrolne wyniki badań

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej między

Wykonawcą a Inspektorem nadzoru,

- Pozostałe dokumenty to: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania

terenu budowy, umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, protokoły

odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Odbiór robót.

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi częściowemu

- Odbiorowi końcowemu

8. Płatności.

Płatności , ich sposoby i terminy zostaną określone w umowie sporządzonej

między Zamawiającym i Wykonawcą.

9. Przepisy związane.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo

budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie

dziennika budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. nr 108

poz.953)

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o dogach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr

71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)

7

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz.401).