##### Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych

nr sprawy: ZP.343-18/GN/2010

# RZECZOWY ZAKRES PRAC

W A R U N K I    T E C H N I C Z N E

„Pomiar kontrolny do ewidencji gruntów i budynków 
działki oznaczonej nr 169/3 o powierzchni 2,0726 ha,

położonej w obrębie Biała Góra, gmina Wartkowice,

powiat poddębicki, woj. łódzkie”

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Poddębice, kwiecień 2010 r.

# RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie zadania pn.: „Pomiar kontrolny do ewidencji gruntów i budynków działki oznaczonej 
nr 169/3 o powierzchni 2,0726 ha, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie”.

I .   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na pomiarze kontrolnym do ewidencji gruntów i budynków działki oznaczonej nr 169/3 o powierzchni 2,0726 ha, położonej w obrębie Biała Góra, gmina Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie.

Obszar opracowania określa załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz.1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu   i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności  geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

- Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.  z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 10, poz. 1437, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 35, poz. 218, Nr 173, poz. 1219, z 2009 r. Nr 19, poz. 100);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, 
z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420, 
Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, 
Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227);

-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, 
Nr 172, poz. 1440, Nr 172, poz. 1441, Nr 179, poz. 1486, z 2006 roku Nr 104, poz. 708, 
Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1217, z 2007 roku Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381,                    z 2008 roku Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, z 2009 roku Nr 19, poz. 100, z 2009 roku                 Nr 19, poz. 101);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikacji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

(Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21, z 1972 r. Nr 49, poz. 317);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, 
poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 245, 
poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427, Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011, Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

- instrukcje techniczne GUGiK:

O-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2     Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3     Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4     Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

G-1     Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4     Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

G-5     Ewidencja gruntów i budynków

K-1     Mapa zasadnicza z 1998 r.

- Wytyczne techniczne GUGiK, a w szczególności:

K-1.1. Zasady rozwarstwienia mapy numerycznej,

# II .   MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

- Bank danych dotyczących osnów;

- Osnowa pozioma III klasy i pomiarowa w układzie współrzędnych „1965”; ;

- Mapa numeryczna i analogowa;

- Operaty z pomiaru dla celów ewidencyjnych;

- Opracowanie geodezyjne do uwłaszczeń z lat  1971-1982;

- Operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów i wyznaczenia granic (podziały wznowienia, rozgraniczenia);

- Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac.

## III. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

- Pisemna analiza materiałów PODGiK

- Sporządzenie wydruków zawierających analizę opracowania

- Powiadomienie  zainteresowanych o wykonywanych pomiarach

- Odszukanie punktów granicznych przyjętych we wcześniejszych opracowaniach

- Protokolarne ustalenie przebiegu granic działek według stanu wykazanego w ewidencji gruntów             i budynków. Porównanie stanu hipotecznego działek ze stanem w ewidencji gruntów i budynków

- Wykonanie map wykazujących rozbieżności w użytkach i działkach ujawnione w wyniku pomiaru

- Zarejestrowanie operatu w PODGiK.

IV.   INFORMACJE KOŃCOWE

Obliczenia

###### Obliczenia należy wykonać w układzie „1965”. Ciągi osnowy geodezyjnej wyrównywać jednorzędowo.

Wykonać zestawienie porównawcze współrzędnych przed i po wyrównaniu.

W przypadku wykonywania pomiaru techniką GPS, po obliczeniu współrzędnych należy

sprawdzić ich powiązanie punktów adoptowanych z punktami nie włączonymi do osnowy

V.   INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Należy pomierzyć wszystkie istotne elementy sytuacyjne (rowy, drogi, skarpy, stan wody na dany dzień)

# V.   MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA

Po wykonaniu prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

- operat skompletowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi technicznymi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach.

- płyta CD-ROOM w katalogu zeskanowany operat w całości.