Załącznik 2b

Ucyfrowienie aparatu RTG – 1 szt.

# Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Producent:

Model/ Typ:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czytnik płyt obrazowych: |  |  |
| 2 | Minimalna rozdzielczość skanowania dla kaset o wszystkich rozmiarach 10 pikseli/mm | TAK |  |
| 3 | 12–bitowa obróbka obrazu | TAK |  |
| 4 | Wydajność obróbki kasety o wym. 35x35 cm min.78/h | TAK |  |
| 5 | Bezkontaktowy odczyt płyt obrazowych | TAK |  |
| 6 | Obsługa kaset o rozmiarach 35x43 cm 35x35 cm 24x30 cm 18x24 cm 15x30 cm | TAK |  |
| 7 | Możliwość skanowania płyt w dwóch rozdzielczościach Standardowej Wysokiej | TAK |  |
| 8 | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez obsługę bez konieczności interwencji serwisu | TAK |  |
| 9 | Maksymalna rozdzielczość skanowania dla kasety 35x43 cm 4020x4892 | TAK |  |
| 10 | Możliwość instalacji czytnika w pozycji pionowej i poziomej | TAK |  |
| 11 | Konsola technika: |  |  |
| 12 | Możliwość rejestracji pacjenta bezpośrednio na stacji technika. Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM Worklist. (DICOM Worklist Managment SCU) | TAK |  |
| 13 | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji. (DICOM Store SCU) | TAK |  |
| 14 | Rejestracja kaset | TAK |  |
| 15 | Wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 16 | Monitor dotykowy o przekątnej ekranu min. 17” | TAK |  |
| 17 | Zastosowanie podstawowych operacji na obrazie: zmiana jasności i kontrastu obracanie blendowanie (maskowanie) automatyczne i ręczne powiększanie obrazu | TAK |  |
| 18 | Możliwość zapisu zdjęć pacjenta bezpośrednio z konsoli technika na płytach CD/DVD z dołączonym oprogramowaniem przeglądowym | TAK |  |
| 19 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK |  |
| 20 | Możliwość otwarcia, co najmniej dwóch kolejnych sesji z różnymi badaniami różnych pacjentów. | TAK |  |
| 21 | Automatyczne rozpoznawanie badanych obszarów bez konieczności wcześniejszej konfiguracji | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania i korygowania przez stację preferowanych przez technika ustawień kontrastu(contrast) i gęstości(density) obrazu. Funkcja autouczenia | TAK |  |
| 23 | Funkcja bazy danych obrazów (min. 10 000 obrazów): |  |  |
| 24 | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |
| 25 | Kasety z płytami obrazowymi: |  |  |
| 26 | Ilość ekspozycji min. 40 000 | TAK |  |
| 27 | Rozmiar 18x24 cm 2 sztuk | TAK |  |
| 28 | Rozmiar 24x30 cm 2 sztuk | TAK |  |
| 29 | Rozmiar 35x35 cm 2 sztuk | TAK |  |
| 30 | Rozmiar 35x43 cm 2 sztuk | TAK |  |
| 31 | Kasety i płyty obrazowe jednego i tego samego producenta | TAK |  |
| 32 | Możliwość niezależnej wymiany kaset i płyt obrazowych | TAK |  |
| 33 | Stacja diagnostyczna 2MP – 1 komplet: |  |  |
| 34 | 2 monitory diagnostyczne monochromatyczne (wyrób medyczny) min. 21” LCD, rozdzielczość min. 1600x1200, kontrast min. 650:1, jasność min. 800 cd/m | TAK, podąć nazwę producenta, model i parametry oferowane |  |
| 35 | Monitor opisowy 19” LCD, 4:3 ekran, 1280x1024, monitory w stacji pochodzą od jednego producenta ze względu na zapewnienie jednolitego serwisu, jasność min. 300 cd/m, kontrast min 500, czas reakcji max. 6 ms | TAK, podąć nazwę producenta, model i parametry oferowane |  |
| 36 | Komputer PC mocą i konfiguracja dobrany do oferowanego rozwiązania programowego i sprzętowego o parametrach nie niższych niż: 2xHDD 500GB 7.2 krpm RAID 1, system operacyjny w j. polskim kompatybilny z programem EFilm lub innym diagnostycznym oferowanym w ramach dostawy, nagrywarka DVD, 4 GB RAM, procesor min 4 rdzenie, cache 8MB, LAN 1 Gb/s, mysz klawiatura | TAK, podąć nazwę producenta, model i parametry oferowane |  |
| 37 | Film v 3.1 lub inny równoważny w zakresie funkcji. oprogramowanie stacji diagnostycznej w j. polskim | TAK |  |
| 38 | Kalibrator do monitorów medycznych (zewnętrzny) | TAK |  |
| 39 | Stacja przeglądowa – ilość 7 kompletów: |  |  |
| 40 | Komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows 7 lub XP Prof. PL (niezbędnym do odtwarzania płyt nagranych przy pomocy programu Film), HDD 250 GB, nagrywarka DVD | TAK |  |
| 41 | Monitor 19” LCD, funkcja pivot, 4:3 | TAK, podąć nazwę producenta, model i parametry oferowane |  |
| 42 | Gwarancja |  |  |
| 43 | Czas trwania gwarancji min 24 miesiące | TAK |  |
| 44 | Reakcja serwisu max. 24h | TAK |  |
| 45 | Integracja systemu CR z posiadanym przez Zamawiającego systemem CliniNET w zakresie minimum zleceń medycznych oraz dystrybucji obrazów | TAK |  |
| 46 | Deklaracja zgodności CE lub/i wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta