# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# INWESTOR:  	Powiat Poddębicki

# ul. Łęczycka 16

# 99-200  Poddębice

# ZADANIE:	Termomodernizacja budynku administracyjnego

# ADRES:	Poddębice, ul. Mickiewicza 32 – dz. nr 131/2

# CZĘŚĆ:	Budowlana

# Zawartość:

# I. Część ogólna

# II. Część szczegółowa

# Opracował:

# Poddębice, wrzesień 2009 r

## CZĘŚĆ  OGÓLNA

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w przedmiarze do kosztorysu inwestorskiego.

  - Zakres robót objętych ST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogólne dla robót budowlanych

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym i rozporządzeniach związanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami i w każdym przypadku należy je rozumieć jak podano niżej:

- Inspektor Nadzoru – upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadania

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia

- Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora książka z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora

- Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

- Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej i ustnej – dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

- Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonywania

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

  - 1. Ochrona i utrzymanie robót

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet dokumentacji technicznej.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

  - 2. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną

Specyfikacje Techniczne i inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku ich rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli lub robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

  - 3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W związku z tym Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze – niezbędne do zachowania warunków bhp, p.poż. i ochrony środowiska.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz wykona i rozmieści tablice informacyjne w miejscach i ilościach oraz o treści uzgodnionej przez Inspektora. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

  - 4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - 5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy – wymagany przez odpowiednie przepisy – na terenie budowy i w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych..

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami służby p.poż.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca będzie odpowiadać za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań  w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

  - 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - 7. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

- Materiały

  - Akceptowanie użytych materiałów

Zastosowane materiały muszą mieć aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakiem CE lub mieć deklarację zgodności.

Podstawę do przyjęcia materiałów na budowę stanowią:

- dokumentacja projektowa zawierająca charakterystykę materiałów

- dokumenty producenta

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów

- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami

Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niewiadomego pochodzenia.

Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzić zgodnie z normami lub innymi dokumentami odniesienia.

Materiały mają być składowane do czasu wbudowania w sposób zapewniający zachowanie właściwości i jakości, muszą być dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane na terenie budowy.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub w miejsce wskazane przez Inspektora.

Wbudowywanie materiałów bez akceptacji Inspektora Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że roboty zostaną nie przyjęte i nie zapłacone.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały – do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania – były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz aby były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony – koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca na własny koszt będzie na bieżąco usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne – w razie stwierdzenia zanieczyszczeń ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.	`

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową i opracowanym projektem organizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową, a wszelkie błędy z tego tytułu usuwane będą przez Wykonawcę na jego koszt.

  - Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, specyfikacji technicznej oraz normach i instrukcjach.

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- Kontrola jakości robót

  - Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

  - Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

  - Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

  - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklarację lub certyfikat zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy – jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. a) i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w.wym. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda dostarczona partia posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w.wym. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.

  - Dokumenty budowy

  - 1. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

6.5. 2. Pozostałe dokumenty budowy

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- Dziennik Budowy

- dokumentacja projektowo - kosztorysowa

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zadania budowlanego

- protokóły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno – prawne

- protokóły odbioru robót

- protokóły z narad i ustaleń

- korespondencja dot. budowy

  - 3. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kosztorysem i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego)

- datę obmiaru

- miejsce obmiaru ustalone przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu ewentualnie wykonanie szkicu pomocniczego

- obmiar robót z podaniem jego składowych w kolejności: długość x szerokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru

- ilość robót wykonanych od początku budowy

- dane osoby sporządzającej obmiar

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.

Obmiaru robót zanikających dokonuje się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

- Odbiory robót

  - Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór przeprowadzony będzie w ciągu 5-ciu dni od daty zgłoszenia (powiadomienia Inspektora)

  - Odbiór ostateczny robót

  - 1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca przekaże Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w p. 8.4.2. W terminie 7-miu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót i podejmie stanowisko w zakresie konieczności wykonania ewentualnych robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia – komisja dokona potrąceń, ustalając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

  - 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

- obmiar robót

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów

- protokóły odbioru robót zanikających

- protokóły wymaganych prób i badań

- rozliczenie z rozbiórek i demontażu

- wykaz przekazywanych kluczy

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

- Rozliczenie robót

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i magazynowania

- wartość pracy sprzętu

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  - Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w,wym. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

- Dokumenty odniesienia

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2016 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

  - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. nr 92 poz. 881)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 września 2004 r w sprawie systemów oceny zgodności i wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195 poz. 2011)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126 poz. 839)

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (ITB 2004 r)

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Budownictwo ogólne (ITB, Arkady 1989 r)

# CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych służących do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego” położonego w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 32

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej i przedmiarze do kosztorysu inwestorskiego.

  - Zakres robót objętych ST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania niżej wymienionych składników zadania:

- docieplenie ścian zewnętrznych

    - docieplenie stropodachu

    - wymiana drzwi wejściowych

    - towarzyszące roboty zewnętrzne

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7    Roboty budowlane

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

45262690-4	Remont starych budynków

45262500-6	Roboty murarskie i murowe

45321000-3	Izolacje cieplne

45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4	Tynkowanie

45442100-8	Roboty malarskie

45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawarte są w p. 1.4  „Części ogólnej” ST

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w p. 1.5  „Części ogólnej” ST

- Materiały

  - Akceptowanie użytych materiałów

Zastosowane materiały muszą mieć aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakiem CE lub mieć deklarację zgodności.

  - Charakterystyka techniczno - użytkowa

Podane niżej nazwy producentów lub systemów należy traktować jako przykładowe – nie wyklucza się możliwości zastosowania materiałów lub wyrobów innych producentów, o ile będą posiadały równoważne parametry techniczno – użytkowe.

  - Materiały do docieplenia ścian zewnętrznych

- preparat gruntujący ATLAS – UNIGRUNT

- styropian Fs15 gr. 10 i 14 cm

- siatka z tworzywa sztucznego

- podkład tynkarski ATLAS CERPLAST

- warstwa dekoracyjna z  tynku akrylowego ATLAS CERMIT N200 i ATLAS DEKOR

- listwy cokołowe, aluminiowe narożniki ochronne

  - Docieplenie stropodachu

Płyty styropianu Fs20 gr. 14 cm laminowane dwustronnie papą z kołnierzami połączeniowymi

Lepik do stosowania na zimno JARLEP L

Papa podkładowa JARBIT PLUS PZ-190/2500 o grubości 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej 190 g/m2. Masa powłokowa – asfalt oksydowany. Powierzchnia górna pokryta piaskiem drobnoziarnistym. Powierzchnia dolna zabezpieczona łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego

Papa wierzchniego krycia JARBIT PLUS WZ-210/3000 o grubości 4,5 mm na osnowie z tkaniny szklanej 210 g/m2. Masa powłokowa – asfalt oksydowany. Powierzchnia górna pokryta gruboziarnistą posypką mineralną. Powierzchnia dolna zabezpieczona łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego. Kolor stalowy.

Krawędziak drewniany

Materiał – sosna. Wymiary poprzeczne 12 x 14 cm. Zabezpieczenie przez dwukrotne posmarowanie preparatem o właściwościach grzybobójczych.

Rynny i rury spustowe z pcv.

Akcesoria: haki mocujące, złączki podłużne, kształtki odpływowe (sztucery), denka zakończeniowe.

Blacha na obróbki

- grubość min. 0,5 mm

- powłoka poliestrowa o grubości min. 36 μm

- kolor brąz

Materiały dla instalacji odgromowej

- drut stalowy ocynkowany śr. 6 mm do instalacji odgromowej

- wsporniki naciągowe, złączki instalacji odgromowej

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały mają być składowane do czasu wbudowania wg instrukcji producentów - w sposób zapewniający zachowanie właściwości i jakości, muszą być dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane na terenie budowy.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały – do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania – były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz aby były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

- Sprzęt

3.1. Wymagania – jak w p. 3 „Części ogólnej”

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca winien dysponować niżej wymienionymi jednostkami sprzętowymi:

    - żurawik dachowy lub dźwig samochodowy do podania materiałów na dach

    - rusztowania ramowe

    - palnik na gaz propan – butan z butlą gazową

- Transport

4.1. Wymagania ogólne – jak w p. 4 „Części ogólnej”

4.2. Środki transportu

Wykonawca winien się wykazać możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód dostawczy

- Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonywania robót – jak w części ogólnej

Wykonawstwo winno być przeprowadzone:

    - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

    - według wytycznych zawartych w opisie technicznym projektu

    - w oparciu o instrukcje stosowania opracowane przez producentów materiałów i wyrobów

## Wytyczne szczegółowe

Warstwy docieplające ścian zewnętrznych wykonać zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentacji projektowej.

Istniejące pokrycie z papy usunąć w całości.

Na obrzeżach dachu przymocować śrubami rozporowymi krawędziaki służące do zamocowania deski okapowej, obróbek i haków rynnowych.

Styropian laminowany przykleić do podłoża lepikiem na zimno. Przy pomocy lepiku skleić także kołnierze połączeniowe z papy.

Papę kleić do podłoża pasami równoległymi do okapów. Stosować zakłady podłużne i poprzeczne o szerokości min. 10 cm.

## Zalecenia wykonawcze

Objęty opracowaniem zakres robót winien być wykonany w okresie sprzyjających warunków pogodowych (z pominięciem okresu zimowego). W wypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu kontynuacja prac winna być przerwana.

- Kontrola jakości robót

  - Program zapewnienia jakości – jak w części ogólnej

  - Zasady kontroli jakości robót

Kontroli podlegać będą:

- zgodność wykonania wyrobów z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną

- prawidłowość przyklejenia warstwy styropianu do podłoża

- równość płaszczyzny docieplenia

- jakość wykonanego tynku strukturalnego

- właściwe ułożenie i sklejenie warstw pokrycia dachowego

- prawidłowość wykonania obróbek blacharskich

- prawidłowość zamontowania rynien i ich połączenia z rurami spustowymi

- wartość oporności uziomów instalacji odgromowej

  - Badania prowadzone przez Inspektora – ustali Inspektor Nadzoru

  - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklarację lub certyfikat zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy – jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. a) i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w.wym. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda dostarczona partia posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

  - Dokumenty budowy

6.5. 1. Rejestr obmiarów – tylko w zakresie ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych

6.5. 2. Pozostałe dokumenty budowy

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowo - kosztorysowa

- protokóły przekazania terenu budowy

- protokóły odbioru robót

- protokóły z narad i ustaleń

- korespondencja dot. budowy

6.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym..

- Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kosztorysem i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady określania ilości robót

Określenie ilości wykonanych robót polegać będzie na porównaniu ich zakresu z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji i przedmiaru kosztorysowego.

- Odbiory robót

## Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Dotyczyć on będzie:

- przygotowania powierzchni dachu

- przymocowania krawężnika drewnianego

- przyklejenia warstw docieplających

- przyklejenia siatki z tworzywa

## 8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

## 8.4. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego – jak w p. 8.4.1 „Części ogólnej”

## 8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów

- protokóły odbioru robót zanikających

- protokóły wymaganych prób i badań

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany po upływie okresu gwarancyjnego ustalonego w umowie.

- Rozliczenie robót

Jednostką rozliczeniową wynagrodzenia Wykonawcy jest cena ryczałtowa za wykonanie całości zadania ustalona w umowie.

O ile umowa nie stanowi inaczej - podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych będą protokóły odbiorów częściowych, faktury końcowej – protokół odbioru ostatecznego.

- Dokumenty odniesienia

Jak w „Części ogólnej”: