##### Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych

nr sprawy: ……………………

# RZECZOWY ZAKRES PRAC

W A R U N K I     T E C H N I C Z N E

„Modernizacja ewidencji gruntów polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali w obrębie Grabina gmina Zadzim, powiat poddębicki, woj. łódzkie”

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Poddębice, wrzesień 2011 r.

# RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych - modernizacji ewidencji gruntów polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali w obrębie Grabina gmina Zadzim, powiat poddębicki, 
woj. łódzkie.

I .   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

- Przedmiotem opracowania jest wykonanie usługi związanej z modernizacją ewidencji gruntów polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali w obrębie Grabina gmina Zadzim, 
powiat poddębicki, woj. łódzkie.

Przybliżona ilość budynków: 330.

Obszar opracowania określa załącznik graficzny stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne w oparciu o uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego „Projekt modernizacji ewidencji gruntów polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla części gminy Zadzim w obrębach: Grabina, Marcinów, Otok, Ralewice, Rzeczyca, Skęczno, powiat poddębicki, woj. łódzkie”.

- Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu   i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności  geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikacji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

- instrukcje techniczne GUGiK:

O-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2     Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3     Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4     Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

G-1     Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4     Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

K-1      Mapa zasadnicza z 1998 r.

- Wytyczne techniczne GUGiK, a w szczególności:

K-1.1. Zasady rozwarstwienia mapy numerycznej,

G-5 Ewidencja gruntów i budynków

# II .   MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

- Bank danych dotyczących osnów;

- Osnowa pozioma III klasy i pomiarowa w układzie współrzędnych „1965”;

- Mapa numeryczna i analogowa;

- Rastrowe mapy sytuacyjno-wysokościowe;

- Operaty z pomiaru dla celów ewidencyjnych;

- Operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów i wyznaczenia granic (podziały, wznowienia, rozgraniczenia);

- Operat klasyfikacji gruntów z uwzględnieniem operatów aktualizacji;

- Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac.

## III. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

- Założenie dziennika prac geodezyjnych.

- Pisemna analiza materiałów znajdujących się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (zwanego dalej Ośrodkiem).

- Kontrola terenowa i pomiar budynków, których obrysy nie zostały pomierzone na osnowę lub kształt na mapie w porównaniu z terenem budzi wątpliwości.

- Przegląd istniejących i uzupełnienie kart budynków. Sporządzenie kart budynków dla obiektów, które kart nie posiadają.

- Założenie u zleceniodawcy bazy obiektów w programie EWMAPA (wersja aktualnie obsługiwana przez SP Poddębice).

- Wprowadzenie danych z kart do rejestru budynków.

- Połączenie danych opisowych i kartograficznych dotyczących budynków w obiektowej bazie budynków.

- Dla terenów zabudowanych należy wykonać wydruki barwne map w skali 1:2000 w układzie jednostkowym zawierające:

- numery i granice działek, obrysy, funkcje, ilość kondygnacji, numery adresowe budynków,

- obrys obszaru zabudowanego przed i po modernizacji.

- Mapa musi posiadać klauzulę, że numeracja adresowa budynków została uzgodniona
w odpowiednim Urzędzie Gminy / Miasta.

- Dla działek, na których zmienił się zakres terenów zabudowanych należy sporządzić wykazy zmian gruntowych.

- Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach, w terminie wyznaczonym przez Starostę Poddębickiego.

IV.   INFORMACJE KOŃCOWE

- Pomiar budynków.

Pomiar budynków wykonać w oparciu o odszukaną osnowę.

- Obliczenia.

###### Obliczenia należy wykonać w układzie „1965”

# V.   MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA

Po wykonaniu prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

- operat skompletowany zostanie w zasobach

- płyta CD-ROOM z następującymi informacjami:

- bazą ewidencji budynków

- bazą obiektów budynków

- wykazem pomierzonych punktów

- wykazem rozbieżności

- rejestr budynków w formacie zgodnym z EWOPIS Windows połączony działającym interfejsem z danymi obiektowymi.