##### Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych

nr sprawy: BI.272.3.2012

# RZECZOWY ZAKRES PRAC

W A R U N K I    T E C H N I C Z N E

„Pomiar kontrolny do ewidencji gruntów i budynków 
39 działek ewidencyjnych położonych w obrębie Wólka,

gmina Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie”

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Poddębice, luty 2012 r.

# RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie zadania pn.: „Pomiar kontrolny do ewidencji gruntów i budynków 39 działek ewidencyjnych położonych w obrębie Wólka, gmina Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie”.

I .   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na pomiarze kontrolnym do ewidencji gruntów i budynków 39 działek ewidencyjnych położonych w obrębie Wólka, gmina Wartkowice, powiat poddębicki, woj. łódzkie”.

Obszar opracowania określa załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

  - Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności  geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów 
(Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

- Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

- instrukcje techniczne GUGiK:

O-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2     Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3     Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4     Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

G-1     Pozioma osnowa geodezyjna,

G-4     Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,

G-5     Ewidencja gruntów i budynków

K-1     Mapa zasadnicza z 1998 r.

- Wytyczne techniczne GUGiK, a w szczególności:

K-1.1. Zasady rozwarstwienia mapy numerycznej

# II .   MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

- Bank danych dotyczących osnów;

- Osnowa pozioma III klasy i pomiarowa w układzie współrzędnych „2000”;

- Mapa numeryczna i analogowa;

- Operaty z pomiaru dla celów ewidencyjnych;

- Opracowanie geodezyjne do uwłaszczeń z lat  1971-1982;

- Operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów i wyznaczenia granic (podziały wznowienia, rozgraniczenia);

- ortofotomapa

- Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac.

## III. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

- Pisemna analiza materiałów PODGiK

- Badania hipoteczne

- Ustalenie stanu władania i porównanie go z badaniami hipotecznymi

- Odszukanie punktów granicznych przyjętych we wcześniejszych opracowaniach, markowanie wyników pomiarów

- Odtworzenie na gruncie stanu władania według dokumentów od założenia ewidencji gruntów, markowanie wyników pomiarów.

- Powiadomienie  zainteresowanych o wykonywanych pomiarach i pomiar bieżącego stanu użytkowania z udziałem stron. Markowanie wyników pomiarów

- Wykonanie map wykazujących rozbieżności w przebiegu granic działek i użytkach.

- Rozliczenie powierzchni zajętej pod rzekę Ner oraz wykazanie działek, które w wyniku regulacji rzeki straciły możliwość dojazdu.

- Zarejestrowanie operatu w PODGiK.

IV.   INFORMACJE KOŃCOWE

Obliczenia

###### Obliczenia należy wykonać w układzie „2000”. Zakładane ciągi osnowy geodezyjnej wyrównywać jednorzędowo.

Wykonać zestawienie porównawcze współrzędnych przed i po wyrównaniu.

W przypadku wykonywania pomiaru techniką GPS, po obliczeniu współrzędnych należy

sprawdzić ich powiązanie punktów adoptowanych z punktami nie włączonymi do osnowy

V.   INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Mapa ma zawierać rozliczenie stanów prawnych działek przed i po regulacji rzeki.                W przypadku przecięcia działki przez nowy lub stary przebieg rzeki należy wykazać działki cząstkowe w celu rozliczenia stanów prawnych.

- Należy pomierzyć wszystkie istotne elementy sytuacyjne (rowy, drogi, skarpy, stan wody na dany dzień)

# VI.   MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA

Po wykonaniu prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

- operat skompletowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi technicznymi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach.

- płyta CD-ROOM w katalogu zeskanowany operat w całości.

- Mapy wykazujące

- rozbieżności w przebiegu granic działek i użytkach

- działki, które w wyniku regulacji rzeki zostały pozbawione dostępu do drogi publicznej.