K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Remont drogi powiatowej nr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) – Góra Bałdrzychowska – Kałów – Złotniki – Dalików – Bardzynin – Parzęczew, na odcinku relacji Rąkczyn – Góra Bałdrzychowska długości 2,925 km

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Poszcz. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
|  |  | Regulacja i zabezpieczenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 8,0 |  |  |
|  | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 2,925 |  |  |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
|  | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km na włączeniach i zjazdach pod drogi | m2 | 50,80 |  |  |
|  | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 70,74 |  |  |
| ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO – ODMULENIE ROWÓW |
|  | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km na włączeniach i zjazdach pod drogi | m2 | 12,0 |  |  |
|  | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 10,15 |  |  |
|  | KNR 2-01 0313-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gr. III-IV) – zasypka przepustu w km 3+099,30 | m3 | 29,134 |  |  |
|  | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III – przepust w km 3+099,30 | m3 | 29,134 |  |  |
|  | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 12 cm | m2 | 12,0 |  |  |
|  | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm | m2 | 12,0 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m2) | m2 | 12,0 |  |  |
|  | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 12,0 |  |  |
|  | Kalk. własna | Wzmacnianie nawierzchni geokompozytem bitumowanym | m2 | 46,0 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m2) | m2 | 12,0 |  |  |
|  | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm | m2 | 12,0 |  |  |
|  | KNNR 1302-06 | Oczyszczenie przepustu w km 3+099,30 | m | 13,0 |  |  |
|  | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm | m | 3 942,0 |  |  |
|  | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 7,92 |  |  |
|  | KNNR 6 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 2,52 |  |  |
|  | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 12,0 |  |  |
|  | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt. | 2,0 |  |  |
| NAWIERZCHNIA DROGI |
|  | KNR 2-31 1106-01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa : grubość warstwy 5 cm | t | 59,0 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 14 625,0 |  |  |
|  | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2,5 cm (wyrównanie istniejącej nawierzchni po remoncie cząstkowym) | m2 | 14 625,0 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 14 625,0 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m2) | m2 | 14 625,0 |  |  |
|  | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm | m2 | 14 625,0 |  |  |
| ZJAZDY Z DESTRUKTU NA POLA |
|  | KNNR 6 0202-06 | Nawierzchnie z destruktu gr. 10 cm rozściełanego mechanicznie | m2 | 1 099,32 |  |  |
| ZJAZDY NA DROGI BOCZNE |
|  | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 179,3 |  |  |
|  | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 12 cm | m2 | 179,3 |  |  |
|  | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm | m2 | 179,3 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m2) | m2 | 179,3 |  |  |
|  | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm | m2 | 179,3 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 179,3 |  |  |
|  | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m2) | m2 | 179,3 |  |  |
|  | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm | m2 | 179,3 |  |  |
| POBOCZA |
|  | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 | 6 848,125 |  |  |
| INNE |
|  | Kalk. własna | Montaż bariery ochronnej SP-09/2 (słupki IPE 140 co 2 m ) na przepuście w km 3+099,30 | m | 64,0 |  |  |
| Wartość robót netto: |  |
| VAT 23%: |  |
| Wartość robót brutto: |  |

Wartość robót netto  …………….………..  zł (słownie: ………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….)

+ podatek VAT 23% w kwocie  ………………..…………….. zł (słownie: …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………)

Wartość robót brutto …………………….. zł (słownie: …………………………………………….…………...

……………………………………………...………………………………………………………………………)

………………………………….

miejscowość i data 							……………………………

podpis osób(y) upoważnionej 
do  reprezentowania Wykonawcy