##### Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych

nr sprawy:BI.272.24.2012

# RZECZOWY ZAKRES PRAC

W A R U N K I     T E C H N I C Z N E

„Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków

gruntowych w obrębie Brodnia Kolonia gm. Pęczniew,

powiat poddębicki, woj. łódzkie”

Opracowano w Wydziale Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Poddębice, październik 2012 r.

# RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych 
w obrębie Brodnia Kolonia gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie”.

I .   DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE

  - Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych w obrębie Brodnia Kolonia gm. Pęczniew, powiat poddębicki, woj. łódzkie.

  - Obszar opracowania:

Województwo łódzkie

Powiat Poddębicki

| Gmina | Obręb | Powierzchnia w ha | Ilość działek | Ilość jednostek rejestrowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pęczniew | Brodnia Kolonia | 110 | ….. | ….. |

Obszar opracowania określa załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

  - Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności  geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);

- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów 
(Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
ze zm.);

  - Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne:

Instrukcje techniczne GUGiK:

O-1     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O-2     Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O-3     Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O-4     Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

K-1     Mapa zasadnicza

# II .   MATERIAŁY GEODEZYJNE I ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA

- Mapa numeryczna i analogowa;

- Operaty z pomiaru dla celów ewidencyjnych;

- Opracowanie geodezyjne do uwłaszczeń z lat 1971-1982;

- Operaty jednostkowe;

- Rejestr ewidencji gruntów i budynków;

- Inne istniejące opracowania geodezyjno – kartograficzne do analizy;

Wymienione materiały winny być wykorzystane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac.

# III.  PRZEDMIOT  I ZAKRES PRAC

- Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie istniejącej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz decyzji zatwierdzającej zmiany do klasyfikacji gruntów i budynków;

- Wykonawca dokona aktualizacji klas i użytków w działkach na podstawie sprawdzenia stanu 
w terenie i pomiarze użytków na osnowę.

- Wykonawca przekaże dokumenty pozwalające na wprowadzenie zmian do  prowadzonej przez PODGiK mapie ewidencji gruntów i budynków;

- Wykonawca sporządzi wykazy zmian gruntowych dla każdej pozycji rejestrowej 
w dwóch egzemplarzach;

# IV.   MATERIAŁY PRZEKAZANE DO OŚRODKA

Po wykonaniu prac geodezyjnych wykonawca przekazuje do Ośrodka:

- operat klasyfikacji gruntów i budynków oraz 2 (dwa) wykazy zmian danych ewidencji gruntów 
i budynków dla każdej jednostki rejestrowej podlegającej zmianie

- płyta CD-ROOM z bazą EGiB dla części graficznej.