Załącznik nr 9

KOSZTORYS  OFERTOWY

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg na terenie Powiatu Poddębickiego,

na długości 59,85 km i powierzchni 301 197,0 m2 – II postępowanie

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych | m2 | 301 197,0 |  |  |
| 2 | kalk. własna | Remont masą mineralno - bitumiczną | t | 90,0 |  |  |
| 3 | kalk. własna | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C69 B3 PU i grysem kamiennym 5-8 mm | m2 | 301 197,0 |  |  |
| 4 | kalk. własna | Powtórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C69 B3 PU i grysem kamiennym frakcji 2 – 5 mm | m2 | 301 197,0 |  |  |
| 5 | kalk. własna | Ścięcie poboczy, grubość warstwy do 20,0 cm - odcinków dróg, które będą poddane powierzchniowemu utrwaleniu. | m2 | 120 000,0 |  |  |
| 6 | kalk. własna | Wycinka zakrzaczeń - na odcinkach poddanych powierzchniowemu utrwaleniu drogi powiatowej nr 3717 E Drużbin – Busina Stara . | m2 | 5 000,0 |  |  |
| 7 | kalk. własna | Frezowanie pni | szt. | 15,0 |  |  |
| 8 | KSNR 6 0503-01 | Chodniki z płyt betonowych ryflowanych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 7,0 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (farba akrylowa rozpuszczalnikowa) | m2 | 190,0 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii krawędziowych ciągłych na jezdni (farba akrylowa rozpuszczalnikowa) | m2 | 57,60 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm - słupki długości 4,20 m – 9,0 szt, - słupki długości 3,5 m – 26,0 szt | szt. | 35,0 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 1. Znaki z grupy A ( długość boku 900mm) - 5szt A-1, 4 szt. A-2, 2 szt. A-3, 2 szt. A-4, 2 szt A-5, 1 szt. A-6b, 2szt. A-6c, 3 szt. A-7. 2. Znaki z grupy B( średnica 800mm) - 1 szt. B-20 ,1 szt. B-33 „40”, 1 szt B-34 „40”. 3. Znaki z grupy D ( długość boku 600mm) – 11 szt. D-6 | szt. | 35,0 |  |  |
| 13 | kalk. własna | Montaż punktowych elementów odblaskowych dwustronnych dwubarwnych – biały i czerwony Punktowe elementy odblaskowe winny być wytrzymałe na uderzenia oraz ścieranie, posiadać wbudowane elementy odblaskowe (odbłyśniki) zapewniające doskonałą widoczność w nocy, a ich montaż przy zastosowaniu ogólnie dostępnych klejów bitumicznych lub epoksydowych | szt. | 80,0 |  |  |
| Wartość netto: |  |
| VAT ….. % |  |
| Wartość brutto: |  |

Wartość robót netto  …………….………..  zł. (słownie: ………………..…………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………….)

+ podatek VAT ….. % w kwocie  ……………..…………….. zł. (słownie: ………….………………………….

………………………………………………………………………………….…………………………………)

Wartość robót brutto …………………….. zł. (słownie: …………………………………………….…………...

………………………………………………………………………………..……………………………………)

………………………………….

miejscowość i data 							……………………………

podpis osób(y) upoważnionej 
do  reprezentowania Wykonawcy