KOSZTORYS  OFERTOWY

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi  powiatowej nr 3712E Siedlątków – Pęczniew – Zadzim – Chodaki w miejscowości Pęczniew, długości 1,521 km.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ |
| 1.1 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych | m2 | 8 664,49 |  |  |
| 1.2 | kalk. własna | Remont masą mineralno - bitumiczną | t | 15,0 |  |  |
| 1.3 | kalk. własna | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C69 B3 PU i grysem kamiennym 5-8 mm | m2 | 8 664,49 |  |  |
| 1.4 | kalk. własna | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową C69 B3 PU i grysem kamiennym 2-5 mm | m2 | 8 664,49 |  |  |
| 2 | CHODNIK I ZJAZD |
| 2.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej | m | 41,00 |  |  |
| 2.2 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych | m2 | 94,50 |  |  |
| 2.3 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej | m | 46,00 |  |  |
| 2.4 | KSNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 82,50 |  |  |
| 2.5 | KSNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 4,00 |  |  |
| 2.6 | KSNR 6 0503-01 | Chodniki z płyt betonowych ryflowanych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 3,50 |  |  |
| 2.7 | KSNR 6 0111-02 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa grubości 15 cm | m2 | 12,00 |  |  |
| 2.8 | KSNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe Rm-5-9 MPa grubości 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 12,00 |  |  |
| 2.9 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 12,00 |  |  |
| 3 | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |
| 3.1 | KNR 2-31 0706-05 | Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową | m2 | 25,75 |  |  |
| 3.2 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 3.3 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni powyżej 0,3 m2 (D-6, długość boku 600 mm) | szt. | 2,00 |  |  |
| 3.4 | kalk. własna | Frezowanie pni | szt. | 5,00 |  |  |
| 3.5 | kalk. własna | Ustawienie słupków prowadzących U-1a | szt. | 8,00 |  |  |

Wartość robót netto  …………….………..  zł. (słownie: ………………..…………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………….)

+ podatek VAT 23% w kwocie  ………………..…………….. zł. (słownie: ………….………………………….

………………………………………………………………………………….…………………………………)

Wartość robót brutto …………………….. zł. (słownie: …………………………………………….…………...

………………………………………………………………………………..……………………………………)

………………………………….

miejscowość i data 							……………………………

podpis osób(y) upoważnionej 
do  reprezentowania Wykonawcy