SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

ZIMOWE UTRZYMANIE

POWIATOWYCH CIĄGÓW DROGOWYCH

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dla usług 
i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych  Powiatu Poddębickiego:

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Zimowe utrzymanie dróg ZUD - ogół wytycznych technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych planowania, przygotowania i prowadzenia robót przy odśnieżaniu 
i zwalczaniu śliskości zimowej.

Śliskość zimowa - zjawisko występowania na chodnikach warstwy lodu, zlodowaciałego 
lub ubitego śniegu, a w zależności od warunków jej powstania wyróżnia się:

Gołoledź - cienka warstwa lodu powstała na nawierzchni na skutek opadów deszczu, mżawki lub mgły roszącej. Grubość warstwy lodu do 1 mm. Gołoledź występuje gdy zaistnieją jednocześnie trzy warunki:

- temperatura nawierzchni ujemna

- temperatura powietrza od -60 C do +10 C

- względna wilgotność powietrza jest większa niż 85%

Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni.

Lodowica - warstwa lodu powstała z wody pozostałej na nawierzchni po opadzie deszczu, stopionego lodu lub śniegu, bądź z nasyconego wodą śniegu grubości do kilku centymetrów. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu temperatura obniży się poniżej 00 C. Zwykle grubość warstwy zamarzniętej jest różna.

Śliskość pośniegowa - warstwa o grubości kilku milimetrów powstała z resztek śniegu pozostałego na nawierzchni.

Szron - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 00 C.

Szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły 
lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa niż 00 C.

Śliskość śniegowa - ubita warstwa śniegu o górnej powierzchni zlodowaciałej pod wpływem ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych.

Zimowe utrzymanie dróg są to usługi i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do prac przy zimowym utrzymaniu dróg należą:

- usuwanie śniegu z dróg przy użyciu sprzętu Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz nośników i sprzętu pochodzącego z wynajmu w drodze procedury przetargowej.

- zwalczanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych i materiałów uszorstniających.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze usług i prac w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych, tj.: odśnieżania dróg 
i zwalczania śliskości zimowej.

Polecenie podjęcia działań wydają każdorazowo dyżurni akcji zimowej.

Prace przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2012/2013, odbywać się będą według standardów i zakresów przyjętych przez Zarząd Powiatu w Poddębicach.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu 
w warunkach występowania opadów śniegu, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Powiatu w Poddębicach:

Opis standardów utrzymania dróg powiatowych

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawiska |
| --- | --- | --- |
|  |  | Śnieg | Śliskość zimowa |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi | luźny może występować do 8 godz., zajeżdżony może występować, nabój śnieżny może występować, zaspy mogą występować do 24 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych do posypywania, po odśnieżeniu, gołoledź może występować do 8 godz. |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi | luźny może występować, zajeżdżony może występować nabój śnieżny może występować, zaspy mogą występować do 48 godz. | w miejscach wyznaczonych do posypywania, po odśnieżeniu, wszystkie rodzaje śliskości mogą występować do 24 godz. |

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie materiałem do zwalczania śliskości zimowej 
tj. mieszanką piasku z solą, w Standardzie V na całym ciągu na terenie miasta Poddębice 
i Uniejów a także w miejscach niebezpiecznych takich jak:

- skrzyżowania

- skrzyżowania z koleją

- mosty i wiadukty

- odcinki o pochyleniu > 4%

- przystanki autobusowe

- niebezpieczne zakręty

- inne miejsca ustalone przez zarządcę dróg.

2. WYMAGANIA OGÓLNE I JAKOŚĆ USŁUG

Za jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych odpowiedzialny jest wykonawca usług.

2.1 ODŚNIEŻANIE DRÓG

2.1.1 ZASADY OGÓLNE

Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych właściwości tj:

- ciężaru objętościowego

- twardości

- wilgotności

- współczynnika tarcia śniegu o metal

Wszystkie te właściwości i cechy śniegu zależą od temperatury otoczenia 
i temperatury samego śniegu.

Odśnieżanie jezdni dróg powiatowych ma zapewnić przejezdność dróg w warunkach zimowych odpowiednią dla danego standardu.

Nośniki powinny być wyposażone w telefon bezprzewodowy i sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, a kierowcy i operatorzy winni przestrzegać zasad określonych w art. 54 ustawy z dnia 20.06.1997r.  Prawo o ruchu drogowym. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1,5 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Ponadto reflektory samochodów 
oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić stałe dodatkowe wyposażenie.

2.1.2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW SPRZĘTU 
DO ODŚNIEŻANIA

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymagane kategorie prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu, przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg oraz posiada uprawnienia do pracy 
na: koparko – ładowarce, równiarce, spycharce. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego

- zaczepu nośnika

- stanu technicznego nośnika

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę 
na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego

Po zakończeniu prac pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

2.1.3. ZASADY PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH

Sprzęt wyjeżdżający do prowadzenia usług zimowych w trudnych warunkach pogodowych  musi posiadać  sprawną łączność  bezprzewodową (telefony komórkowe), pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła.

Oprócz świateł błyskowych, sprzęt znajdujący się na drodze powinien mieć włączone również światła awaryjne. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie 
z obowiązującym na danej jezdni kierunkiem ruchu.

2.2 ZWALCZANIE - ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI

    - POJĘCIA OGÓLNE

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się 
na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, 
a mianowicie:

- gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1,0 mm. Powstała na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze

- lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała 
z zamarzniętej nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

- zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci:

- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającej ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów

- przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej, nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów

- zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstw

- śliskość pośniegowa jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

- MATERIAŁY DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU I DO LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Do likwidacji śliskości zimowej stosowane będą środki chemiczne i materiały uszorstniające dostarczone przez Zamawiającego w postaci mieszanki piasku z solą.

- URZĄDZENIA DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ORAZ ZAŁADUNEK 
I MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH

4.1 POSYPYWANIE

Posypywanie odbywać się będzie sprzętem własnym i pochodzącym z wynajmu 
w drodze przetargu.

Materiałem do usuwania śliskości zimowej jest mieszanka piasku z solą.

ZAŁADUNEK MIESZANKI PIASKU Z SOLĄ

Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, umożliwiające manewrowanie 
na składowisku. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu, o pojemności łyżki min. 0,8 m3. Załadunek środka odbywać się będzie z terenu składowiska dróg powiatowych 
w Poddębicach i podlega zaewidencjonowaniu przez dyżurnego akcji zima.

4.1.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATORÓW SPRZĘTU 
DO ROZSYPYWANIA

Operatorem sprzętu może być kierowca nośnika posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymagane kategorie prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu, przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego zespołu rozsypującego,

- stanu technicznego nośnika.

W przypadku zauważenia usterek sprzęt należy wyeliminować z pracy i poddać naprawie.

Nie wolno rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

- w sposób ciągły obserwować efekty pracy sprzętu roboczego i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad prawa o ruchu drogowym (kodeksu drogowego).

Po zakończeniu prac sprzęt należy oczyścić i dokonać przeglądu zgodnie 
z zaleceniami w instrukcji obsługi.

Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu, 
jak i użytkownikom drogi należy niezwłocznie usunąć.

- ZASADY ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH JEDNOJEZDNIOWYCH, DWUKIERUNKOWYCH

Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywania środków powinny pokrywać 0,9 szerokości jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni dla każdego kierunku.

- ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA MOSTACH, WIADUKTACH

Zwalczanie śliskości na mostach, wiaduktach wykonuje się jednocześnie 
ze zwalczaniem śliskości na ciągach drogowych i tymi samymi środkami. W przypadku zastosowania innych środków do zwalczania śliskości, np. z uwagi na konieczność szczególnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziaływaniem chlorku sodu, należy przerwać posypywanie środkiem chemicznym w odległości ok. 500 m przed i za mostem, a od tego miejsca zacząć posypywanie środkiem przeznaczonym wyłącznie do zwalczania śliskości na obiekcie.

5. ZASADY ODBIORU USŁUG ZIMOWYCH

5.1.OGÓLNE WARUNKI ODBIORU

Odbiorowi podlega każdy zakres zlecanej pracy. Odbiór odbywa się po zakończeniu pracy i zgłoszeniu wykonania zleceniodawcy. Zleceniodawca ma obowiązek odebrania prac 
i usług zgodnie z umową.

5.1.2 ZASADY ODBIORU USŁUG PRZY ODŚNIEŻANIU DRÓG

Odbiorem objęte są usługi i prace wykonane na drogach na podstawie zapisów 
w dziennikach pracy sprzętu, kartach drogowych.

Zleceniodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu 
na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokości odśnieżania. Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest 
w stanie świadczyć usług i prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić zleceniodawcę o tym fakcie.

- ZASADY ODBIORU USŁUG PRZY ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI PIASKARKĄ

Odbiorem objęte są usługi i prace wykonane na drogach na podstawie zapisów 
w dziennikach pracy sprzętu, kartach drogowych .

Zleceniodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania.

Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe nie niwelują wykonanej pracy.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest 
w stanie świadczyć usług i prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić zleceniodawcę o tym fakcie.

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej:

- dla pługo-piaskarki i pługa średniego – 1 km zwalczania śliskości zimowej, odśnieżania,

- dla równiarki, spycharki, koparko-ładowarki i pługa wirnikowego – 1 godz. pracy.

Cena zwalczania śliskości zimowej drogi, obejmuje:

- przygotowanie sprzętu,

- podstawienie sprzętu na wezwanie dyżurnego,

- załadunek materiałów,

- zwalczanie śliskości zimowej na drodze, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
i dyspozycją dyżurnego,

- konserwacja i naprawa sprzętu.

Cena wykonania 1 km odśnieżania drogi obejmuje:

- dostarczenie sprzętu do odśnieżania na wezwanie prowadzącego,

- wykonanie odśnieżania drogi, zgodnie z wymaganiami specyfikacji,

- konserwacja i naprawa sprzętu.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE I ZAŁĄCZNIKI

[1] Zimowe utrzymanie dróg publicznych. Część 1 i 2. Przegląd techniki drogowej 
i mostowej. J. Bieńka i inni, IBDiM, Polskie drogi, wrzesień-październik 2002;

[2] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2005r. 
Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami).