| Autor: |
| --- |
| Projektant | mgr inż. Paweł Jodaniewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej LOD/1135/POOD/09 |  |

Łęczyca, czerwiec 2011 r.

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.	LOKALIZACJA	3

4.	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	3

5.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	4

Parametry drogi przyjęto jak poniżej :	5

5.1.	Trasa w planie	6

5.2.	Niweleta	6

5.3.	Zjazdy	7

5.4.	Elementy trasy w planie	10

6.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10

7.	INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	11

8.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	11

9.	INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA	11

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 51/KD/2011 zawarta z Powiatem Poddębickim,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,

- Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

- Normy i wytyczne branżowe,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

- Inwentaryzacja w terenie.

# ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto odcinek drogi od km 0+000 (skrzyżowanie z ulicą Targową w Poddębicach) do km 1+315.

# LOKALIZACJA

Droga powiatowa nr 3707E zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych: 128, 129 – obręb nr 7 miasto Poddębice, 8/2 - obręb nr 14 miasto Poddębice; 236 – obręb Rąkczyn,  gmina Poddębice, powiat Poddębicki.

# ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 3707E na terenie miasta Poddębice – ul. Mickiewicza posiada nawierzchnię asfaltową szerokości 8,0 m -5,0 m, fragmentaryczne chodniki betonowe, rowy zmiennej szerokości.

W km 0+000 (PT) skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową nr 3708E relacji Poddębice (ul. Targowa) - Ciężków.

Droga przebiega przez tereny zabudowane.

Szerokość jezdni zmienna. W ciągu ulicznym 5,0 m – 8,0 m. Istniejące chodniki szerokości 3,0 – 3,5 m, pobocza zmiennej szerokości.

Odwodnienie drogi na odcinku o przekroju ulicznym do istniejącej kanalizacji deszczowej natomiast na odcinku o przekroju szlakowym odwodnienie do istniejących rowów. Rowy obustronne zmiennej szerokości 1,5 – 2,5 m, w większości zamulone. Głębokość rowów około 0,50 m.

W pasie drogi powiatowej znajduje się uzbrojenie:

- doziemne sieci średniego eSN i niskiego eNN napięcia,

- sieci gazu g63,

- doziemna sieć teletechniczna,

- sieć kanalizacji sanitarnej ks 200,

- poprzeczne przejścia sieci wodociągowej,

- sieć ciepłociągu 2co 219/315

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsięwzięcie budowlane od km 0+000 do km 1+315 mieści się 
w pojęciu przebudowy. Całe przedsięwzięcie nie wymaga zmiany granic istniejącego pasa drogowego. Projekt nie przewiduje zmian parametrów geometrycznych ani użytkowych obiektu budowlanego.

W zakresie robót budowlanych znajdują się :

- przebudowa wgłębna odcinka od km 0+000 do km 0+100 pod kątem nadania ulicy minimalnego profilu podłużnego i korekty elementów kd znajdujących się w nawierzchni,

- przebudowa miejsc postojowych po stronie lewej przy budynku nr 32,

- remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej poprzez wykonanie remontu   cząstkowego i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 grubości 5 cm,

- wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania pasa drogowego takich jak:

- ciąg pieszo-jezdny jako nawiązanie do chodnika na ul. Mickiewicza w skrzyżowaniu z ul. Targową szer. 3,0 m ,

- zatoka autobusowa z kostki kamiennej granitowej,

- wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu - bariera rurowa gięta typu A w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni na łuku od km 0+585,14 do km  0+635,14 (długość bariery - 50,00m),

- projektuje się przejścia dla pieszych w km 1+017,10 oraz w km 1+128,80 szer. 4,0 m,

- nawierzchnia przejść dla pieszych bezpośrednio przyległa do krawężnika w postaci płyt ryflowanych 35x35 cm,

- przebudowa zjazdów do posesji (z kostki betonowej wibroprasowanej) na odcinku 
o  przekroju ulicznym,

- remont poboczy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, szer. 1,25 m,

- oczyszczenie istniejących rowów odparowujących od km 0+200 do km 1+136,80,

## Parametry drogi przyjęto jak poniżej :

- Droga klasy : Z

- Prędkość projektowa : 50 km/h,

- Szerokość jezdni : 8,0 m – 5,0 m (w przekroju ulicznym),

- Szerokość poboczy : 1,25 m,

- Szerokość ciągu pieszo-jezdnego : 3,28 m, (w obrębie zatoki autobusowej szer. chodnika 1,78 m)

| Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej | Grubość warstwy [m] |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z kostki granitowej nieregularnej 15/17 cm | 0,17 |
| Podsypka cem.-pias. 1:4 | 0,03 - 0,05 |
| Podbudowa zasadnicza z betonu 6 – 9 Mpa | 0,20 |
| Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa | 0,15 |
| Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego | 0,20 |

| Projektowana konstrukcja ciągu pieszo jezdnego i chodnika | Grubość warstwy [m] |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Behaton (szara) | 0,08 |
| Podsypka cem.-pias. 1:4 | 0,03 – 0,05 |
| Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego | 0,20 |
| Warstwa podbudowy z kruszywa stab. Cementem Rm=2,5 MPa | 0,15 |
| Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego | Grubość warstwy [m] |
| Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Behaton (czerwona) | 0,08 |
| Podsypka cem.-pias. 1:4 | 0,03 – 0,05 |
| Podbudowa zasadnicza z betonu 6 – 9 MPa | 0,16/0,20 |
| Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa | 0,15 |
| Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego | 0,20 |

## Trasa w planie

Oś drogi zaprojektowano z odcinków prostych i łuków kołowych wyokrąglających załamania trasy. Załamania o kącie zwrotu poniżej 1,3 stopnia pozostawiono bez wyokrągleń. Pozostałe załamania wyokrąglono łukami o promieniach jak na planie sytuacyjnym. Zmiany spadków jezdni zaprojektowano na prostych odcinkach przejściowych o długości 20 metrów. Szczegóły w pkt 5.4. Elementy trasy w planie.

## Niweleta

Nie zmienia się układu wysokościowego drogi 3707E. Projektuje się korektę istniejących spadków terenu do wymaganych minimalnych wartości pochyleń podłużnych. Na odcinku 0+000 ÷ 0+100 projektuje się zmianę niwelety z uwagi na fakt, iż istniejące wpusty deszczowe nie znajdują się w najniższym punkcie.

5.3. Odwodnienie

Nie projektuje się zmiany odwodnienia. Nadal w części miejskiej odwodnienie realizuje się poprzez spadki podłużne w kierunku 0+000 do istniejących wpustów deszczowych, które ulegają przebudowie w związku z przebudową niwelety na odcinku 0+00 ÷ 0+100. Na pozostałym odcinku odwodnienie do istniejącego rowu przydrożnego, który ulega odmuleniu i wyprofilowaniu wraz ze skarpami. Rów trawiasty trapezowy.

5.4. Elementy inżynierii ruchu

Projektuje się przejścia dla pieszych w km 1+017,10 oraz w km 1+128,80. Przejścia oznakowuje się znakami poziomymi P-10 szerokości 4,0 m oraz znakami pionowymi D-6. Rury znaków ocynkowane ø 73 mm. Rury znaków należy obsadzić 
w gruncie przy pomocy gruzobetonu C8/10 i głębokości obsadzenia minimum 80 cm. Tablice znaków z grupy średnich. W oznakowaniu łuków poziomych wprowadza się punktowe elementy odblaskowe wg lokalizacji Inwestora.

## 5.5. Zjazdy

Projektuje się zjazdy indywidualne i publiczne do granicy pasa drogowego. 
W przekroju ulicznym zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm koloru czerwonego o szerokości 5,0 m. Skosy najazdowe o stosunku pochylenia 1:1.

Zjazdy publiczne do stacji paliw wykonać tylko w warstwie ścieralnej na istniejących. Zjazdy na drogi boczne wykonać w konstrukcji drogi powiatowej zgodnie z przedmiarem.

| PARAMETRY ZJAZDÓW NA DROGI NAWIERZCHNIA JAK DLA DROGI POWIATOWEJ |
| --- |
| LP | NR EW. DZIAŁKI | KM | SZEROKOŚĆ /M/ | DŁUGOŚĆ /M/ | POWIERZCHNIA /M2/ | STRONA |
| 1 | 129 | 0+067,64 | 7,00 | 12,30 | 90,10 | L |
| 2 | 9 | 0+215,96 | 5,00 | 3,35 | 32,10 | P |
| 3 | 260 | 1+141,11 | 5,00 | 5,70 | 45,50 | L |
| 4 | 163 | 1+141,11 | 5,00 | 2,90 | 29,50 | P |
| RAZEM | 197,20 | - |

| PARAMETRY ZJAZDÓW PUBLICZNYCH TYLKO WARSTWA ŚCIERALNA |
| --- |
| LP | NR EW. DZIAŁKI | KM | SZEROKOŚĆ /M/ | DŁUGOŚĆ /M/ | POWIERZCHNIA /M2/ | STRONA |
| 1 | 1/2 | 0+231,17 | 5,00 | 5,40 | 30,90 | L |
| 2 | 2 | 0+243,27 | 5,00 | 5,40 | 30,90 | L |
| RAZEM | 61,80 | - |

| PARAMETRY ZJAZDÓW DO POSESJI W GRANICACH PASA DROGOWEGO NA ODCINKU OD 0+000 DO 1+315 KOSTKA BETONOWA BEHATON GR. 8 CM – CZERWONA |
| --- |
| LP | NR EW. DZIAŁKI | KM | SZEROKOŚĆ /M/ | DŁUGOŚĆ /M/ | POWIERZ-CHNIA /M2/ | STRONA | PRZEPUST Ø 40 MM ZAKOŃCZENIE KOŁNIERZOWE |
| 1 | 140 |  | 5,00 | 1,60 | 9,20 | P | - |
| 2 | 8 | 0+090,34 | 6,00 | 3,70 | 23,20 | P | - |
| 3 | 131/1 | 0+149,70 | 6,00 | 5,50 | 34,00 | L | - |
| 4 | 131/2 | 0+187,44 | 7,00 | 4,60 | 33,20 | L | - |
| 5 | 231/2 | 0+275,36 | 5,00 | 4,40 | 23,00 | P | - |
| 6 | 3 | 0+294,97 | 5,00 | 4,90 | 25,50 | L | - |
| 7 | 445 | 0+302,30 | 5,00 | 4,40 | 23,00 | P | - |
| 8 | 4 | 0+335,72 | 8,00 | 4,50 | 37,00 | L | - |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 229/11 | 0+365,87 | 5,00 | 4,30 | 22,50 | P | - |
| 10 | 6 | 0+380,89 | 5,00 | 4,40 | 23,00 | L | 8,00 |
| 11 | 229/7 | 0+394,76 | 5,00 | 4,20 | 22,00 | P | - |
| 12 | 229/8 | 0+436,83 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | P | - |
| 13 | 228/4 | 0+450,80 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | P | - |
| 14 | 228/5 | 0+464,73 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | P | - |
| 15 | 417/1 | 0+488,00 | 5,00 | 3,90 | 21,00 | P | - |
| 16 | 7/1 | 0+488,00 | 5,00 | 4,50 | 23,50 | L | - |
| 17 | 8/3 | 0+503,92 | 5,00 | 4,80 | 25,00 | L | - |
| 18 | 8/4 | 0+532,23 | 5,00 | 5,80 | 30,00 | L | - |
| 19 | 227 | 0+555,38 | 5,00 | 3,70 | 19,50 | P | - |
| 20 | 8/5 | 0+576,28 | 5,00 | 5,50 | 28,50 | L | - |
| 21 | 446/2 | 0+597,58 | 5,00 | 5,00 | 26,00 | P | - |
| 22 | 8/6 | 0+602,92 | 5,00 | 4,40 | 23,00 | L | - |
| 23 | 446/1 | 0+622,03 | 5,00 | 4,70 | 24,50 | P | - |
| 24 | 450 | 0+640,64 | 5,00 | 5,60 | 29,00 | L | - |
| 25 | 226 | 0+644,32 | 5,00 | 4,90 | 25,50 | P | - |
| 26 | 9/1 | 0+686,45 | 5,00 | 5,20 | 27,00 | L | - |
| 27 | 225 | 0+704,00 | 5,00 | 4,70 | 24,50 | P | - |
| 28 | 9/2 | 0+732,24 | 5,00 | 4,50 | 23,50 | L | 8,00 |
| 29 | 224 | 0+773,31 | 5,00 | 4,20 | 22,00 | P | - |
| 30 | 9/3 | 0+779,66 | 5,00 | 4,30 | 22,50 | L | - |
| 31 | 9/4 | 0+823,38 | 5,00 | 4,30 | 22,50 | L | - |
| 32 | 223/1 | 0+823,95 | 5,00 | 3,90 | 20,50 | P | - |
| 33 | 223/2 | 0+843,26 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | P | - |
| 34 | 222/3 | 0+875,80 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | P | - |
| 35 | 9/5 | 0+890,29 | 5,00 | 4,50 | 23,50 | L | - |
| 36 | 222/2 | 0+897,06 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | P | - |
| 37 | 222/1 | 0+922,49 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | P | - |
| 38 | 9/6 | 0+922,49 | 5,00 | 4,60 | 24,00 | L | - |
| 39 | 221/1 | 0+951,72 | 5,00 | 4,00 | 21,00 | P | - |
| 40 | 9/7 | 0+972,25 | 5,00 | 4,70 | 24,50 | L | - |
| 41 | 221/2 | 0+998,00 | 5,00 | 4,10 | 21,50 | P | - |
| 42 | 9/8 | 1+024,60 | 5,00 | 4,80 | 25,00 | L | - |
| 43 | 220 | 1+057,23 | 5,00 | 4,10 | 21,50 | P | - |
| 44 | 9/9 | 1+082,76 | 5,00 | 3,70 | 19,50 | L | - |
| 45 | 219/3 | 1+107,67 | 5,00 | 3,40 | 18,00 | P | - |
| 46 | 219/10 | 1+122,93 | 5,00 | 3,70 | 19,50 | P | - |
| 47 | 234/3 | 1+186,15 | 5,00 | 3,70 | 19,50 | P |  |
| 48 | 234/5 | 1+222,71 | 5,00 | 4,10 | 21,50 | P |  |
| 49 | 234/7 | 1+232,23 | 5,00 | 4,20 | 22,00 | P |  |
| 50 | 234/9 | 1+266,21 | 5,00 | 4,10 | 21,50 | P |  |
| 51 | 234/10 | 1+293,89 | 5,00 | 3,80 | 20,00 | P |  |
| RAZEM | 1 183,10 | - | - |

## Elementy trasy w planie

| Lp. | nr | kąt załamania [0] | Promień [m] | Styczna [m] | Strzałka [m] | Długość łuku [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 0,1669 | - | - | - | - |
| 2 | W2 | 0,2890 | - | - | - | - |
| 3 | W3 | 30,8462 | 125 | 34,47 | 4,66 | 67,26 |
| 4 | W4 | 0,5004 | - | - | - | - |
| 5 | W5 | 0,0376 | - | - | - | - |
| 6 | W6 | 14,7349 | 200 | 25,85 | 1,66 | 51,41 |
| 7 | W7 | 2,6063 | 500 | 11,37 | 0,13 | 22,73 |
| 8 | W8 | 0,1791 | - | - | - | - |

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Powierzchnia warstwy ścieralnej:  	10 016,18 m2,

- Powierzchnia warstwy wiążącej:	764,98 m2,

- Powierzchnia poboczy:                      	2 629,50 m2,

- Powierzchnia chodnika/ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej: 	4 119,61 m2,

- Powierzchnia zjazdów ind./publ. z kostki betonowej: 	1 183,10 m2,

- Powierzchnia zjazdów ind./publ. z betonu asfaltowego:	150 m2,

- Powierzchnia zjazdów publ. z betonu asfaltowego:	61,80 m2,

- Powierzchnia zjazdów na drogi boczne:	112 m2,

- Nawierzchnia zjazdów na drogi boczne : 	197,20 m2.

# INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren objęty opracowaniem nie podlega żadnej z form ochrony zabytków.

# DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej.

# INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrożeń dla środowiska 
z uwagi na fakt, iż droga istnieje a nawierzchnia ulega przebudowie. 
Po realizacji inwestycji poprawi się przejezdność drogi i jednocześnie ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robót w ramach przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3707E, powiat poddębicki mogą wystąpić roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W związku z w/w rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności :

- Rozporządzenie Ministrów oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Opracował:

mgr inż. Paweł Jodaniewski                       …………………..

# Text boxes

99-100 ŁĘCZYCA	                     TEL. 693-449-277      	                  NIP: 775-242-30-72

UL. DWORCOWA 5D/7 	      FAX  0-24/ 721-29-08	                  REGON: 473258806

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3707E Poddębice (ul. Mickiewicza) – Góra Bałdrzychowska – Kałów – Złotniki – Dalików – Bardzynin – Parzęczew

na odcinku od skrzyżowania z ulicą Targową w Poddębicach do km 1+315

Powiat Poddębicki

ul. Łęczycka 16

99-200 Poddębice

Gmina:  Poddębice

Miejscowość:  Poddębice, Góra Bałdrzychowska

| Działka | Obręb |
| --- | --- |
| 128 | 7 Miasto Poddębice |
| 129 |  |
| 8/2 | 14 MiastoPoddębice |
| 236 | Rąkczyn |

1. Projekt budowlany

2. Informacja BIOZ

M I A S T O P R O J E K T   Ł Ę C Z YC A

P K O  I N T E L I G O   5 0  1 0 2 0 5 5 5 8   1 1 1 1   1 7 5 7 2 6 9 0 0 0 8 2

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZAMAWIAJĄCY:

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

miastoprojekt@op.pl