OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEŁOŻENIE CHODNIKA

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR  3748E

UL. PIOTROWSKIEGO W PODDĘBICACH

Poddębice, sierpień 2014r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

2. Stan istniejący.

3. Stan projektowany.

4. Opis sposobu wykonania prac.

II. Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjny.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem zamówienia jest przełożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3748E ul. Piotrowskiego w Poddębicach.

2. STAN ISTNIEJĄCY.

Ulica Piotrowskiego przebiega od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Krasickiego. Na odcinku objętym opracowaniem tj. od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania 
z ul. Północną szerokość jezdni wynosi około 5 m, chodniki zmiennej szerokości wynoszące od 1,35 m do 3,6 m. Na w/w odcinku znajduje się zabudowa jednorodzinna. Na omawianym obszarze występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telefonicznej, gazowej i linii energetycznych.

3. STAN PROJEKTOWANY.

Na omawianym odcinku planuje się wykonanie przełożenie chodnika. Szerokość chodnika wynosić będzie od 1,35 m do 3,6 m.

Prace przy ulicy Piotrowskiego obejmować będą:

- demontaż nawierzchni chodnika i zjazdów,

- demontaż krawężnika betonowego drogowego,

- wbudowanie obrzeża 6x20x100 – elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego

- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej – elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego.

- wykonanie zjazdów i opaski na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm – kostka betonowa

5 cm – podsypka piaskowo – cementowa

5 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

Obrzeża trawnikowe 6x20x100

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

8 cm – kostka betonowa

10 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5

5 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

5. OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRAC.

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rejonie, w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane w postaci podziemnej sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej i wodociągowej.

Roboty będą prowadzone na istniejącej ulicy  przy częściowym zajęciu jezdni.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- Zagrożenia związane z istniejącym ruchem pieszych i pojazdów po ulicy.

- Zagrożenia związane z transportem i składowaniem materiałów.

- Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu.

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bhp oraz posiadać środki ochrony osobistej, odpowiednie do wykonywanych prac (kaski, kamizelki, rękawice ochronne). 
Na stanowisku pracy powinna się znajdować apteczka pierwszej pomocy.