Załącznik nr 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEŁOŻENIE CHODNIKA

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR  3746E

UL. PÓŁNOCNA W PODDĘBICACH

Poddębice, sierpień 2014r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa.

1.Przedmiot opracowania.

2. Stan istniejący.

3. Stan projektowany.

4. Opis sposobu wykonania prac.

II. Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjny.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem zamówienia jest przełożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3746E ul. Północna               w Poddębicach.

2. STAN ISTNIEJĄCY.

Ulica Północna przebiega od skrzyżowania z ul. Łęczycką do skrzyżowania z ul. Młynarską. 
Na odcinku objętym opracowaniem tj. od skrzyżowania z ul. Łęczycką do skrzyżowania 
z ul. Młynarską szerokość jezdni wynosi od 6 m do 8 m, chodniki obustronne zmiennej szerokości wynoszące od 1,5 do 2,5 m, pasy zieleni oraz opaska. Na w/w odcinku znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz Sąd Rejonowy w Łasku VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Poddębicach.

Na omawianym obszarze występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telefonicznej, gazowej i linii energetycznych.

3. STAN PROJEKTOWANY.

Na omawianym odcinku planuje się wykonanie przełożenie chodnika. Szerokość chodnika zmienna wynosząca od 1,5 m do 2,0 m. Po prawej stronie chodnik szerokości 1,5 m należy zlokalizować przy  granicy nieruchomości przylegających do pasa drogowego a następnie zieleniec zmiennej szerokości. Na odcinku 143 m (pomiędzy ul. Przyszłość a ul. Krótką) planuje się wykonanie opaski szerokości 0,7 m. Konstrukcja opaski jak dla zjazdów Po lewej stronie projektuje się chodnik szerokości 2,0 m  położony pomiędzy zieleńcami zmiennej szerokości. Na odcinku 202 m (pomiędzy ul. Przyszłość a ul. Krótką) planuje się wykonanie opaski szerokości 1,0 m. Konstrukcja opaski tak jak dla zjazdów.

Prace przy ulicy Północnej obejmować będą:

- demontaż nawierzchni chodnika i zjazdów oraz opaski,

- demontaż krawężnika betonowego drogowego na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Piotrowskiego,

- wbudowanie obrzeża 6x20x100 – elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego,

- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej – elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego.

- wykonanie zjazdów i opaski na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm – kostka betonowa

5 cm – podsypka piaskowo – cementowa

5 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

Obrzeża trawnikowe 6x20x100

Konstrukcja nawierzchni zjazdów i opaski:

8 cm – kostka betonowa

10 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5

5 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

5. OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRAC.

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rejonie, w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane w postaci podziemnej sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej i wodociągowej.

Roboty będą prowadzone na istniejącej ulicy  przy częściowym zajęciu jezdni.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- Zagrożenia związane z istniejącym ruchem pieszych i pojazdów po ulicy.

- Zagrożenia związane z transportem i składowaniem materiałów.

- Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu.

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bhp oraz posiadać środki ochrony osobistej, odpowiednie do wykonywanych prac (kaski, kamizelki, rękawice ochronne). 
Na stanowisku pracy powinna się znajdować apteczka pierwszej pomocy.