Załącznik nr 12 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT CHODNIKÓW

W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH

W MIEJSCOWOŚCI UNIEJÓW

Poddębice, kwiecień 2015r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa.

1.Przedmiot opracowania.

2. Stan istniejący.

3. Stan projektowany.

4. Opis sposobu wykonania prac.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników w ciągach dróg powiatowych w Uniejowie, tj. remont chodnika w ul. Rzecznej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Polnej.

2. STAN ISTNIEJĄCY.

Ulica Rzeczna przebiega od skrzyżowania z ul. Bł. Bogumiła do granic administracyjnych miasta Uniejów. Na odcinku objętym opracowaniem tj. od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania 
z ul. Polną szerokość jezdni wynosi około 6,10 m, chodniki obustronne zmiennej szerokości wynoszące od 1,80 do 2,50 m. Na w/w odcinku znajduje się zabudowa jednorodzinna jak i usługowa.

Na omawianym obszarze występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, linii energetycznych, sieci ciepłowniczej.

3. STAN PROJEKTOWANY.

Na omawianym odcinku planuje się remont chodnika w ul. Rzecznej od ul. Kilińskiego do ul. Polnej w Uniejowie. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się wyprowadzenie chodnika w ul. Kilińskiego. Szerokość chodnika zmienna od 1,80 m do 2,50 m. Chodnik należy zlokalizować przy granicy nieruchomości przylegających do pasa drogowego.

Prace przy ulicy Rzecznej obejmować będą:

- demontaż nawierzchni chodnika i zjazdów,

- wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego na zjazdach,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego,

- wykonanie zjazdów na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego,

- wbudowanie obrzeża 6x20x100 – elementy betonowe powierzone przez Zamawiającego.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm – kostka betonowa

5 cm – podsypka piaskowo – cementowa

10 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

Obrzeża trawnikowe 6x20x100

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

8 cm – kostka betonowa

15 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5

5 cm – warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

5. OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRAC.

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rejonie, w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane w postaci podziemnej sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej i wodociągowej.

Roboty będą prowadzone na istniejącej ulicy  przy częściowym zajęciu jezdni.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- Zagrożenia związane z istniejącym ruchem pieszych i pojazdów po ulicy.

- Zagrożenia związane z transportem i składowaniem materiałów.

- Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu.

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bhp oraz posiadać środki ochrony osobistej, odpowiednie do wykonywanych prac (kaski, kamizelki, rękawice ochronne). 
Na stanowisku pracy powinna się znajdować apteczka pierwszej pomocy.