Załącznik nr 13 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dróg powiatowych na odcinku Wartkowice – Sędów – Karnice – Niewiesz – Lipnica.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową
i polegają między innymi na:

- odtworzeniu istniejących warstw asfaltowych,

- odtworzeniu istniejących chodników z betonowej kostki brukowej,

- odtworzeniu nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych,

- odtworzeniu istniejących rowów przydrożnych,

- oczyszczeniu istniejących przepustów pod koroną dróg,

- odtworzeniu oznakowania pionowego i poziomego.

W ramach robót budowlanych przewiduje się :

- wygrodzenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,

- rozbiórkę istniejących krawężników,

- rozbiórkę istniejących chodników z kostki betonowej/płyt chodnikowych,

- rozbiórkę istniejących zjazdów indywidualnych,

- wbudowanie krawężników i obrzeży,

- roboty rozbiórkowe związane odtworzeniem warstw konstrukcyjnych dróg powiatowych 
(na wybranych odcinkach),

- roboty odtworzeniowe warstw konstrukcyjnych dróg powiatowych (na wybranych odcinkach),

- roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy zjazdów,

- ułożenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych oraz zjazdów indywidualnych,

- odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery skrajne),

- usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu 
dla odcinka drogi powiatowej.

Inwestycja pn. „Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice – Sędów – Karnice – Niewiesz – Lipnica”, składa się z trzech etapów:

- Droga powiatowa Nr 2531E Stawiszyn - Saków - Wartkowice- Praga - Pudłów – Wierzchy 
na odc. Wartkowice – Sędów

- Droga powiatowa Nr 3702E Sędów - Karnice - Wilczków – Niewiesz

- Droga powiatowa Nr 3701E Bronów - Niewiesz – Ewelinów – do drogi nr 473 na odc. Niewiesz - Lipnica

Pierwszy etap obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 3701E od miejscowości Lipnica 
do skrzyżowania z DP 3702E w miejscowości Niewiesz. Droga posiada nawierzchnię asfaltową, pobocza gruntowe, chodnik z płyt betonowych oraz szczątkowe rowy.

Ciąg drogowy drogi powiatowej Nr 3701E, na którym będą realizowane roboty przebiega przez teren gminy Poddębice, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie.

Parametry drogi:

- kategoria drogi publicznej: powiatowa

- klasa drogi: Z

- szerokość jezdni: zmienna wynosząca od 4,5 m – 6,0 m

- szerokość chodnika: zmienna wg warunków terenowych (do istniejących ogrodzeń/granic pasów drogowych).

- szerokość poboczy: 1,0 m

Na odcinku od DK 72  w miejscowości Niewiesz do skrzyżowania z DP 3702E nie przewiduje się wykonania nawierzchni jezdni a na odcinku od cmentarza do skrzyżowania DP 3702E nie przewiduje się wykonania krawężnika.

Etap drugi obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 3702E. Droga posiada nawierzchnię asfaltową, tłuczniową, pobocza gruntowe, chodnik z płyt betonowych, szczątkowe rowy.

Ciąg drogowy drogi powiatowej Nr 3702E, na którym będą realizowane roboty przebiega przez teren gminy Poddębice i Wartkowice, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie

Parametry drogi:

- kategoria drogi publicznej: powiatowa

- klasa drogi: L

- szerokość jezdni: zmienna wynosząca od 4,0 m – 6,0 m

- szerokość chodnika: zmienna wg warunków terenowych (do istniejących ogrodzeń/granic pasów drogowych).

- szerokość poboczy: 1,0 m

Na odcinku od skrzyżowania DP 3701E z DP 3702E do budynku starej szkoły w Niewieszu 
(dz. nr ew. 113) nie przewiduje się wykonania nawierzchni jezdni oraz krawężnika.

Przez teren kolei prace należy wykonać wg odrębnego opracowania. Podczas realizacji inwestycji należy spełnić wszystkie warunki, uwagi i zalecenia nałożone na Wykonawcę robót  przez PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w tym koszty uiszczenia opłat 
na rzecz PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.

Trzeci etap obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2531E na odc. Wartkowice – Sędów. Droga posiada nawierzchnię asfaltową, pobocza gruntowe, chodnik z płyt betonowych, szczątkowe rowy.

Ciąg drogowy drogi powiatowej Nr 2531E, na którym będą realizowane roboty przebiega przez teren gminy Wartkowice, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie.

Parametry drogi:

- kategoria drogi publicznej: powiatowa

- klasa drogi: Z

- szerokość jezdni: zmienna wynosząca od 5,0 m – 6,64 m

- szerokość chodnika: zmienna wg warunków terenowych (do istniejących ogrodzeń/granic pasów drogowych).

- szerokość poboczy: 1,0 m

Na odcinku od:

- działki nr ewid. 120 obręb Sędów, gmina Wartkowice do działki nr ewid. 95 obręb Sędów, gmina Wartkowice,

- działki nr ewid. 307 obręb Spędoszyn – Kolonia, gmina Wartkowice do działki nr ewid. 347 obręb Spędoszyn – Kolonia, gmina Wartkowice,

- DW 479 do działki nr ewid. 504 obręb Wartkowice, gmina Wartkowice

nie przewiduje się wykonania nawierzchni jezdni.

Materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu istniejących ciągów komunikacyjnych tj. płyt chodnikowych, kostki betonowej nadające się do ponownego wbudowania należy ułożyć na paletach 
i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

Destrukt z frezowania nawierzchni należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi sporządzenie protokołu odbioru punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej przed rozpoczęciem inwestycji i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. Po zakończeniu prac punkty geodezyjnej osnowy szczegółowej muszą być dostępne do dalszych pomiarów geodezyjnych. Ponadto po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół z kontroli punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej. 
W przypadku zniszczenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia na koszt własny.

Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową, czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.

Szczegółowy zakres robót (opis przedmiotu zamówienia) określają:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

4) przedmiar robót,

5) projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu.