Załącznik nr 2

USZCZEGÓŁOWIENIE

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej 3707E na odc. Dalików – Huta Bardzyńska – granica Powiatu” dł. 7,56 km.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokonania oceny dokumentów jak i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające między innymi na wykonaniu:

- robót rozbiórkowych, przygotowawczych.

- robót ziemnych

- remontu przepustów drogowych (należy wykonać wykopy pod rurę przepustu, fundament z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8 grubości 20,0 cm; ułożyć przepust z rury dwuściennej karbowanej HDPE średnicy wewnętrznej 60,0 cm o sztywności obwodowej 8 kPA, zasypkę części przelotowej przepustu z gruntu przepuszczalnego z jednoczesnym zagęszczeniem, podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 20,0 cm – pod jezdnie asfaltowe, nawierzchnię z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 7,0 cm (warstwa wiążąca) BA AC16WKR2 oraz o grubości 5,0 cm (warstwa ścieralna) BA AC8SKR2, ustawienie prefabrykowanych ścianek czołowych przepustów drogowych rurowych jednootworowych dla rur ø 60,0 cm, umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniami polnymi brukowanymi ułożonymi na betonie C12/15)

- ścieku przykrawężnikowego, ścieku betonowego, płyt ażurowych

- poszerzenia jezdni,

- skrzyżowań

- jezdni

- przebudowy chodnika

- peronów przystankowych

- poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (skała magmowa) frakcji 0/31 – grubość warstwy po zagęszczeniu 10,0 cm.

- przebudowa systemu oznakowania przejść dla pieszych

- oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z przedłożoną organizacją ruchu oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Oznakowanie poziome chemoutwardzalne.

- robót wykończeniowych

- nasadzeniu drzew

- zabezpieczenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Przedmiotem zamówienia jest także przebudowa chodnika  w ciągu drogi powiatowej Nr 3707E w miejscowości Dalików (od km 0+222 do km 0+640).

Istniejący chodnik na projektowanym odcinku jest na przeważającej powierzchni zdeformowany zarówno w profilu podłużnym jak i poprzecznym. Występują liczne spękania 
i wykruszenia płytek.

Na odcinku chodnika przeznaczonego do przebudowy znajduje się zabudowa jednorodzinna.

Na wskazanym obszarze występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci telefonicznej, wodociągowej oraz energetycznej wraz z przyłączami.

Nie zmienia się istniejącego zagospodarowania pasa drogowego drogi  powiatowej. Chodnik należy zlokalizować przy pasie wyłączenia z ruchu o szerokości 1,5 m. Za chodnikiem wykonać pas zielni.

Prace przy przebudowie chodnika obejmować będą:

- wbudowanie obrzeża betonowego szarego o wymiarach 6x20x100,

- ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej,

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej szarej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm – kostka betonowa szara

5 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4

10 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5

Obrzeża trawnikowe 6x20x100

Konstrukcja nawierzchni zjazdów w ciągu chodnika:

8 cm – kostka betonowa szara

3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4

20 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5

10 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego.

Zjazdy w przekroju ulicznym należy wykonać skosami 1:1.

Zjazdy w przekroju półulicznym i szlakowym należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15. Szerokość zjazdów max. 5,5 m wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=3. Pod zjazdami należy wbudować rury PEHD (nośność min. 40t). Wlot i wylot przepustu umocnić kamieniami polnymi brukowanymi ułożonymi na betonie C12/15.

Zakres prac niniejszego zamówienia obejmuje remont przepustów pod drogą.

Zawyżone pobocza należy ściąć a następnie w miejscach, gdzie będą prowadzone roboty wykonać koryto, o szerokości wynoszącej 1,0 m, pod warstwę konstrukcyjną pobocza, tj. kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm skała magmowa, 10 cm po zagęszczeniu.

Nasadzenie drzew obejmuje:

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie odpowiednich dołów,

- zakup i transport ziemi urodzajnej, nawozów oraz hydrożelu,

- zaprawienie dołów ziemią urodzajną z komponentami nawozów i hydrożelu w/g norm stosowania,

- zakup i transport materiału roślinnego,

- posadzenie drzew,

- palikowanie drzew,

- wykonanie mis i podlewanie,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi rodzimej w terenie,

- prace porządkowe i wywóz odpadów

Zamówienie obejmuje dorosły materiał szkółkarski w ilości 100 sztuk drzew w rodzaju :

- klon polny (paklon) – 25 szt.,

- głóg Paul s Scarlet – 25 szt.,

- lipa Moltkego – 25 szt.

- robinia akacjowa – 25 szt.

o wysokości bez części podziemnej min. 150 cm i dobrze wykształconej koronie charakterystycznej dla gatunku.

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach ustalonym dla ozdobnego materiału szkółkarskiego przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową.

Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny.

Doły pod drzewa powinny mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do bryły korzeniowej, zaprawioną do połowy ziemią urodzajną z komponentami nawozowo- hydrożelowymi.

Sposób sadzenia - roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce.

Po posadzeniu drzewo należy zabezpieczyć trzema palami połączonymi na sztywno

deszczułkami o wysokości sięgającej korony drzewa w celu jego stabilizacji, uformować misę

wielkości przygotowanego dołu oraz obficie podlać .

Prace związane z przebudową drogi powiatowej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rejonach, w których będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane w postaci podziemnej sieci energetycznej, telefonicznej, wodociągowej.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- Zagrożenia związane z istniejącym ruchem pieszych i pojazdów po ulicy.

- Zagrożenia związane z transportem i składowaniem materiałów.

- Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu.

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bhp oraz posiadać środki ochrony osobistej, odpowiednie do wykonywanych prac (kaski, kamizelki, rękawice ochronne).

Szczegóły wynikłe podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zaopiniowanie oraz zatwierdzi, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika robót (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inspektorowi Nadzoru i przedstawicielowi Zamawiającego oraz Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.

Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

W ramach zamówienia poza  robotami budowlanymi określonymi w przedmiarze robót należy wykonać prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie: wymaganych badań i sprawdzeń, zaplecza budowy w tym przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi sporządzenie protokołu odbioru punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej przed rozpoczęciem inwestycji i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. Po zakończeniu prac punkty geodezyjnej osnowy szczegółowej muszą być dostępne do dalszych pomiarów geodezyjnych. Ponadto po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół z kontroli punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej.

W przypadku zniszczenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia na koszt własny.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych materiałów.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, przedstawionym Zamawiającemu w ciągu 21 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników,

- wywóz odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na koszt Wykonawcy,

- przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego,

- przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców,

- złożenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, Oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia,

- składanie na żądanie Zamawiającego, Wykazu osób obejmującego wskazanie imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do przedstawienia receptury wraz badaniem typu i orzeczeniami jakości materiałów użytych do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów.

Planowany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 16.08.2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia  ilości/krotności/zakresu wykonywanych robót.

Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- atesty, świadectwa, certyfikaty itp. na wbudowane materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.