Załącznik nr 2

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej 3707E odc. Dalików - Huta Bardzyńska - granica Powiatu

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km | 7,56 |
| 2 | Kalkulacja własna | Frezowanie istniejących pni znajdujących się w skrajni drogowej. | szt. | 300,0 |
|  | D-01.01.01 | Zabezpieczenie punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej | Szt. | 18 |
|  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |
|  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm | m2 | 340 |
|  | D-05.03.05 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm | m | 1200 |
|  | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odl. 5 km | m3 | 120 |
|  | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (włączenia) z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 5 km | m2 | 200 |
|  | D-01.02.01 | Usunięcie z poboczy wysokiej trawy i zakrzaczeń z pasa drogowego | ha | 0,80 |
|  |  | Roboty ziemne |  |  |
|  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. | m3 | 246 |
|  | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku | m3 | 285 |
|  |  | Odwodnienie |  |  |
|  | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 12989 |
|  | D-03.01.01 | Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy fundamentowe betonowe C8/10 wraz z robotami ziemnymi | m3 | 16,8 |
|  | D-03.01.01 | Remonty przepustów rurowych z rur PEHD (nośność min. 40 t) o średnicy 60 cm (19x6) | m | 114 |
|  | D-03.01.01 | Remonty przepustów rurowych z rur PEHD (nośność min. 40 t) o średnicy 40 cm (110x6) | m | 660 |
|  | D-03.01.01 | Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 60 cm | Szt. | 38 |
|  | D-03.01.01 | Wykonanie rowka pod sączek o szerokości 20 cm i głebokości do 60cm | m | 1900 |
|  | D-03.01.01 | Ułożenie sączka z rur perforowanych fi 10cm w geowłókną lub włóknami kokosowego oraz zasypaniem wraz zagęszczeniem kruszywem naturalnym (piaskiem średnioziarnistym) | m | 1900 |
|  | D-08.01.01 | Ława pod ściek z betonu C8/10 (0,04m3) | m3 | 144 |
|  | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w pięciu rzędach na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm | m | 1681 |
|  | D-08.05.01 | Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm wraz z robotami ziemnymi | m2 | 270,00 |
|  | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej odc. 4+510 - 4+665 x 2 | m | 450,00 |
|  | D-08.05.01 | Płyty ażurowe gr. 10 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej uzupełnione ziemią wraz z obsianiem trawą (umocnienie skarpy) odc. 4+510 - 4+665 | m2 | 150 |
|  |  | Jezdnia i poszerzenie |  |  |
|  | KNNR 6 0101-03 | Koryta o głęb. 38 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m +2160,0m x 6m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 i odc. 5+400 do7+560 + 2960m2 drogi poprzeczne) | m2 | 21597,5 |
|  | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m +2160,0m x 6m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 i odc. 5+400 do7+560 + 2960m2 drogi poprzeczne) | m2 | 21597,5 |
|  | KNR 2-31 0103-04 | Zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m +2160,0m x 6m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 i odc. 5+400 do7+560 + 2960m2 drogi poprzeczne) | m2 | 21597,5 |
|  | KNNR 6 0113-05 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/64, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m +2160,0m x 6m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 i odc. 5+400 do7+560 + 2960m2 drogi poprzeczne) | m2 | 21597,5 |
|  | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31/5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m +4370,0m x 6m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 i odc. 3+185 do 7+560 + 2960m2 drogi poprzeczne) | m2 | 34857,5 |
|  | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 34857,5 |
|  | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wyrównawczej (wiążącej) po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 ) | m2 | 5677,5 |
|  | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wyrównawczej (wiążącej) po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (6379 m x 5,7 odc. 1+181 do 7+560; + 2960m2 drogi poprzeczne | m2 | 39320,3 |
|  | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 | m2 | 44997,8 |
|  | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (7560m x 5,5m + 2960 m2 drogi poprzeczne) odc 0+000 do 7+560 | m2 | 44540 |
|  |  | Pas wyłączenia z ruchu |  |  |
|  | KNNR 6 0113-05 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/64, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (640m x 0,75m x 2 + 541m x 1,0 m ) odc. 0+000 do 1+181 | m2 | 1501 |
|  | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31/5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (640m x 0,75m x 2 + 541m x 1,0 m ) odc. 0+000 do 1+181 | m2 | 1501 |
|  | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 1501 |
|  | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 2 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (640m x 0,75m x 2 + 541m x 1,0 m ) odc. 0+000 do 1+181 | m2 | 1501 |
|  | D-04.01.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 | m2 | 1501 |
|  | D-04.01.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (640m x 0,75m x 2 + 541m x 1,0 m ) odc. 0+000 do 1+181 | m2 | 1501 |
|  |  | Chodnik, zjazdy z kostki brukowej |  |  |
|  | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 23 cm wykonywane ręcznie w gruncie kat. III na całej szerokości (418,0 m x 1,5m) 0+222 do 0+640 | m2 | 627,0 |
|  | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (418,0 m x 1,5m) 0+222 do 0+640 | m2 | 627,0 |
|  | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik | m2 | 497,5 |
|  | D-08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm | m2 | 497,5 |
|  | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy | m2 | 129,5 |
|  | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod zjazdy | m2 | 129,5 |
|  | D-08.02.02 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm | m2 | 129,5 |
|  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 | m | 418,0 |
|  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej C8/10 i podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 420,0 |
|  |  | Perony przystankowe |  |  |
|  | D-04.01.01 | Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników, o głębokości 25 cm w gruntach kategorii I-II (15m x 2m x 4) | m2 | 120 |
|  | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (15m x 2m x 4) | m2 | 120 |
|  | D-04.02.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod perony przystankowe | m2 | 120 |
|  | D-04.02.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod perony przystankowe | m2 | 120 |
|  | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, (15m x 2m x 4) | m2 | 120 |
|  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 (15m x 4) | m | 60 |
|  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej C 8/10 i podsypce cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 64 |
|  |  | Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD |  |  |
|  | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni mat. Grubowarstwowymi-Linie wibracyjne przed przejściami dla pieszych kolor czerwony | m2 | 7,2 |
|  | D-07.01.01 | Budowa systemu aktywnej informacji wizualnej wraz z oświetleniem przejść dla pieszych zasilanej z baterii słonecznych zamontowanych na wysięgniku nad drogą – D-6 | szt | 1 |
|  | D-07.01.01 | Znaki D-6 fluorescencyjne | szt. | 4 |
|  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową malowane mechanicznie (linia P-4, P-6, P-7a, P-7b, P-10, P-17, P-18, P-21, P-24) | m2 | 4396,32 |
|  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej | szt. | 100 |
|  | D-07.01.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt | 66 |
|  | D-07.01.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 56 |
|  | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenia barier. | m | 200 |
|  |  | Pobocza |  |  |
|  | D-06.03.01 | Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu stabilizowanego mechanicznie gr 10cm dostarczonego samochodami samowyładowczymi szerokości 1,0 m | m2 | 13299 |
|  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  | Kalkulacja własna | Sadzenie drzew liściastych ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica / głębokość 0,7 m; klon polny (paklon) | szt. | 25 |
|  | Kalkulacja własna | Sadzenie drzew liściastych ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica / głębokość 0,7 m; głóg Paul s Scarlet | szt. | 25 |
|  | Kalkulacja własna | Sadzenie drzew liściastych ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica / głębokość 0,7 m; lipa Moltkego | szt. | 25 |
|  | Kalkulacja własna | Sadzenie drzew liściastych ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica / głębokość 0,7 m; robinia akacjowa | szt. | 25 |
|  | Kalkulacja własna | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | kpl | 1 |