Załącznik nr 9

POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 3707E odc. Dalików - Huta Bardzyńska - granica Powiatu” dł. 7,56 km

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km | 7,56 |
| 2. | Kalkulacja własna | Frezowanie istniejących pni znajdujących się w skrajni drogowej | szt. | 100,00 |
| 3. | D-01.01.01 | Zabezpieczenie punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej | szt. | 19,00 |
|  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 4. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm | m2 | 340,00 |
| 5. | Kalkulacja własna | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm | m | 1 200,00 |
| 6. | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odl. 5 km | m3 | 120,00 |
| 7. | D-05.03.11 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (włączenia) z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 5 km | m2 | 200,00 |
| 8. | Kalkulacja własna | Usunięcie z poboczy wysokiej trawy i zakrzaczeń z pasa drogowego | ha | 0,80 |
|  |  | Roboty ziemne |  |  |
| 9. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odl. do 5 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 246,00 |
| 10. | D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku | m3 | 285,00 |
|  |  | Odwodnienie |  |  |
| 11. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 12 989,00 |
| 12. | D-03.01.03a | Remonty przepustów rurowych pod drogi boczne - ławy fundamentowe betonowe C8/10 wraz z robotami ziemnymi | m3 | 16,80 |
| 13. | D-03.01.03a | Remonty przepustów rurowych z rur PEHD (nośność min. 40 t) o średnicy 60 cm pod drogi boczne (19x6) | m | 114,00 |
| 14. | D-03.01.03a | Remonty przepustów rurowych z rur PEHD (nośność min. 40 t) o średnicy 40 cm pod zjazdy (110x6) | m | 660,00 |
| 15. | D-03.01.01 | Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 60 cm | szt. | 38,00 |
| 16. | D-08.01.01b | Ława pod ściek z betonu C8/10 (0,04 m3) | m3 | 127,00 |
| 17. | D-08.05.06a | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwóch rzędach na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm | m | 1 280,00 |
| 18. | Kalkulacja własna | Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm wraz z robotami ziemnymi | m2 | 442,00 |
| 19. | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 310,00 |
| 20. | Kalkulacja własna | Płyty ażurowe gr. 10 cm o wymiarach 40x60 układane na podsypce cementowo - piaskowej uzupełnione ziemią wraz z obsianiem trawą (umocnienie skarpy) odc. 4+510 - 4+665 | m2 | 496,00 |
|  |  | Przepusty pod drogą |  |  |
| 21. | D-03.01.03a | Remont przepustów pod drogą o nawierzchni bitumicznej fi 600, łącznej długości L=30 m. Elementy przelotowe przepustu z PEHD. Wlot i wylot w postaci ścianek czołowych żelbetowych C30/37 o objętości bet. w ściance do 2 m3. Fundament z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8 grubości 20,0 cm; zasypka części przelotowej przepustu z gruntu przepuszczalnego z jednoczesnym zagęszczeniem grubości 10 cm Odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni w układzie: kruszywo dolna warstwa podbudowy z KŁSM 0/63 10 cm; górna warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 20 cm; warstwa wiążąca 7 cm z BA AC16W KR2; skropienie 0,3 kg/m2; warstwa ścieralna 5 cm z BA AC8S KR2. | m | 30,00 |
| 22. | D-03.01.03a | Remont przepustów pod drogą o nawierzchni tłuczniowej fi 600, łącznej długości L=20 m. Elementy przelotowe przepustu z PEHD. Wlot i wylot w postaci ścianek czołowych żelbetowych C30/37 o objętości bet. w ściance do 2 m3. Fundament z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8 grubości 20,0 cm; zasypka części przelotowej przepustu z gruntu przepuszczalnego z jednoczesnym zagęszczeniem grubości 10 cm Odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni w układzie: kruszywo dolna warstwa podbudowy z KŁSM 0/63 10 cm; górna warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 20 cm; | m | 20,00 |
|  |  | Jezdnia i poszerzenie |  |  |
| 23. | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 36 cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonywane na całej szerokości, w gruntach kat. II-IV (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m +2160,0m x 6m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 i odc. 5+400 do7+560 + 2960m2 drogi poprzeczne) | m2 | 21 597,50 |
| 24. | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m +2160,0m x 6m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 i odc. 5+400 do7+560 + 2960m2 drogi poprzeczne) | m2 | 21 597,50 |
| 25. | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m +4370,0m x 6m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 i odc. 3+185 do 7+560 + 2960m2 drogi poprzeczne) | m2 | 34 857,50 |
| 26. | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 34 857,50 |
| 27. | D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, (2545m x 0,75m x 2 + 1860m x 1,0 m; odc. 0+640 do 3+185, odc. 3+185 do 5+400 ) | m2 | 5 677,50 |
| 28. | D-05.03.05b | Wyrównanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, (6379 m x 5,7 m) odc. 1+181 do 7+560; + 2960m2 drogi poprzeczne | t | 1 900,00 |
| 29. | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, (7560m x 5,5m + 2960 m2 drogi poprzeczne) odc. 0+000 do 7+560 | m2 | 44 540,00 |
|  |  | Pas wyłączenia z ruchu |  |  |
| 30. | D-04.04.01 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (640m x 0,75m x 2 + 541m x 1,0m) odc. 0+000 do 1+181 | m2 | 1 501,00 |
| 31. | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (640m x 0,75m x 2 + 541m x 1,0m0 odc. 0+000 do 1+181 | m2 | 1 501,00 |
| 32. | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 1 501,00 |
| 33. | D-05.03.05b | Wyrównanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2 | t | 100,00 |
| 34. | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR2 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, (640m x 0,75m x 2 + 541m x 1,0m) odc. 0+000 do 1+181 | m2 | 1 501,00 |
|  |  | Chodnik, zjazdy z kostki brukowej |  |  |
| 35. | D-04.01.01 | Koryta o głęb. 19 cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kat. III na całej szerokości (418,0 m x 1,5m) odc. 0+222 do 0+640 | m2 | 627,00 |
| 36. | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik i zjazdy | m2 | 627,00 |
| 37. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod chodnik i zjazdy | m2 | 627,00 |
| 38. | D-05.03.23a | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, prostokątnej, układane na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm | m2 | 497,50 |
| 39. | D-08.04.01 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm | m2 | 129,50 |
| 40. | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 | m | 418,00 |
| 41. | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej C8/10 i podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 420,00 |
|  |  | Perony przystankowe |  |  |
| 42. | D-04.01.01 | Koryta wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV, na całej szerokości chodników, o głębokości 25 cm (15m x 2m x 4) | m2 | 120,00 |
| 43. | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod perony przystankowe | m2 | 120,00 |
| 44. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod perony przystankowe | m2 | 120,00 |
| 45. | D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm (15m x 2m x 4) | m2 | 120,00 |
| 46. | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 (15m x 4) | m | 60,00 |
| 47. | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej C 8/10 i podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 64,00 |
|  |  | Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD |  |  |
| 48. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - Linie wibracyjne przed przejściami dla pieszych kolor czerwony | m2 | 7,20 |
| 49. | Kalkulacja własna | Budowa systemu aktywnej informacji wizualnej wraz z oświetleniem przejść dla pieszych zasilanej z baterii słonecznych zamontowanych na wysięgniku nad drogą – D-6 | szt. | 1,00 |
| 50. | D-07.02.01 | Znaki D-6 fluorescencyjne | szt. | 4,00 |
| 51. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową malowane mechanicznie (linia P-4, P-6, P-7a, P-7b, P-10, P-17, P-18, P-21, P-24) | m2 | 4 396,32 |
| 52. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej | szt. | 30,00 |
| 53. | D-07.01.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 50,00 |
| 54. | D-07.01.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 44,00 |
| 55. | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenia barier. | m | 170,00 |
|  |  | Pobocza i zjazdy |  |  |
| 56. | D-06.03.01a | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm lub destruktu stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu szerokość pobocza 0,5 m | m2 | 6 649,50 |
| 57. | D-06.03.01a | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy szerokości 0,5 m | m2 | 6 649,50 |
| 58. | D-06.03.01a | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm lub destruktu stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 2 100,00 |
|  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |
| 59. | Kalkulacja własna | Sadzenie drzew liściastych ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica / głębokość 0,7 m; lipa | szt. | 50,00 |
| 60. | Kalkulacja własna | Sadzenie drzew liściastych ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica / głębokość 0,7 m; robinia akacjowa | szt. | 50,00 |
| 61. | Kalkulacja własna | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | kpl. | 1,00 |