Załącznik nr 2

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi powiatowej Nr 3701E w miejscowości Niewiesz w km 6+210 – 6+960”

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokonania oceny dokumentów jak i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania 
przez Zamawiającego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej Nr 3701E długości 0,75 km. Remont drogi rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową 
Nr 3702E w Niewieszu i dalej biegnie w kierunku miejscowości Szarów.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające między innymi na:

- mechanicznym frezowaniu nawierzchni asfaltowej – głębokość frezowania do 4 cm

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W 50/70 dla KR2,

- skropieniu emulsją asfaltową szybkorozpadową  niemodyfikowaną nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S 50/70 dla KR2, grubość 5,0 cm po zagęszczeniu

- oczyszczeniu rowów z namułu o średniej grubości 40,0 cm z wyprofilowaniem dna 
i skarp rowu

- oczyszczeniu przepustów pod zjazdami

- wykonaniu poboczy z KŁSM frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 10,0 cm 
po zagęszczeniu, przy czym warstwę górną pobocza należy posypać  miałem kamiennym,

- odbudowie przepustu  Ø 60 wraz ze ściankami czołowymi dł. 7,0 m (należy wykonać wykopy pod rurę przepustu, fundament z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8 grubości 20,0 cm; ułożyć przepust z rury dwuściennej karbowanej HDPE średnicy wewnętrznej 60,0 cm o sztywności obwodowej 8 kPA, zasypkę części przelotowej przepustu z gruntu przepuszczalnego z jednoczesnym zagęszczeniem, podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 20,0 cm – pod jezdnie asfaltowe, nawierzchnię z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 7,0 cm (warstwa wiążąca) BA AC16WKR2 oraz o grubości 5,0 cm (warstwa ścieralna) BA AC8SKR2, ustawienie prefabrykowanych ścianek czołowych przepustów drogowych rurowych jednootworowych dla rur ø 60,0 cm, umocnienie wlotu i wylotu przepustu)

- wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej

- zabezpieczeniu istniejących punktów osnowy geodezyjnej

W ramach zamówienia poza  robotami budowlanymi określonymi w przedmiarze robót należy wykonać prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie: wymaganych badań i sprawdzeń, zaplecza budowy w tym przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi sporządzenie protokołu odbioru punktów geodezyjnej osnowy sprzed rozpoczęciem inwestycji – zestawienie punktów osnowy istniejącej w terenie z opisem stabilizacji i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. Następnie przed przystąpieniem do prac budowanych geodeta ma wskazać i zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. Po zakończeniu prac budowlanych geodeta ma sprawdzić położenie punktów osnowy i dostarczyć Zamawiającemu protokół z kontroli punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia 
lub założenia nowych punktów (po uzgodnieniu PODGiK) na koszt własny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa składająca się z pomocniczego przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego.

Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu 
na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych materiałów.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, przedstawionym Zamawiającemu w ciągu 21 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników,

- wywóz odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na koszt Wykonawcy,

- przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego,

- przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie 
z zapisami §6* oraz innymi zapisami umowy,

- złożenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, Oświadczenia 
o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy,

- składanie na żądanie Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy, Wykazu osób obejmującego wskazanie imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się 
do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac 
przez Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały do wymaganych czynności sprawdzających, badań 
i pomiarów i przekaże dokumentację z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze.

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw 
oraz certyfikatów itp.

W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy 
go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Planowany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.07.2017r.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w Formularzach Wyceny Ofertowej za wyjątkiem czynności związanych 
z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac pomiarowych, prac zastrzeżonych dla Kierownika budowy.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie 
do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, 
lub dokumentów potwierdzających bieżące potwierdzenie opłacenia składek i należnych podatków skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej za zwłokę w przekazaniu tych zobowiązań.

Wymóg ten dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z przedmiotem zamówienia.

Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- atesty, świadectwa, certyfikaty itp. na wbudowane materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.