Załącznik nr 10

POMOCNICZY PRZEDMIAR  ROBÓT

dla zadania: Remont drogi powiatowej Nr 3701E w miejscowości Niewiesz 
w km 6+210 – 6+960

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kalkulacja własna | Usunięcie istniejących pni znajdujących się w pasie drogowym | szt. | 58 |
|  | D-05.03.11 | Roboty remontowe – mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej – głębokość frezowania do 4,0 cm | m2 | 20,0 |
|  | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej | t | 45,0 |
|  | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2 | m2 | 2 000,0 |
|  | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubości 5,0 cm (750,0m x 5,10 m ) | m2 | 3 825,0 |
|  | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu grubości 40,0 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (576,0 m x 2 – 215,0 m) | m | 937,0 |
|  | Kalkulacja własna | Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego | m | 200,0 |
|  | Kalkulacja własna | Oczyszczenie przepustów pod zjazdami | szt. | 4,0 |
|  | D-08.05.01 | Wykonanie ścieku przykrawężnikowego (174,0 m x 2) | m | 348,0 |
|  | D-03.01.03a | Odbudowa przepustu pod drogą o nawierzchni bitumicznej Ø 600, łącznej długości L=7 m. Elementy przelotowe przepustu z PEHD. Wlot i wylot w postaci ścianek czołowych żelbetowych C30/37 o objętości bet. w ściance do 2 m3. Fundament z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8 grubości 20,0 cm; zasypka części przelotowej przepustu z gruntu przepuszczalnego z jednoczesnym zagęszczeniem grubości 10 cm Odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni w układzie: kruszywo dolna warstwa podbudowy z KŁSM 0/63 10 cm; górna warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 20 cm; warstwa wiążąca 7 cm z BA AC16W KR2; skropienie 0,3 kg/m2; warstwa ścieralna 5 cm z BA AC8S KR2. | m | 7,0 |
|  | Kalkulacja własna | Montaż ścianki czołowej dla przepustu Ø 1000 dwuotworowego | szt. | 1 |
|  | D-06.03.01a | Uzupełnienie poboczy kruszywem twardym łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 10,0 cm po zagęszczeniu (750,0 m x 1,0 m + 750,0 m x 1,0m) | m2 | 1 500,0 |
|  | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,0 |