OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Remont chodników na ul. 1 Maja w Poddębicach – Etap I”

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokonania oceny dokumentów jak i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania 
przez Zamawiającego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie. Przedmiotem inwestycji jest remont chodników na ul. 1 Maja w Poddębicach (droga powiatowa Nr 3747E). Początek remontu przyjęto na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 703 a koniec na krawędzi ul. Krótkiej. nie naruszając samej granicy pasa i dalej droga biegnie w kierunku zachodnim od przyjętego początku. Projekt nie przewiduje wykonania robót w pasie drogi wojewódzkiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające między innymi na:

- robotach pomiarowych

- robotach rozbiórkowych

- robotach ziemnych

- remoncie nawierzchni chodnika

- wykonaniu zjazdów do posesji

- wykonaniu zieleńcy

- robotach wykończeniowych

- wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej

- zabezpieczeniu istniejących punktów osnowy geodezyjnej

W ramach zamówienia poza  robotami budowlanymi określonymi w przedmiarze robót należy wykonać prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie: wymaganych badań i sprawdzeń, zaplecza budowy w tym przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi sporządzenie protokołu odbioru punktów geodezyjnej osnowy sprzed rozpoczęciem inwestycji – zestawienie punktów osnowy istniejącej w terenie z opisem stabilizacji i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. Następnie przed przystąpieniem do prac budowanych geodeta ma wskazać i zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. Po zakończeniu prac budowlanych geodeta ma sprawdzić położenie punktów osnowy i dostarczyć Zamawiającemu protokół z kontroli punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia 
lub założenia nowych punktów (po uzgodnieniu PODGiK) na koszt własny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa składająca się z pomocniczego przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego.

Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Przywołane pozycje katalogów, nakładów rzeczowych 
w przedmiarach stanowią jedynie podstawę - wskazówki do ustalenia szczegółowego opisu 
i zakresu robót. Natomiast nie stanowią podstawy dla Wykonawcy do ustalenia nakładów rzeczowych i cen w jego ofercie.

Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu 
na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych materiałów.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, przedstawionym Zamawiającemu w ciągu 21 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników,

- wywóz odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na koszt Wykonawcy,

- przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego,

- przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie 
z zapisami §6* oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

- złożenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, Oświadczenia 
o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy,

- złożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 
lub umowy o podwykonawstwo wykazu osób, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali 
oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5 
do umowy. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się 
do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac 
przez Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym 
na odbiór robót.

Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały do wymaganych czynności sprawdzających, badań 
i pomiarów i przekaże dokumentację z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze.

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw 
oraz certyfikatów itp.

W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy 
go wyłącznie na cel wykonywanych zadań.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Planowany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 2.10.2017r.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego Zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1666). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, brukarskimi, ziemnymi, porządkowymi, w tym również operatorów sprzętu.

Wykonawca oraz jego Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 
lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, 
o których mowa powyżej zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

- kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji,

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane powyżej, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej w wysokości w wysokości 5 000 zł. brutto za każde stwierdzenie takiego przypadku.

Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa w w § 16 ust. 2,  ust. 3 pkt. 2 i 3, a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 13 projektu umowy w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto za każdorazowe nieprzedłożenie dokumentu lub/i wykazu na wezwanie Zmawiającego.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- atesty, świadectwa, certyfikaty itp. na wbudowane materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.