PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego uproszczonego dla zadania 
„Remont chodników na ul. 1 Maja w Poddębicach – Etap I”

1. Podstawa opracowania:

- Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,

- Pomiar sytuacyjny drogi,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 124),

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, gminie Poddębice, na działce nr ewid. 208/1 obręb 2 miasto Poddębice.

Opracowaniem objęto remont chodników na drodze powiatowej nr 3747E – ul. 1 Maja w Poddębicach na odcinku od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 703 
do ul. Piotrowskiego w Poddębicach. Całkowita długość odcinka przeznaczonego 
do remontu chodników wynosi ok. 0,568 km.

Remont chodników polegał będzie na zmianie nawierzchni chodnika i zjazdów 
do posesji, wykonaniu zieleńcy, po stronie prawej od ul. Łęczyckiej.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- remont nawierzchni chodnika

- wykonanie wjazdów do posesji

- wykonanie zieleńcy

- roboty wykończeniowe

3. Stan istniejący.

W stanie istniejącym ulica 1 Maja w Poddębicach przebiega przez teren zurbanizowany o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej typu miejskiego. Początek drogi przyjęto na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 703 a koniec na krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 3748E ul. Piotrowskiego w Poddębicach. Droga biegnie w kierunku zachodnim od przyjętego początku.

Początek robót przyjęto na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
i drogi powiatowej, nie naruszając samej granicy pasa. Projekt nie przewiduje wykonania robót w pasie drogi wojewódzkiej.

Długość odcinka przeznaczonego do remontu chodników wynosi ok. 568 m (strona prawa).

Szerokość pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3747E wynosi od 14,0 do 16,0 m.

Remontowi podlegać będzie jednostronnych chodnik po stronie prawej 
od ul. Łęczyckiej, który w większości oddzielony jest od jezdni opaską i zieleńcem. Stan istniejącej nawierzchni chodnika jest niezadowalający i wymagający poprawy. Nawierzchnia jest zdegradowana, nierówna. Występują ubytki płytek.

Dokumentacja zakłada wymianę istniejącego krawężnika betonowego 15/30/100 
na nowy o takich samych parametrach na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Krótkiej.

Obszar wzdłuż drogi ma generalnie jednolity charakter zagospodarowania 
i użytkowania. W stanie istniejącym ulica 1 Maja w Poddębicach stanowi dojazd i dojście 
do posesji jednorodzinnych zlokalizowanych po obu stronach drogi oraz dojście i dojazd 
m. in. do Starostwa Powiatowego w Poddębicach, Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Cechu Rzemiosł Różnych.

W pasie drogowym drogi powiatowej występują urządzenia podziemne takie jak: linia telefoniczna, kabel energetyczny, kabel telewizyjny, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg. W różnych miejscach urządzenia te zlokalizowane są 
w pasie  drogowym (poprzecznie, wzdłuż). Lokalizacji uzbrojenia podziemnego dokonać przed rozpoczęciem robót ziemnych, które zaplanowano jako ręczne.

4. Stan projektowy

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego jaką jest droga powiatowa 
Nr 3747E. Planowany remont nawierzchni chodnika po stronie prawej poprawia zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu  na drodze. Nowa nawierzchnia chodnika i nowe zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia znacznie poprawi estetykę.

Ruch pieszych odbywał się będzie po chodniku oddzielonym od jezdni zieleńcem. Projektuje się chodnik szerokości 1,5 - 2,0 m z kostki betonowej grubości 6,0 cm prostokątnej koloru szarego. Chodnik należy usytuować przy granicy pasa drogowego 
z działkami sąsiednimi. Chodnik należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4 gr. 5,0 cm, i warstwie z piasku średniej grubości po zagęszczeniu 5,0 cm. Spadek chodnika i = 2% w kierunku zieleńca.

Chodnik oddzielić od jezdni zieleńcem w obramowaniu z obrzeży betonowych 6x20x100, a od strony ulicy krawężnikiem 15x30x100. Obrzeża należy ustawić na podsypce cementowo – piaskowej, a krawężnik na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Projektuje się zjazdy w przekroju ulicznym ze skosami 1:1. Zjazdy do posesji wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5,0 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o grubości 10,0 cm po zagęszczeniu. Wykonanie nawierzchni zjazdów 
z odwzorowaniem jak dla stanu istniejącego. Na zjazdach projektuje się obniżyć krawężnik do 6 cm ponad poziom nawierzchni jezdni. Na pozostałym odcinku zaprojektowano wyniesienie krawężnika o 15 cm powyżej nawierzchni jezdni.

5. Pozostałe roboty i czynniki

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzeń podziemnych w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie ich naruszenia i dokonać regulacji wysokościowej uzbrojenia sieci telefonicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji – z wymianą uszkodzonych elementów. Roboty ziemne  w obrębie urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym. Roboty należy wykonywać zgodnie 
z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

UWAGA: w trakcie prowadzonych robót drogowych wykonawca jest odpowiedzialny 
za zabezpieczenie znaków geodezyjnych. W przypadku ich uszkodzenia odtworzenie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

6. Bezpieczeństwo i BHP

Realizując przedmiotową inwestycję szczególną uwagę należy zwrócić na to aby:

- zachować szczególną ostrożność przy prowadzonych robotach ziemnych

- zachować szczególną ostrożność podczas wyładunku kruszyw

- zabezpieczyć i prawidłowo oznakować roboty przez cały czas remontu chodników,

Na czas wykonywanych robót należy zminimalizować ograniczenia i utrudnienia 
dla indywidualnego ruchu lokalnego.