Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego nr 3705 E Poddębice – Brudnów  dł. 7,84 km.

2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokonania oceny dokumentów jak i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

3. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, gminie Dalików i Poddębice. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3705E. Początek robót zaplanowano od km 1+280 do 9+120, tj. od granic administracyjnych miasta Poddębice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3706E w miejscowości Brudnów, gmina Dalików.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające między innymi na wykonaniu:

1) robót rozbiórkowych, przygotowawczych.

2) robót ziemnych

3) poszerzenia jezdni,

4) jezdni

5) poboczy z destruktu lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (skała magmowa) frakcji 0/31,5 – grubość warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm.

6) robót wykończeniowych

7) nasadzeniu drzew

8) wykonaniu oznakowania pionowego

9) zabezpieczenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej,

10) odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia

11) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

12) sporządzenie kosztorysu powykonawczego do protokołu odbioru.

5. Na wskazanym obszarze występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci telefonicznej,

wodociągowej oraz energetycznej wraz z przyłączami.

6. Nie zmienia się istniejącego zagospodarowania pasa drogowego drogi  powiatowej.

7. Inwestor wymaga aby wszystkie elementy wbudowywane były nowe. Elementy powstałe w wyniku

rozbiórki a nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność inwestora i to on będzie

decydował o ich wykorzystaniu i składowaniu.

8. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać oznakowanie pionowe. W ilości 8 szt. Znaki z

grupy średniej. Miejsce lokalizacji znaków wskaże Zamawiający na etapie realizacji inwestycji. Znaki do

umieszczenia na słupkach z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości

30 – 40 cm od spodu rury.

Wykaz znaków:

1) D-1 – szt. 2

2) D-42 – szt. 2

3) D-43 – szt. 2

4) B-20 –  szt. 2

W obrębie skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi należy rozmalować linię P-12 z P-4.

9. W ramach niniejszego zamówienia należy dokonać również frezowania 134 pni po wyciętych drzewach. Obwód drzew mierzonych na wysokości 1,3 m wynosi:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | drzewo o obwodzie do 30 cm | szt. | 1 |
|  | drzewo o obwodzie od 31 cm do 40 cm | szt. | 15 |
|  | drzewo o obwodzie od 41 cm do 50 cm | szt. | 20 |
|  | drzewo o obwodzie od 51 cm do 60 cm | szt. | 24 |
|  | drzewo o obwodzie od 61 cm do 70 cm | szt. | 21 |
|  | drzewo o obwodzie od 71 cm do 80 cm | szt. | 25 |
|  | drzewo o obwodzie od 81 cm do 90 cm | szt. | 12 |
|  | drzewo o obwodzie od 91 cm do 100 cm | szt. | 11 |
|  | drzewo o obwodzie od 101 cm do 110 cm | szt. | 9 |
|  | drzewo o obwodzie od 111 cm do 120 cm | szt. | 2 |
|  | drzewo o obwodzie od 121 cm do 130 cm | szt. | 1 |
|  | drzewo o obwodzie od 131 cm do 140 cm | szt. | 2 |
|  | drzewo o obwodzie od 141 cm do 150 cm | szt. | 3 |
|  | drzewo o obwodzie od 151 cm do 160 cm | szt. | 1 |
|  | drzewo o obwodzie od 161 cm do 170 cm | szt. | 1 |
|  | drzewo o obwodzie od 261 cm do 270 cm | szt. | 2 |
|  | drzewo o obwodzie od 301 cm do 310 cm | szt. | 1 |

10. Nasadzenie drzew obejmuje:

1) wyznaczenie miejsc sadzenia,

2) wykopanie odpowiednich dołów,

3) zakup i transport ziemi urodzajnej, nawozów oraz hydrożelu,

4) zaprawienie dołów ziemią urodzajną z komponentami nawozów i hydrożelu w/g norm stosowania,

5) zakup i transport materiału roślinnego,

6) posadzenie drzew,

7) palikowanie drzew,

8) wykonanie mis i podlewanie,

9) rozplantowanie nadmiaru ziemi rodzimej w terenie,

10) prace porządkowe i wywóz odpadów

11. Zamówienie obejmuje dorosły materiał szkółkarski w ilości 134 sztuk drzew w rodzaju :

1) lipa drobnolistna – 67 szt.

2) robinia akacjowa – 67 szt.,

o wysokości bez części podziemnej min. 150 cm i dobrze wykształconej koronie charakterystycznej dla gatunku. Obwód pnia sadzonych drzew mierzony na wysokości 1,0 m powinien kształtować się w przedziale min. 5 cm dla każdego drzewa. Okres pielęgnacji nasadzeń drzew wynosi rok po posadzeniu. Szczegóły nasadzeń zostaną określone przez Zamawiającego na etapie prowadzenia prac. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach ustalonym dla ozdobnego materiału szkółkarskiego przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową.

Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny.

Doły pod drzewa powinny mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do bryły korzeniowej, zaprawioną do połowy ziemią urodzajną z komponentami nawozowo - hydrożelowymi.

Sposób sadzenia - roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce.

Po posadzeniu drzewo należy zabezpieczyć trzema palami połączonymi na sztywno deszczułkami o wysokości sięgającej korony drzewa w celu jego stabilizacji, uformować misę

wielkości przygotowanego dołu oraz obficie podlać .

12. Prace związane z przebudową drogi powiatowej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rejonach, w których będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane w postaci podziemnej sieci energetycznej, telefonicznej, wodociągowej.

13. W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- Zagrożenia związane z istniejącym ruchem pieszych i pojazdów po ulicy.

- Zagrożenia związane z transportem i składowaniem materiałów.

- Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu.

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu.

14. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bhp oraz posiadać środki

ochrony osobistej, odpowiednie do wykonywanych prac (kaski, kamizelki, rękawice ochronne).

15. Szczegóły wynikłe podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem

Zamawiającego.

16. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zaopiniowanie oraz zatwierdzi,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zamawiający dopuszcza całkowite

zamknięcie odcinków jezdni podczas wykonywania prac związanych z układaniem masy bitumicznej

na długości np. 300-800m, z zastrzeżeniem że zapewniony zostanie dojazd do posesji przylegających

na danym odcinku i pojazdów służb.

Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca

robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika robót (potwierdzeniu zgodności oznakowania z

projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inspektora

Nadzoru.

17. Roboty można rozpocząć po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez Inspektora

Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego oraz dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego

projektu. Zamawiający zastrzega, że przekazanie terenu budowy może nastąpić nie wcześniej niż po

28 lutego 2018r.

Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren

budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej

organizacji ruchu.

18. W ramach zamówienia poza robotami budowlanymi określonymi w przedmiarze robót należy

wykonać prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia, tj. między innymi wykonanie: wymaganych badań i sprawdzeń, zaplecza budowy w tym

przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, prac porządkowych terenu w rejonie

realizacji robót.

19. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi sporządzenie protokołu odbioru punktów

geodezyjnej osnowy sprzed rozpoczęciem inwestycji – zestawienie punktów osnowy istniejącej w

terenie z opisem stabilizacji i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. Następnie przed

przystąpieniem do prac budowanych geodeta ma wskazać i zabezpieczyć punkty osnowy

geodezyjnej. Po zakończeniu prac budowlanych geodeta ma sprawdzić położenie punktów osnowy i

dostarczyć Zamawiającemu protokół z kontroli punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej. W

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej Wykonawca

zobowiązany jest do ich odtworzenia lub założenia nowych punktów (po uzgodnieniu PODGiK) na

koszt własny.

20. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych materiałów.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, przedstawionym Zamawiającemu w ciągu 
21 dni od dnia przekazania terenu budowy, ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników,

- wywóz odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na koszt Wykonawcy,

- przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego,

- przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców,

- złożenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, Oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia,

- składanie na żądanie Zamawiającego, Wykazu osób obejmującego wskazanie imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

22. Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny

posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi

określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono

Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską

Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże

Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

23. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca

zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

24. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do

realizacji tych robót. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i

przeznaczy go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

25. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez

osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

26. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do przedstawienia receptury wraz z

badaniem typu i orzeczeniami jakości materiałów użytych do wykonania mieszanki mineralno –

asfaltowej oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów.

27. Planowany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 16.07.2018 r.

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia  ilości/krotności/zakresu

wykonywanych robót.

29. Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże

Zamawiającemu:

- atesty, świadectwa, certyfikaty itp. na wbudowane materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

30. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego Zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników 
na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1666). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, brukarskimi, ziemnymi, porządkowymi, w tym również operatorów sprzętu.

Wykonawca oraz jego Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub umowy 
o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa wyżej zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion 
i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. 
W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający 
lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

1) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

2) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane powyżej, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej.

Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 i 3, a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowe nieprzedłożenie dokumentu lub/i wykazu na wezwanie Zmawiającego.

Wymóg ten dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z przedmiotem zamówienia.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.