PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1700E Charchów Księży – Rzechta, dł. 2,4 km

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km | 2,4 |
| 2 d.1 | D-01.01.01 | Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 8,0 |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 3 d.2 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 5 km (remonty cząstkowe, podłączenia technologiczne) | m2 | 130,0 |
| 3 |  | JEZDNIA |
| 4 d.3 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV (2 400,0 m x 5,2 m + 100 m2 łuki poziome + 200 m2 skrzyżowania) | m2 | 12 780,0 |
| 5 d.3 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (2 400,0 m x 5,2 m + 100 m2 łuki poziome + 200 m2 skrzyżowania) | m2 | 12 780,0 |
| 6 d.3 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 (2 400,0 m x 5,2 m + 100 m2 luki poziome + 200 m2 skrzyżowania) | m2 | 12 780,0 |
| 7 d.3 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (2 400,0 m x 5,0 m + 100 m2 łuki poziome + 200 m2 skrzyżowania) odc. 0+000 - 2+400 | m2 | 12 300,0 |
| 8 d.3 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 (2 400,0 m x 5,0 m + 100 m2 luki poziome + 200 m2 skrzyżowania) | m2 | 12 300,0 |
| 9 d.3 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (2 400,0 m x 5,0 m + 100 m2 łuki poziome + 200 m2 skrzyżowania) | m2 | 12 300,0 |
| 4 |  | ODWODNIENIE |
| 10 d.4 | D-06.04.01 | Odmulanie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (2 400 m x 2) | m | 4 800,0 |
| 5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 11 d.5 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z destruktu lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 cm dostarczonego samochodami samowyładowczymi o śr. grubości 10 cm - 1 m | m2 | 4 800,0 |
| 12 d.5 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) oraz zagęszczenie poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią | m2 | 4 800,0 |