PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rzeczna w Uniejowie (skrzyżowanie z DW 473) – Powiat Poddębicki

| Lp. | Podstawa | Nr spec. Tech. | Opis | Jedn. Obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119- 03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,222 |
| 2 d.1 | Analiza własna | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt. | 4,00 |
| 2 |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0801- 02 10 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm | m2 | 132,00 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0806- 02 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową | m | 23,00 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0805- 05 | D-01.02.04 | Rozebranie kostki bet. na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 35,00 |
| 6 d.2 | KNR AT-03 0101-02 | D-05.03.05 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm | m | 25,00 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0802 - 0410 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubości śr. 6 cm | m2 | 240,00 |
| 8 d.2 | KNR 4-04 0103- 04 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odl. 5 km | m3 | 32,30 |
| 9 d.2 | KNR AT-03 0102-04 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 5 km - połączenia technologiczne | m2 | 18,00 |
| 10 d.2 | KNR AT-03 0102-04 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5-10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 5 km - połączenia technologiczne | m2 | 12,00 |
| 3 |  |  | REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-31 1406- 04 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 3,00 |
| 12 d.3 | KNR 2-31 1406- 02 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 2,00 |
| 13 d.3 | KNR 2-31 1406- 03 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 11,00 |
| 4 |  |  | STUDZIENKI ŚCIEKOWE |  |  |
| 14 d.4 | KNR 2-31 1406- 03 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur PVC o śr. 160 mm | m | 36,00 |
| 15 d.4 | KNR 2-31 1406- 03 | D-03.02.01 | Obłożenie wylotu przykanalika do rowu płytkami bet. 35x35x4cm | m2 | 10,00 |
| 16 d.4 | KNR 2-31 1406- 03 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe krawężnikowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | kpl. | 4,00 |
| 5 |  |  | JEZDNIA |  |  |
| 17 d.5 | KNR AT-03 0402-01 | D-04.01.01 | Koryta o głęb. do 60cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału ((12m+5,5m) / 2 x 10m) | m2 | 88,00 |
| 18 d.5 | KNNR 6 0103- 03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (212m x 5,9m + 88m2 skrzyżowanie) | m2 | 1 339,00 |
| 19 d.5 | KNR AT-03 0402-01 | D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.15cm (skrzyżowanie) | m2 | 88,00 |
| 20 d.5 | KNNR 6 0113- 05 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (skrzyżowanie) | m2 | 88,00 |
| 21 d.5 | KNNR 6 0113- 05 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (212,0 m x 5,9 m) | m2 | 1 251,00 |
| 22 d.5 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (skrzyżowanie) | m2 | 88,00 |
| 23 d.5 | KNNR 6 0308- 01 03 | D-04.08.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P KR3 gr. 7cm (skrzyżowanie) | m2 | 88,00 |
| 24 d.5 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (skrzyżowanie) | m2 | 88,00 |
| 25 d.5 | KNNR 6 0308- 01 03 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16WKR3 gr. 6cm (skrzyżowanie) | m2 | 88,00 |
| 26 d.5 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno ; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 (skrzyżowanie) | m2 | 88,00 |
| 27 d.5 | KNNR 6 0308- 01 03 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11SKR3 gr. 5cm (skrzyżowanie ) | m2 | 88,00 |
| 28 d.5 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (212m x 5,9m) | m2 | 1 251,00 |
| 29 d.5 | KNNR 6 0308- 01 03 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu śr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t (212m x 5,7 m) | m2 | 1 208,00 |
| 30 d.5 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 (212m x 5,7m) | m2 | 1 208,00 |
| 31 d.5 | KNNR 6 0309- 02 03 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (212,0 m x 5,5m) | m2 | 1 166,00 |
| 6 |  |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA |  |  |
| 32 d.6 | KNR 2-31 0403- 03 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm | m | 242,50 |
| 33 d.6 | KNR 2-31 0407- 02 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej C12/15 | m | 251,50 |
| 7 |  |  | ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY |  |  |
| 34 d.7 | KNR 2-31 0402- 03 | D-08.01.01 | Ława pod ściek, krawężnik i obrzeże z betonu C12/15 | m3 | 26,76 |
| 35 d.7 | KNR AT-03 0402-01 | D-08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w dwóch rzędach szerokości 25 cm na podsypce cem - piaskowej o gr. 3cm i ławie betonowej C12/15 grubości 15cm | m | 222,00 |
| 8 |  |  | ZJAZDY |  |  |
| 36 d.8 | KNNR 6 0101- 06 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane ręcznie do gł. 30 cm w gruncie kat. III na całej szerokości | m2 | 111,00 |
| 37 d.8 | KNR 2-31 0103- 04 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 111,00 |
| 38 d.8 | KNR 2-31 0106- 03 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. | m2 | 111,00 |
| 39 d.8 | KNNR 6 0113- 06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 111,00 |
| 40 d.8 | KNNR 6 0502- 03 | D-05.03.23 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm | m2 | 111,00 |
| 9 |  |  | CHODNIKI |  |  |
| 41 d.9 | KNNR 6 0101- 04 10 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników, o głębokości 23 cm w gruntach kategorii I-II | m2 | 165,36 |
| 42 d.9 | KNR 2-31 0103- 04 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV | m2 | 165,36 |
| 43 d.9 | KNNR 6 0112- 05 | D-04.04.01 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 165,36 |
| 44 d.9 | KNNR 6 0502- 02 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane | m2 | 165,36 |
| 10 |  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME |  |  |
| 45 d.10 | KNNR 6 0705- 06 01 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie | m2 | 11,00 |
| 46 d.10 | KNNR 6 0702- 05 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 2,00 |
| 47 d.10 | KNR 2-25 0419- 02 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 2,00 |
| 11 |  |  | BARIERY OCHRONNE |  |  |
| 48 d.11 | KNNR 6 0701- 03 | D-07.05.01 | Poręcze ochronne typ U12a | m | 10,00 |
| 12 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 49 d.12 | KNNR 1 0503- 05 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 0- 31,5 lub destruktu gr. 10cm dostarczonego samochodami samowyładowczymi | m2 | 151,13 |
| 50 d.12 |  |  | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,00 |