OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                załącznik nr 2

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 2531E na odcinku Sędów – Klementów – Praga – Bałdrzychów – Busina.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokonania oceny dokumentów jak i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane położone jest w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, gminie Wartkowice i gminie Poddębice. Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej Nr 2531E relacji Stawiszyn – Saków – Wartkowice – Praga – Pudłów - Wierzchy. Początek przebudowy przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2531E w Sędowie 
z drogą powiatową Nr 3702E. Długość przebudowy drogi wynosi 9533 mb.

Inwestycja prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej 
Nr 2531E. Realizacja inwestycji obejmuje działki będące we władaniu Powiatu Poddębickiego.

Przedmiot zamówienia przeznaczony do użytku osób fizycznych – w dokumentacji uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników ( art. 29 ust. 5 ustawy Pzp).

Droga przebiega przez teren płaski. Obecnie droga posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokości od 5,0 - 5,8 m z wieloma nierównościami, spękaniami i ubytkami. Chodnik występuje po prawej i lewej stronie o zmiennej szerokości od 0,5 - 2,0 m. Pobocza z gruntu rodzimego są rozjeżdżone i posiadają wiele nierówności, w wielu miejscach są zawyżone lub zaniżone. Rowy przydrożne są zniszczone.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- regulację pionową urządzeń,

- wykonanie nawierzchni jezdni na całej długości i szerokości przeznaczonej do przebudowy,

- przebudowę chodnika,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie i korektę zjazdów do posesji,

- wykonanie odwodnienia drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- roboty wykończeniowe

Parametry projektowe: 
- Droga klasy: L (lokalna),
- Prędkość projektowa : 60 km /h,
- Szerokość jezdni : 5,5 m,
- Szerokość chodników (kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego grubości 8 cm) : 2,0 m,
- Szerokość poboczy (pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm grubości 15 cm): 0,75 m.

Projektowana konstrukcja jezdni:
od km 0+000 do km 3+534,80 Sędów - Chropy, od km 9+429 do km 9+679 Busina projektuje się jezdnie o szerokości 5,5 m.
Projektowana konstrukcja poszerzenia i jezdni:
- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 grubości 5 cm szerokości 5,5 m,
- warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 grubości 5 cm (poszerzenie),
- warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 grubości 7 cm (poszerzenie),
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm (poszerzenie),
- warstwa odsączająca z gruntu niespoistego grubości 20 cm (poszerzenie),

Od km 3+534,80 do km 9+429 na odc. Klementów – Bałdrzychów nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m zostanie przebudowana przez Gminę Poddębice.

Projektowana konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa grubości 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3-5 cm,
- kruszywo łamane stabilizowane cementem Rm= 2,5 MPa grubości 15 cm,

Przejścia dla pieszych:
Przejścia szerokości 4,0 m. Krawężnik na przejściach dla pieszych obniżony, wystający ponad krawędź jezdni 2 cm. W obrębie przejść dla pieszych na długości 5,0 m i szerokości 0,7 m projektuje się dwa rzędy płyt ryflowanych / perforowanych.

Pobocza:
Zostaną wykonane pobocza gruntowe z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m,

Inwestor informuje, że w projekcie budowlanym:

- dla odcinka 0+000 – 3+534,8 nie zostały uwzględnione cztery zjazdy publiczne, które należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 10 cm 
po zagęszczeniu. Szerokość zjazdów 5,5 m wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=5. 
Pod zjazdami należy wbudować rury PEHD (nośność min. 40t).

- dla odcinka 3+534,80 – 5+100 został błędnie wkreślony peron przystankowy w km 4+947,5 – 4+957,5 po stronie lewej ciągu drogowego. Właściwa lokalizacja peronu to strona lewa ciągu drogowego w km 4+394 - 4+804

Ponadto inwestor informuje, że w pomocniczym przedmiarze robót poz. 16.2; 16.3, 16,4 oraz 20.3 ilość winna wynosić zero i pozycji tych nie należy uwzględniać szacując cenę oferty.

Inwestor wymaga aby wszystkie elementy wbudowywane były nowe. Elementy powstałe 
w wyniku rozbiórki a nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność inwestora i to 
on będzie decydował o ich wykorzystaniu i składowaniu.

Prace związane z przebudową drogi powiatowej należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rejonach, w których będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane w postaci podziemnej sieci energetycznej, telefonicznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej i nadziemnej telekomunikacyjnej, energetycznej.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- Zagrożenia związane z istniejącym ruchem pieszych i pojazdów po ulicy.

- Zagrożenia związane z transportem i składowaniem materiałów.

- Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu.

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bhp 
oraz posiadać środki ochrony osobistej, odpowiednie do wykonywanych prac (kaski, kamizelki, rękawice ochronne).

Szczegóły wynikłe podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco 
z przedstawicielem Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinków jezdni drogi powiatowej podczas wykonywania prac związanych z układaniem masy bitumicznej, z zastrzeżeniem że zapewniony zostanie dojazd do posesji przylegających na danym odcinku i pojazdów służb.

Czasową organizację ruchu, wprowadza do realizacji Wykonawca robót.

Roboty można rozpocząć po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi powiatowej przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót, również 
w stosunku do osób trzecich.

W ramach zamówienia poza robotami budowlanymi należy wykonać prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie: wymaganych badań i sprawdzeń, zaplecza budowy w tym przyłączeń do mediów 
i ponoszenie kosztów ich zużycia, prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi sporządzenie protokołu odbioru punktów geodezyjnej osnowy sprzed rozpoczęciem inwestycji – zestawienie punktów osnowy istniejącej 
w terenie z opisem stabilizacji i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. Następnie przed przystąpieniem do prac budowanych geodeta ma wskazać i zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. Po zakończeniu prac budowlanych geodeta ma sprawdzić położenie punktów osnowy 
i dostarczyć Zamawiającemu protokół z kontroli punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia lub założenia nowych punktów (po uzgodnieniu PODGiK) 
na koszt własny.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych materiałów.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną 
oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb 
oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników,

- wywóz odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na koszt Wykonawcy,

- przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego,

- przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców,

- złożenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, Oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia,

- składanie na żądanie Zamawiającego, Wykazu osób obejmującego wskazanie imion 
i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego 
i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy 
go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do przedstawienia receptury 
wraz z badaniem typu i orzeczeniami jakości materiałów użytych do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów.

Planowany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.09.2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia  ilości/krotności/zakresu wykonywanych robót.

Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- atesty, świadectwa, certyfikaty itp. na wbudowane materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego Zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników 
na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1666). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, brukarskimi, ziemnymi, porządkowymi, w tym również operatorów sprzętu.

- Wykonawca oraz jego Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 
lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, 
o których mowa wyżej zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.

W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca 
lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

- 1) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

- 2) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- 3) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- 4) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane powyżej, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest 
do naliczania kary umownej.

- Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 i 3, a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowe nieprzedłożenie dokumentu lub/i wykazu na wezwanie Zmawiającego.

- Wymóg ten dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z przedmiotem zamówienia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.