Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rzeczna
 w Uniejowie (skrzyżowanie z DW 473) dł. 0,222 km – III Postępowanie.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia 
i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokonania oceny dokumentów jak i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane położone jest w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, gminie Uniejów, w mieście Uniejów. Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej Nr 3733E relacji Uniejów ul. Rzeczna. Początek przebudowy przyjęto 
na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 3733E ul. Rzeczna w Uniejowie z drogą wojewódzką Nr 473 
na odcinku ul. Polnej w Uniejowie. Długość przebudowy drogi wynosi 222 mb.

Przedmiot zamówienia przeznaczony do użytku osób fizycznych – w dokumentacji uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników ( art. 29 ust. 5 ustawy Pzp).

Inwestycja prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 473 i drogi powiatowej Nr 3733E. Realizacja inwestycji obejmuje działki będące we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi i Powiatu Poddębickiego.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- regulację pionową urządzeń,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości i szerokości przeznaczonej 
do przebudowy,

- przebudowę chodnika,

- wykonanie pobocza,

- wykonanie i korektę zjazdów do posesji,

- wykonanie odwodnienia drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- roboty wykończeniowe

Inwestor wymaga aby wszystkie elementy wbudowywane były nowe. Elementy powstałe 
w wyniku rozbiórki a nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność inwestora i to 
on będzie decydował o ich wykorzystaniu i składowaniu.

Prace związane z przebudową drogi powiatowej należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W rejonach, w których będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane w postaci podziemnej sieci energetycznej, telefonicznej, wodociągowej.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać oznakowanie pionowe. W ilości 7 szt. Znaki z grupy średniej. Miejsce lokalizacji znaków wskaże Zamawiający na etapie realizacji inwestycji. Znaki do umieszczenia na słupkach z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami 
na wysokości 30 – 40 cm od spodu rury.

Wykaz znaków:

- D-1 – szt. 4

- A-7 – szt. 3

Istniejące znaki i rurki po zdemontowaniu należy przekazać przedstawicielowi Zamawiającego.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót:

- Zagrożenia związane z istniejącym ruchem pieszych i pojazdów po ulicy.

- Zagrożenia związane z transportem i składowaniem materiałów.

- Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu.

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bhp 
oraz posiadać środki ochrony osobistej, odpowiednie do wykonywanych prac (kaski, kamizelki, rękawice ochronne).

Szczegóły wynikłe podczas wykonywania prac należy uzgadniać na bieżąco 
z przedstawicielem Zamawiającego.

Rozpoczęcie robót związanych z włączeniem się w drogę wojewódzką Nr 473 może nastąpić po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach, ul. Mickiewicza 32. Wykonawca musi uzgodnić z Rejonem Dróg Wojewódzkich 
w Poddębicach termin przekazania pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Po zakończeniu inwestycji wykonawca zobowiązany jest zgłosić zajmowany odcinek pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 473 do odbioru do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach (za dzień zakończenia robót uważa się dzień podpisania protokołu odbioru). Protokół odbioru pasa drogowego drogi wojewódzkiej musi zostać załączony do protokołu odbioru końcowego przebudowy drogi powiatowej Nr 3733E.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia, po zakończeniu robót, pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 473 do stanu pozwalającego na dalsze racjonalne wykorzystanie, zgodnie 
z przeznaczeniem, łącznie z odtworzeniem zniszczonych naniesień.

W przypadku uszkodzenia lub pogorszenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 473 
(w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z włączeniem drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej) wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez rzeczoznawcę 
przy współudziale stron. Koszt udziału rzeczoznawcy w postępowaniu obciąża wykonawcę.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, na własny koszt, opracuje i uzyska zaopiniowanie 
oraz zatwierdzi, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej jak również dla wykonania włączenia w drogę wojewódzką. Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinków jezdni drogi powiatowej podczas wykonywania prac związanych 
z układaniem masy bitumicznej, z zastrzeżeniem że zapewniony zostanie dojazd do posesji przylegających na danym odcinku i pojazdów służb.

Czasową organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza 
do realizacji Wykonawca robót.

Roboty można rozpocząć po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi powiatowej przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego projektu.

Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót, również 
w stosunku do osób trzecich.

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

W ramach zamówienia poza robotami budowlanymi należy wykonać prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie: wymaganych badań i sprawdzeń, zaplecza budowy w tym przyłączeń do mediów 
i ponoszenie kosztów ich zużycia, prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi sporządzenie protokołu odbioru punktów geodezyjnej osnowy sprzed rozpoczęciem inwestycji – zestawienie punktów osnowy istniejącej 
w terenie z opisem stabilizacji i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego. Następnie przed przystąpieniem do prac budowanych geodeta ma wskazać i zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. Po zakończeniu prac budowlanych geodeta ma sprawdzić położenie punktów osnowy 
i dostarczyć Zamawiającemu protokół z kontroli punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia lub założenia nowych punktów (po uzgodnieniu PODGiK) 
na koszt własny.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych materiałów.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną 
oraz wskazówkami Zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, przedstawionym Zamawiającemu w ciągu 
21 dni od dnia przekazania terenu budowy, ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż,

- zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich,

- zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb 
oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników,

- wywóz odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na koszt Wykonawcy,

- przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego,

- przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców,

- złożenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, Oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia,

- składanie na żądanie Zamawiającego, Wykazu osób obejmującego wskazanie imion 
i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego 
i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy 
go wyłącznie na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do przedstawienia receptury 
wraz z badaniem typu i orzeczeniami jakości materiałów użytych do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów.

Planowany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.09.2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia  ilości/krotności/zakresu wykonywanych robót.

Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- atesty, świadectwa, certyfikaty itp. na wbudowane materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego Zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników 
na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1666). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, brukarskimi, ziemnymi, porządkowymi, w tym również operatorów sprzętu.

- Wykonawca oraz jego Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 
lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, 
o których mowa wyżej zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.

W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca 
lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

- 1) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

- 2) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- 3) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- 4) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane powyżej, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest 
do naliczania kary umownej.

- Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 i 3, a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowe nieprzedłożenie dokumentu lub/i wykazu na wezwanie Zmawiającego.

- Wymóg ten dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z przedmiotem zamówienia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.