PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa drogi gminnej Grabowa –Wygnanów

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D 00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| - | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. d.1. | KNNR 1 0111-0100 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a) tyczenie jezdni i innych elementów drogi b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c) sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d) przeniesienia wszystkich kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót =796,10 | km | 0,7961 |
| - | D 01.02.00 | Roboty w zakresie usuwania gleby |  |  |
| 2. d.1. | D 01.02.02 KNNR- 1 0113-0100 0113-0200 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu (gleby urodzajnej) lub darniny, z odwozem, z częściowym rozplantowaniem i częściowym wbudowaniem w stary ślad drogi, grubość warstwy 20cm. =370,0*7,80*0,20=577,20 | m³ | 577,20 |
| - | D 01.02.04 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 3. d.1. 4. d.1. | D 01.03.04 KNNR- 1 0816-0300 KNNR- 1 0802-0200 | Rozbiórka budowli inżynieryjnych- rozebranie przepustu z rur HDPE D=400mm. =6,0 Rozebranie naw. istn. z żużla paleniskowego i pospółki wraz z przemieszczeniem i wbudowaniem jako podbudowę pomocniczą w nowy ślad drogi. =450,0*3,0=1350,0 | mb m² | 6,00 1350,00 |
| - | D 01.02.03 | Usunięcie zadrzewień i krzaków |  |  |
| 5. d.1. 6. d.1. 7. d.1. 8. d.1. | KNNR- 1 0303-0100 0303-0400 0303-1700 0102-0400 | Usunięcie drzew o średn. 10-15cm wraz z karczowaniem pni mechaniczne. =15,0 j.w lecz o sredn. 36-45cm =6,0 Karczowanie pni drzew o średn. 76-100cm =15,0 Karczowanie krzaków i podszycia wraz z ze spaleniem pozostałości po karczowaniu /powyżej 60% powierzchni/. 150,0*2,0:10 000 | szt. szt. szt. ha | 15,00 6,00 15,00 0,03 |
| 2. | D 02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| - | D 02.01.01 | Wykopy /przekopy/ w gruntach nie skalistych |  |  |
| 9. d.2. 10. d.2. 11. d.2. 12. d.2. 13. d.2. | KNNR – 1 0202-0300 KNNR-6 0101-0-300 KNNR – 1 0202-0300 KNNR-6 0101-0-300 KNNR – 1 0202-0300 KNNR-6 0101-0300 KNNR – 1 0202-0300 KNNR – 1 0407-0100 | Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni oraz nowy przebieg trasy, wraz z częściowym wykorzystaniem i odwozem nadmiaru w miejsce wskazane przez Inwestora (wg tabeli robót ziemnych): =550,90 Wykopy związane z wykonaniem rowów przydrożnych wraz odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5km w w miejsce wskazane przez Inwestora. 1)Rów trójkątny lewostronny na odcinku od km 0+000,00÷0+088,51 (wg tabeli robót ziemnych): =88,51*0,50*0,70*1,40=43,37 2) Rów trapezowy lewostronny na odcinku od km 0+088,51÷0+796,10 (wg tabeli robót ziemnych): =(796,10-88,51)*0,50*(1,80+0,40)*0,70=544,84 Łącznie:43,37+544,84=588,21 Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję odsadzek, warstw konstrukcyjnych, poszerzeń na łukach wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora: 1)Poszerzenie na skrzyżowaniu z drogą gminną: =[(25,0*0,8)+(25,0*0,44)]*0,4=12,40 2)Nowa konstrukcja jezdni- odsadzki =[(400,0-30,0)*2*0,63)]*0,55=256,41 3)Poszerzenia na łukach: =[(19,08+22,30+10,00)*1,0]*0,55+[(22,73+15,83+ +10,0)*1,0]*0,55+[(19,34+10,00)*1,0]*0,40=66,70 4)Odsadzki na poszerzeniu istniejącego adaptowanego żużla: =(796,10-400,00)*0,38*0,40=60,21 Łącznie: 12,40+256,41+66,70+60,21=395,72 Wykopy związane z rozbiórką przepustu pod projektowaną drogą wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora: 1)Przepust D-400mm pod drogą =6,0*1,50*1,50=13,50 Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1, pozyskanego przez Wykonawcę. (wg tabeli robót ziemnych): =193,20 | m³ m³ m³ m³ m³ | 550,90 588,21 395,72 13,50 193,92 |
| 3. | D 03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| - | D 03.01.01 | Przepusty zjazdowe średnicy D-400mm |  |  |
| 14. d.3. 15. d.3. 16. d.3. | D 03.01.03a KNR 2-33 0605-0600+analogia KNR 2-33 0605-0100 KNR 2-33 0606-0100 | Wykonanie przepustów D = 400mm z rur HDPE, pod zjazdami indywidualnymi w ciągu rowu odwadniającego. =(16*6,0)+10,0+9,0=115,0 Ława fundamentowa żwirowa pod przepust z rur HDPE D = 400mm, grubości 15cm =115,0*0,6*0,15=10,35 Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur D- 400mm =18*2=36 | mb m³ szt | 115,00 10,35 36,00 |
| 4. | D 04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| - | D 04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |
| 17. d.4. | KNNR- 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechan. 1)Jezdnia: =[(93,51-30,0)*(5,00+2*0,38)]+[(400,0-93,51)* *(4,50+2*0,63)]+[(796,10-400,0)*(4,5+2*0,38)]= =365,82+1765,38+2083,49=4214,69 2)Poszerzenia na łukach: =(19,08+22,30+10,0)*1,0+(22,73+15,83+10,0)*1,0+ +(19,34+10,0)*1,0=51,38+48,56+29,34=129,28 3)Poszerzenia na skrzyżowaniu z drogą gminną: =(25,0*0,80)+(25,0*0,44)=31,0 Łącznie: 4214,69+129,28+31,0=4 374,97 | m² | 4374,97 |
| - | D 04.05.00/02 | Warstwy ulepszonego podłoża CBGM |  |  |
| 18. d.4. | KNNR - 6 0111-0200 KNNR - 6 0111-0200 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 15cm pod konstrukcję jezdni , poszerzeń jezdni (mieszanka CBGM z dowozu): 1)Jezdnia – nowa konstrukcja i poszerzenia: =(93,51-30,0)*(5,00+2*0,38)+(400,00-93,51)* *(4,50+2*0,38)+(796,10-400,00)+(4,50+2*0,38)= =4061,45 2)Poszerzenia na łukach: =(19,08+22,30+10,0)*1,0+(22,73+15,83+10,0)*1,0+ +(19,34+10,0)*1,0=129,28 3)Poszerzenia na skrzyżowaniu z drogą gminną: =(25,0*0,80)+(25,0*0,44)=31,0 Łącznie: 4061,45+129,28+31,00=4221,73 | m² | 4221,73 |
| - | D 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łaman. stab. mechan. |  |  |
| 19. d.4. | KNNR - 6 0113-0200 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stab. mechan. 0/63mm, grubości 20cm po zagęszczeniu pod konstrukcję jezdni, poszerzeń jezdni i poszerzeń na łukach:: 1)Jezdnia – nowa konstrukcja i poszerzenia: =[(93,51-30,0)*(5,00+2*0,08)]+[(400,00-93,51)* *(4,50+2*0,08)]+[(796,10-400,00)*(4,50+2*0,08)= =327,71+1428,24+1845,83=3601,78 2)Poszerzenia na łukach: =[(19,08+22,30+10,0)*1,0+(22,73+15,83+10,0)*1,0+ +(19,34+10,0)*1,0=129,28 3)Poszerzenia na skrzyżowaniu z drogą gminną: =(25,0*0,80)+(25,0*0,44)=31,0 Łącznie: 3601,78+129,24+31,00=3762,06 | m² | 3762,06 |
| - | D 04.03.01/02 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc. |  |  |
| 20. d.4. 21. d.4. 22. d.4. | KNNR - 6 1005-0400 1005-0700 1005-0700 Analogia 1005-0700 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową. =3762,06 Skropienie warstwy wiążącej z BA na poszerzeniu jezdni emulsją asfaltową pod siatkę z włókien szklan. =31,0 Oczyszczenie i skropienie istniejącej naw. z BA na dr. gminnej. =201,0 | m² m² m² | 3762,06 31,0 201,00 |
| - | D 05.03.26a | Wzmocnienie podłoża siatką z włókien |  |  |
| 23. d.4. | KNNR – 6 0308+analogia | Wzmocnienie podłoża siatką z włókien szklanych o Rm= min.50kN/ m² /poszerzenie jezdni na DG/: =31,0 | m² | 31,00 |
| 5. | D 05.03.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
| - | D 05.03.05a,b | Nawierzchnie ulepszone |  |  |
| 24. d.5. 25. d.5. | D 05.03.05b KNNR - 6 0308-0101 Analogia D 05.03.05a KNNR - 6 0309-0225 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR-1 gr,4cm na poszerzeniu skrzyżowania z dr. gminną: =(25,0*0,80)+(25,0*0,44)=31,0 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 5cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-1. 1)Jezdnia: =(93,51-30,0)*5,00+(400,00-93,51)*4,50+(796,10- -400,00)*4,50=317,55+1379,20+1782,45=3479,20 2)Poszerzenia na łukach: =(19,08+22,30+10,0)*1,0+(22,73+15,83+10,0)*1,0+ +(19,34+10,0)*1,0=129,28 3)Poszerzenia na skrzyżowaniu z drogą gminną: =(25,0*0,80)+(25,0*0,44)=31,0 4)Nakładka wzmacniająca na skrzyżowaniu z dr. gminną =201,00 Łącznie: 3479,20+129,28+31,00+201,00=3840,48 | m² m² | 31,00 3840,48 |
| 6. | D 06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| - | D 06.01.00 | Pobocza, zjazdy |  |  |
| 26. d.6. 27. d.6. | KNNR-6 0103-0300 D 06.03.01a KNNR-6 0204-0500 analogia | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów 1)Pobocza: =796,10*2*0,75=1194,15 2)Zjazdy: =(5,0*1,5)*3+(5,0*2,0)*4+(5,0*3,0)+(5,0*2,5)*8+(8,5*2,0)+(7,0*2,0)=208,5 Łącznie: 1194,15+208,5=1402,65 Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm. 1)Pobocza: =796,10*2*0,75=1194,15 2)Zjazdy: =(5,0*1,5)*3+(5,0*2,0)*4+(5,0*3,0)+(5,0*2,5)*8+(8,5*2,0)+(7,0*2,0)=208,5 Łącznie: 1194,15+208,5=1402,65 | m² m² | 1402,65 1402,65 |
| 7. | D 07.01.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| - | D 07.02.01 | Znaki drogowe pionowe |  |  |
| 28. d.7. 29. d.7. 30. d.7. 31. d.7. 32. d.7. 33. d.7. 34. d.7. 35. d.7. | KNNR 6 0702-0100 0702-0500 0702-0400 0702-0600 0702-0700 0702-0800 0702-0800 0703-0100 | Ustawienie słupków z rur stalowych Ø500mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu =12,0 Przymocowanie do gotowych słupków, tablice znaków ostrzegawczych typ A-7 (trójkątny), folia odblaskowa I generacji. Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu =4,0 Przymocowanie do gotowych słupków, tablice znaków zakazu typ B-33 (okrągły), folia odblaskowa I generacji. Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu =2,0 Przymocowanie do gotowych słupków, tablice typ D-1 (prostokątny) średni, folia odblaskowa I generacji. Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu =2,0 Przymocowanie do gotowych słupków, tablice typ E-17/18a (prostokątny) i, folia odblaskowa I generacji. Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu =2,0 Przymocowanie do gotowych słupków, tablice typ T-6, F-3a, U-3e (prostokątny) ,folia odblaskowa I generacji. =7,0 Przymocowanie do słupków tabliczek pod znaki T-4, T-1 i inne. Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu =4,0 Ustawienie bariery drogowej stalowej typ SP-04 wraz z zakończeniem. =(2*4,0)+(4*4,0)=24,0 | szt szt szt szt szt szt szt mb | 12,00 4,00 2,00 2,00 2,00 7,00 4,00 24,0 |
| 8. | D 10.01.00 | INNE ROBOTY |  |  |
| - | D 10.01.01 | Elementy w jezdni |  |  |
| 36. d.8. | 1305-0101 | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasuwy wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe. =4,00 | szt | 4,00 |

Data aktualizacji: grudzień 2016r