PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w m. Potworów

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | D 00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| - | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. d.1. |  | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a) tyczenie jezdni i innych elementów drogi b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c) sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d) przeniesienia wszystkich kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót =0,192 | km | 0,192 |
| - | D 01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg |  |  |
| 2. d.1. 3. d.1. 4. d.1 5. d.1 6. d.1 7. d.1 |  | Rozebranie naw. z płyt betonowych pełnych o pow. do 3,0m², ułożonych na podsypce piaskowej. (1,0*3,0)*33,0=99,00 Rozebranie naw. zjazdów z kostki betonowej „trylinka”, grubości 12cm, na podsypce piaskowej. (9,5+3,0):2*3,5+(6,0+4,5):2*3,0=21,88+15,75=37,63 Rozebranie naw. chodnika z płyt beton. 50x50x7, ułożonych na podsypce piaskowej. (14,0*0,5)+(31,0*1,5)+(14,5*1,5)+(38*1,5)+(2,0*1,5)+ (2,5*2,0)+(3,5*2,0)+(2,5*1,5)=7,0+46,5+21,75+57,0+3,0+5,0+7,0+3,75=151,0 Rozebranie krawężnika beton. 15x30x100, na podsypce piaskowej. 14,5+38,0=52,50 Rozebranie obrzeży betonowych 6x20x100 ułożonych na podsypce piaskowej. 14,5+38,0+(2,5*2,0)+(1,5*2,0)=80,00 Obcięcie piłą do betonu asfalt. istn. nawierzchni z BA wraz podbudową na szerokości do 25cm wzdłuż ustawianego krawężnika. =80,00 | m² m² m² mb mb mb | 99,00 37,63 151,00 52,50 80,00 80,00 |
| - | D 01.02.03 | Usunięcie zadrzewień i krzaków |  |  |
| 8. d.1. 9. d.1. |  | Usunięcie drzew o średnicy 25-30cm wraz z karczowaniem pni, mechaniczne. =3,00 Karczowanie krzaków wraz ze spaleniem pozostałości po karczowaniu. 50,0*2,0/10000= 0,01 | szt ha | 3,00 0,01 |
| 2. | D 02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| - | D 02.01.01. | Wykopy /przekopy/ w gruntach nie skalistych |  |  |
| 10. d.2. 11. d.2. | D 02.01.01. | Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni, chodnika, zatok postojowych, zjazdów, ław krawężników i obrzeży wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora: 1) Jezdnia: =4,58*(143,0-85,84)*0,2+4,66*(192,0-143,0)*0,2=98,03 2)Poszerzenia jezdni: =(8,0+8,0+12,0+43,0)*0,2=14,20 3)Chodnik: =(26,0+14,0+15,0+58,0)*1,5*0,4+24,0*0,4+(2,5*2,0+3,5*2,0+2,5*1,5)*0,4+8,0*0,4=86,90 4)Zjazdy i zatoki postojowe: =(20,0+16,0+63,0)*0,51=50,49 5)Ławy pod krawężnik: =(143,0+2*0,5+2*5,0+25,0)*0,35*0,5=32,90 6)Ławy pod obrzeże; =(27,0+7,0+18,0+16,0+19,0+20,0+15,0+11,0)*0,35*0,5= =23,27 Łącznie: 98,03+14,20+86,90+50,49+32,90+23,27=305,79 Ręczne wykopy pod zakładane rury ochronne na kable eN. =(9,0+16,0)*1,0*1,50=37,50 | m³ m³ | 305,79 37,50 |
| 3. | D 04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| - | D 04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |
| 12. d.3. |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie. 1)Jezdnia: =4,58*(143,0-85,84)+4,66*(192,0-143,0)=490,13 2)Poszerzenia jezdni: =(8,0+8,0+12,0+43,0=71,00 3)Chodnik: =(26,0+14,0+15,0+58,0)*1,5+24,0+(2,5*2,0+3,5*2,0+2,5*1,5)+8,0=217,25 4)Zjazdy i zatoki postojowe: =(20,0+16,0+63,0)=99,00 5)Ławy pod krawężnik: =(143,0+2*5,0+2*5,0+25,0)*0,35=65,80 6)Ławy pod obrzeże: =(27,0+7,0+18,0+16,0+19,0+20,0+15,0+11,0)*0,35 =46,55 7)Uzupełnienie przy krawężniku: =80,0*0,25=20,00 Łącznie: 490,13+71,00+217,25+99,00+65,80+46,55+ +20,00=1009,75 | m² | 1009,75 |
| - | D 04.02.01 | Warstwy u. podłoża z kr. naturalnego 0/11,2mm |  |  |
| 13. d.3. 14. d.3 15. d.3 |  | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm, grubości 10cm, pod konstrukcję ław krawężników, ław obrzeży. 1)Ławy krawężnika: =(143,0+2*5,0+2*5,0+25,0)*0,35=65,80 2)Ławy pod obrzeże: =(27,0+7,0+18,0+16,0+19,0+20,0+15,0+11,0)*0,35= =46,55 Łącznie: 65,80+46,55+=112,35 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm, grubości 15cm, pod konstrukcję chodnika. =217,25 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm, grubości 20cm, pod konstrukcję zjazdów i zatok postojowych =99,00 | m² m² m² | 112,35 217,25 99,00 |
| - | D 04.05.00 | Warstwy ulepszonego podłoża CBGM C1,5/2,0 |  |  |
| 16. d.3. 17 d.3. |  | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 15cm pod konstrukcję chodnika. =217,25 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 20cm pod konstrukcję: 1) Uzupełnienie przy krawężniku =80,0*0,25=20,00 2) Zjazdy i zatoki postojowe =(20,0+16,0+63,0)=99,00 Łącznie: 20,00+99,00=119,00 | m² m² | 217,25 119,00 |
| - | D 04.04.02 | Podbudowa z kr. łam. stab. mechan. 0/63mm |  |  |
| 18. d.3. |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kr. łam. stabiliz. mechanicznie 0/63mm grub. 20cm, pod konstrukcję jezdni. 4,58*(143,0-85,84)+4,66*(192,0-143,0)=490,13 | m² | 490,13 |
| - | D 04.06.01 | Podbudowa z betonu cementowego |  |  |
| 19. d.3. |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cem. C 12/15 grubości 20cm po zagęszczeniu, uzupełnienie przy krawężniku. =80,00*0,25=20,00 | m² | 20,00 |
| - | D 04.03.01/02 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc. |  |  |
| 20. d.3. 21. d.3 |  | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu cementowego i istn. naw. z BA , emulsją asfaltową w ilości zgodnie z normą. 1)Istniejąca jezdnia: =4.0*88,0=352,00 2)Uzupełnienie z betonu cementowego: =20,0 Łącznie: 352,00+20,00=372,00 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kr. łamanego emulsją asfaltową w ilości zgodnie z normą. =490,13 | m² m² | 372,00 490,13 |
| 4. | D 05.03.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
| - | D 05.03.05 | Nawierzchnie ulepszone |  |  |
| 22. d.4. 23. d.4. | D 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 dla KR-1 grub.3cm /nakładka/. =4,0*88,00=352,00 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 dla KR-1 grub.5cm. 1)Jezdnia: =4,50*(192,0-85,84=477,72 2)Poszerzenia jezdni: =(8,0+8,0+12,0+42,0)=71,00 Łącznie: 477,72+71,00=548,72 | m² m² | 352,00 548,72 |
| 5. | D 06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| - | D 06.01.00 | Pobocza |  |  |
| 24. d.5. 25 d.5. | D 06.03.01a | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych =(192,0-143,0)*2*1,0+(143,0-85,84)*1,0=155,16 Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm. =(192,0-143,0)*2*1,0+(143,0-85,84)*1,0=155,16 | m² m² | 155,16 156,16 |
| 6. | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
| - | D 08.01.01 | Krawężniki betonowe na ławie betonowej |  |  |
| 26. d.6. |  | Ustawienie krawężników betonowych typu lekkiego o wym. 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C 12/15. =143,0+2*5,0+2*5,0+25,0=188,00 | mb | 188,00 |
| - | D 08.02.02 | Chodnik z betonowej kostki gr.8cm |  |  |
| 27. d.6. |  | Wykonanie naw. chodnika, zjazdów i zatoki postojowej z kostki betonowej wibropr. bezfazowej o grub.8cm, szarej prostokątnej, na podsypce cem-piaskowej, na podsypce cem – piaskowej 1:4 grub.3cm, spoiny wypełnione zasypką cem -piaskową. 1)Chodnik: =(26,014,0+15,0+54,0)*1,5+24,0+(2,5*2,0+3,5*2,0+2,5**1,5+8,0=217,25 2) Zjazdy i zatoki postojowe /kolorowa/: =(20,0+16,0+63,0)=99,00 Łącznie: 217,25+99,00=316,25 | m² | 316,25 |
| - | D 08.03.01 | Obrzeża betonowe |  |  |
| 28. d.6. |  | Ustawienie obrzeży betonowych wibropr. o wym. 30x8, na podsypce piaskowej i ławie z betonu C12/15. = 27,0+7,0+18,0+16,0+19,0+20,0+15,0+11,0=133,00 | mb | 133,00 |
| - | D 08.05.00 | Ścieki uliczne |  |  |
| 29. d.6. |  | Wykonanie ścieku prefabrykowanego otwartego typu „mulda” o wym. 25x33x8, na posypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 3cm. =5,0+5,0+5,0=15,00 | mb | 15,00 |
| 7. | D 10.01.00 | INNE ROBOTY |  |  |
| - | D 10.01.01 | Elementy w jezdni |  |  |
| 30. d.6. 31. d.6 32 d.6 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasuwy wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy na nowe =5,00 Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego - studnie kanalizacji ogólnospławnej =3,00 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi wraz z zasypaniem gruntem G-1. =9,0+16,0=25,0 | szt szt mb | 5,00 3,00 25,00 |