PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Pacew

długość 555 m , szerokość 5,0 m

długość 405 m , szerokość 4,50 m

długość 190 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu, nr SST | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0,555+0,405+0,190 | km | 1,150 |
| 2. | KNR 2-31 0816-03 D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm, 10,0+7,0 | m | 17,0 |
| 3 | KNNR 6 0605-02 D-03.01.01 | Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepusty: średnicy 60 cm i długości 10,0 m, średnicy 50 cm i długości 7,0 m 10x0,70x0,15+7,0x0,60x0,15 | m3 | 1,68 |
| 4. | KNNR 6 0605-07 D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm i długości 7,0 m 1x7,0 | m | 7,0 |
| 5. | KNNR 6 0605-08 D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 60 cm i długości 10,0 m 1x10,0 | m | 10,0 |
| 6. | KNNR 6 0605-04 D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 50 cm , strona P i L 1x2 | szt | 2 |
| 7. | KNNR 6 0605-05 D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 60 cm , strona P i L 1x2 | szt | 2 |
| 8. | KNNR 6 0113-02 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/63,0mm klasy „S” z zaklinowaniem 0/31,5mm klasy„S”, grubość warstwy 20cm - na przepustach 4,70x2,0x2 | m2 | 19,0 |
| 9. | KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, na odkład, w miejsce wskazane przez inwestora – wykonanie koryta na poszerzeniu głęb. 0,25m, szer. 0,60m str. P i L, km 0+000 – 0+485 [62x0,215x2+485x0,60x2+62x0,215+82x0,215]x0,25 | m3 | 155,0 |
| 10. | KNNR 6 0103-02 D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, km 0+000 – 0+485 62x0,215x2+485x0,60x2+62x0,215+82x0,215 | m2 | 619,0 |
| 11. | KNNR 6 0104-01 D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z pospółki na poszerzeniu – grubość warstwy 10 cm km 0+000 – 0+485 62x0,215x2+485x0,60x2+62x0,215+82x0,215 | m2 | 619,0 |
| 12. | KNNR 6 0113-02 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/63,0mm klasy „S” z zaklinowaniem 0/31,5mm klasy„S” - na poszerzeniu, grubość warstwy 20cm km 0+000 – 0+485 62x0,215x2+485x0,60x2+62x0,215+82x0,215 | m2 | 619,0 |
| 13. | KNNR 6 1005-05 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni brukowej km 0+000 – 0+485 szer.4,0 m 485x4,0 | m2 | 1940,0 |
| 14. | KNNR 6 0113-04 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 5 cm - wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej nawierzchni brukowej, km 0+000 – 0+485 szer. 4,0 m 485x4,0 | m2 | 1940,0 |
| 15. | KNNR 6 1005-05 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy betonowej, km 0+485 – 0+960; szer. 5,0 i 4,50 m km 0+000 – 0+190; szer. 4,0 m 70x5,10+62x0,215x2+405x4,60+190x4,10 | m2 | 3014,0 |
| 16. | KNNR 6 0113-04 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 5 cm - wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej podbudowy betonowej, km 0+485 – 0+960; szer. 5,0 i 4,50 m 70x5,10+62x0,215x2+405x4,60 | m2 | 2235,0 |
| 17. | KNNR 6 0113-04 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 8 cm - wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej podbudowy betonowej, km 0+000 – 0+190; szer. 4,0 m 190x4,10 | m2 | 779,0 |
| 18. | KNNR 6 1005-07 D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m2 km 0+000 – 0+960 szer. 5,0 i 4,50 m km 0+000 – 0+190 szer. 4,0 m 62x0,215x2+485x5,10+62x0,215+82x0,215+70x5,10+ +62x0,215x2+405x4,60+190x4,10 | m2 | 5525,0 |
| 19. | KNNR 6 0108-02 D-04.08.01 | Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 km 0+000 – 0+960 szer. 5,0 i 4,50 m km 0+000 – 0+190 szer. 4,0 m [62x0,215x2+485x5,10+62x0,215+82x0,215+70x5,10+ +62x0,215x2+405x4,60+190x4,10]x0,050 | Mg | 276,0 |
| 20. | KNNR 6 0309-01 D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 km 0+000 – 0+960 szer. 5,0 i 4,50 m km 0+000 – 0+190 szer. 4,0 m 62x0,215x2+485x5,0+62x0,215+82x0,215+70x5,0+ +62x0,215x2+405x4,50+190x4,0 | m2 | 5410,0 |
| 21. | KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, na odkład, w miejsce wskazane przez inwestora – wykonanie rowu przy dojściach do przepustu str. L, średn. głęb. 50 cm [50+30+10]x0,60m3/mb | m3 | 54,0 |
| 22. | KNNR 1 0503-01 D-06.04.01 | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II –III (rowy przy przepuście) [50+30+10]x2,60m/mb | m2 | 234,0 |
| 23. | KNR 2-31 0816-01 D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 30 cm, 6,0x2 | m | 12,0 |
| 24. | KNNR 6 0605-06 D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 40 cm i długości 6,0 m 6,0x2 | m | 12,0 |
| 25. | KNNR 1 0512-02 D-06.01.03 | Umocnienie dna rowu płytami chodnikowymi 35x35x5cm na podsypce cement.-piaskowej gr. 5cm <rów umocniony przy wlotach i wylotach przepustów> [(5,0+5,0)x2+5,0x2]x0,35 | m2 | 10,50 |
| 26. | KNNR 1 0512-02 D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cement.-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem otworów podsypką cement.-piaskową <rów umocniony przy wlotach i wylotach przepustów> (5,0+5,0)x2+5,0x2x0,60x2 | m2 | 36,0 |
| 27. | KNNR 6 0112-05 Analogia D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, strona P i L km 0+555 – 0+960; 0+000 – 0+190 szer. 0,50 m [405+190]x0,50x2 | m2 | 595,0 |
| 28. | KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, na odkład, w miejsce wskazane przez inwestora – wykonanie koryta głęb. 10 cm pod utwardzenie poboczy, szer. 1,0 m str. P i L, km 0+000 – 0+555 555x1,0x2x0,10 | m3 | 111,0 |
| 29. | KNNR 6 0113-01 Analogia D-04.04.04 | Pobocza z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy 10 cm szer. 1,0 m str. P i L, km 0+000 – 0+555 555x1,0x2 | m2 | 1110,0 |

Wyk. marzec 2011 r.

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Pacew

długość 555 m , szerokość 5,0 m

długość 405 m , szerokość 4,50 m

długość 190 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu, nr SST | Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0,555+0,405+0,190 | km | 1,150 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0816-03 D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm, | m | 17,0 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0605-02 D-03.01.01 | Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-15 pod przepusty: średnicy 60 cm i długości 10,0 m, średnicy 50 cm i długości 7,0 m | m3 | 1,68 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0605-07 D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 50 cm i długości 7,0 m | m | 7,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0605-08 D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 60 cm i długości 10,0 m | m | 10,0 |  |  |
| 6. | KNNR 6 0605-04 D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 50 cm , strona P i L | szt | 2 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0605-05 D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 60 cm , strona P i L | szt | 2 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0113-02 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/63,0mm klasy „S” z zaklinowaniem 0/31,5mm klasy„S”, grubość warstwy 20cm - na przepustach | m2 | 19,0 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, na odkład, w miejsce wskazane przez inwestora – wyko-nanie koryta na poszerzeniu głęb. 0,25m, szer. 0,60m str. P i L, km 0+000 – 0+485 | m3 | 155,0 |  |  |
| 10. | KNNR 6 0103-02 D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, km 0+000 – 0+485 | m2 | 619,0 |  |  |
| 11. | KNNR 6 0104-01 D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z pospółki na poszerzeniu – grubość warstwy 10 cm km 0+000 – 0+485 | m2 | 619,0 |  |  |
| 12. | KNNR 6 0113-02 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/63,0mm klasy „S” z zaklinowaniem 0/31,5mm klasy„S” - na poszerzeniu, grubość warstwy 20cm, km 0+000 – 0+485 | m2 | 619,0 |  |  |
| 13. | KNNR 6 1005-05 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni brukowej km 0+000 – 0+485 szer.4,0 m | m2 | 1940,0 |  |  |
| 14. | KNNR 6 0113-04 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 5 cm - wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej nawierzchni brukowej, km 0+000 – 0+485 szer. 4,0 m | m2 | 1940,0 |  |  |
| 15. | KNNR 6 1005-05 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy betonowej, km 0+485 – 0+960; szer. 5,0 i 4,50 m km 0+000 – 0+190; szer. 4,0 m | m2 | 3014,0 |  |  |
| 16. | KNNR 6 0113-04 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 5 cm - wyrównanie profilu poprzecznego i podłu-żnego istniejącej podbudowy betonowej, km 0+485 – 0+960; szer. 5,0 i 4,50 m | m2 | 2235,0 |  |  |
| 17. | KNNR 6 0113-04 D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 8 cm - wyrównanie profilu poprzecznego i podłu-żnego istniejącej podbudowy betonowej, km 0+000 – 0+190; szer. 4,0 m | m2 | 779,0 |  |  |
| 18. | KNNR 6 1005-07 D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m2 km 0+000 – 0+960 szer. 5,0 i 4,50 m km 0+000 – 0+190 szer. 4,0 m | m2 | 5525,0 |  |  |
| 19. | KNNR 6 0108-02 D-04.08.01 | Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 km 0+000 – 0+960 szer. 5,0 i 4,50 m km 0+000 – 0+190 szer. 4,0 m | Mg | 276,0 |  |  |
| 20. | KNNR 6 0309-01 D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8mm – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 km 0+000 – 0+960 szer. 5,0 i 4,50 m km 0+000 – 0+190 szer. 4,0 m | m2 | 5410,0 |  |  |
| 21. | KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, na odkład, w miejsce wskazane przez inwestora – wykonanie rowu przy dojściach do przepustu str. L, średn. głęb. 50 cm | m3 | 54,0 |  |  |
| 22. | KNNR 1 0503-01 D-06.04.01 | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.II –III (rowy przy przepuście) | m2 | 234,0 |  |  |
| 23. | KNR 2-31 0816-01 D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 30 cm, 6,0x2 | m | 12,0 |  |  |
| 24. | KNNR 6 0605-06 D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PVC o średnicy 40 cm i długości 6,0 m 6,0x2 | m | 12,0 |  |  |
| 25. | KNNR 1 0512-02 D-06.01.03 | Umocnienie dna rowu płytami chodnikowymi 35x35x5cm na podsypce cement.-piaskowej gr. 5cm <rów umocniony przy wlotach i wylotach przepustów> | m2 | 10,50 |  |  |
| 26. | KNNR 1 0512-02 D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cement.-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem otworów podsypką cement.-piaskową <rów umocniony przy wlotach i wylotach przepustów> | m2 | 36,0 |  |  |
| 27. | KNNR 6 0112-05 Analogia D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, strona P i L km 0+555 – 0+960; 0+000 – 0+190 szer.0,50 m | m2 | 595,0 |  |  |
| 28. | KNNR 1 0202-06 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. urobku na odl. do 1km, na odkład, w miejsce wskazane przez inwestora – wykonanie koryta głęb. 10 cm pod utwardzenie poboczy, szer. 1,0 m str. P i L, km 0+000 – 0+555 | m3 | 111,0 |  |  |
| 29. | KNNR 6 0113-01 analogia D-04.04.04 | Pobocza z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy 10 cm szer. 1,0 m str. P i L, km 0+000 – 0+555 | m2 | 1110,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT 23% |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |

Słownie zł : …………………………………………………………………………….

Wyk. …………. 2011 r.