Numer sprawy:  ZP.2710.12.2011 					Załącznik do  SIWZ nr 2

# Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Góry

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia wykonawca Podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | Towarowo – osobowy, fabrycznie nowy, r. produkcji 2011 Przeszklenie w części osobowej Przystosowany do przewozu min 5 osób Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką - Elementy podwozia -czarne, kabina czerwona (RAL 3000), zderzaki i błotniki-białe, podwozie zabezpieczone przed korozją |  |
| 2. Wyposażenie | Belka świetlna z napisem „STRAŻ” Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu Lampy przednie błyskowe stroboskopowe Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ” Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające przednie światła Wyciągarka 3,5 tony Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy I niezależnie z przedziału pasażerskiego Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. Hak typu kulowego Gniazdo elektryczne do przyczepy Układ przeciwpoślizgowy ABS Układ ESP Poduszka powietrzna dla kierowcy Radiotelefon samochodowy |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 1000 kg (wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| Silnik | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro 4 lub Euro5, nie mniej niż 2.0 TDCI |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 100 KM |  |
| Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 250 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd | Oś tylna lub przednia 4x2 |  |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| Zabudowa wewnętrzna | Podłoga przedziału załogi i ładunkowego powinna być pokryta antypoślizgową blachą aluminiową Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej zapewniające miejsce na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: - zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, - piłę do betonu i stali, - piłę do drewna, - agregat prądotwórczy o mocy 2 kV - pompę pływającą oraz motopompę - węże tłoczne W-52 i W-75 (min. 5 i 3 odc.) - prądownice, - dwa aparaty powietrzne, ochrony dróg oddechowych z butlami - zestaw PSP R-1 Półki powinny być opisane. Pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej). |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W). Zamocowany na stałe na pojeździe. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 - 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe. - Piła spalinowa do betonu i stali TS-400 – 1 kpl - linka ratownicza 20m – 1 szt. |  |
| 16. Wyposażenie ratowniczo- gaśnicze | Wysokociśnieniowy agregat wodny ze zbiornikiem wody o pojemności min. 200 l z układem wodnym umożliwiającym zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika, o następujących parametrach : - wydajność pompy min 40 l/min przy ciśnieniu min 40 bar ( z płynną regulacją), - silnik czterosuwowy - rozrusznik elektryczny lub ręczny - linia szybkiego natarcia min 40mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego. |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „WYMAGANIAMI  DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH” –lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO – GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP –
z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzącego w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania lub pozytywną opinię CNBOP.