|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Biejków |
|  |  | długości 1400mb i szerokości 4,60m |  |
| L.p | Postawa wyceny | Opis robót | J.m | Ilość robót |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | KNNR 1 t. 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 1,4 |  |
| 2 | KNNR 1 t. 0102/01 | Mechaniczne karczowanie krzaków. | ha | 0,08 |  |
| 3 | KNR 2-31 t. 0101/01 | Mechaniczne wykonanie koryta na szerokości korony dogi wraz z uformowaniem poboczy szerokości 0,25m i mechanicznym zagęszczeniem 1400*5,20+[10*5,20+2*10,535]+[2*10,535]+ [10*4,20+2*7,74]+73,00=7505,00 | m2 | 7505,00 |  |
| 4 | KNR 2-31 t.0202/07;08 | Miejscowe uzupełnienie korony drogi mieszanką kruszywo 0-31,5mm/żwir w stosunku 1:3 objętościowo wraz z mechanicznym zagęszczeniem. | m3 | 65,00 |  |
| 5 | KNR 2-31 t.0202/07 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie przy użyciu układarki do kruszyw . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. 1400*4,70+[10*4,70+21,10]+21,10+[10* 4,20+15,50] + zjazdy [12*4+5*5]=6800,00 | m2 | 6800,00 |  |
| 6 | KNR 2-31 t.0204/03 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie przy użyciu układarki do kruszyw . Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. 1400*4,60+[10*4,60+21,10]+21,10+10* 4,10+15,50+73,00=6659,00 | m2 | 6659,00 |  |
| 7 | Wycena własna | Wykonanie przepustu rurowego (po uprzednim rozebraniu istniejącego przepustu) o średnicy 40cm z rur PEHD długości 6,00m wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi ze skrzydełkami. | kpl | 1,00 |  |
| 8 | Wycena własna | Wykonanie przepustu rurowego (po uprzednim rozebraniu istniejącego) o średnicy 40cm z rur PEHD długości 15,00m wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi ze skrzydełkami. | kpl | 1,00 |  |
| 9 | Wycena własna | Oczyszczenie rowów z namułu przy średniej głębokości kopania 30cm wraz z plantowaniem dna i skarp rowu. 73+105=180,00mb | mb | 300,00 |  |

|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Biejków |
|  |  | długości 1400mb i szerokości 4,60m |  |  |
| L.p | Postawa wyceny | Opis robót | J.m | Ilość robót | Cena jedn. | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 1 t. 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 1,4 |  |  |
| 2 | KNNR 1 t. 0102/01 | Mechaniczne karczowanie krzaków. | ha | 0,08 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 t. 0101/01 | Mechaniczne wykonanie koryta na szerokości korony dogi wraz z uformowaniem poboczy szerokości 0,25m i mechanicznym zagęszczeniem 1400*5,20+[10*5,20+2*10,535]+[2*10,535]+ [10*4,20+2*7,74]+73,00=7505,00 | m2 | 7505,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 t.0202/07;08 | Miejscowe uzupełnienie korony drogi mieszanką kruszywo 0-31,5mm/żwir w stosunku 1:3 objętościowo wraz z mechanicznym zagęszczeniem. | m3 | 65,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 t.0202/07 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie przy użyciu układarki do kruszyw . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. 1400*4,70+[10*4,70+21,10]+21,10+[10* 4,20+15,50] + zjazdy [12*4+5*5]=6800,00 | m2 | 6800,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 t.0204/03 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie przy użyciu układarki do kruszyw . Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. 1400*4,60+[10*4,60+21,10]+21,10+10* 4,10+15,50+73,00=6659,00 | m2 | 6659,00 |  |  |
| 7 | Wycena własna | Wykonanie przepustu rurowego (po uprzednim rozebraniu istniejącego przepustu) o średnicy 40cm z rur PEHD długości 6,00m wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi ze skrzydełkami. | kpl | 1,00 |  |  |
| 8 | Wycena własna | Wykonanie przepustu rurowego (po uprzednim rozebraniu istniejącego) o średnicy 40cm z rur PEHD długości 15,00m wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi ze skrzydełkami. | kpl | 1,00 |  |  |
| 9 | Wycena własna | Oczyszczenie rowów z namułu przy średniej głębokości kopania 30cm wraz z plantowaniem dna i skarp rowu. 73+105=180,00mb | mb | 300,00 |  |  |
|  |  | Wartość netto |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |
|  | Słownie: |  |