Załącznik nr 7 do SIWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 dla OSP OLSZAMY

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, |  |
| 1.2. | Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r. |  |
| 1.3. | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo winno być ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu. |  |
| 1.4. | Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia minimum 2018. Podać markę pojazdu. |  |
| 1.5. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć 16000 kg. Maksymalna całkowita wysokość pojazdu nie może przekraczać 3200mm. |  |
| 1.6. | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin Euro 6 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Silnik o mocy minimum 200 kW. |  |
| 1.7. | Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, Samochód wyposażony w system ABS. |  |
| 1.8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED wbudowane w dachu kabiny lub na dachu w belce min. 2 szt, głośnik min. 100 W, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED z przodu pojazdu, - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa lub LED z tyłu pojazdu, - lampy, głośniki zabezpieczone przed uszkodzeniami, - fala świetlna umieszczona na tylnej ścianie zabudowy |  |
| 1.9. | W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. |  |
| 1.10. | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Otwierane lub wysuwane podesty poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 1.11. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina musi być wyposażona m.in. w: - osłonę rurową przodu kabiny przed uszkodzeniami, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, - w uchwyty do mocowania 4 aparatów oddechowych umieszczonych w oparciach tylnych siedzeń, - mocowanie aparatów oddechowych z konstrukcją dźwigni uniemożliwiającą przypadkowe odblokowanie aparatów, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - ogrzewanie niezależne od pracy silnika, - klimatyzację, - uchwyt poprzeczny do trzymania w tylnej części kabiny, - instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji przenośnych, - reflektor ręczny (szperacz), - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym, - radio samochodowe z odtwarzaczem CD, |  |
| 1.12. | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. - podest z ładowarkami do radiotelefonów przenośnych typu Motorola GP-360, wpiętymi na stałe do instalacji elektrycznej samochodu dla min. 3 szt. - podest z ładowarkami do latarek typu VULCAN dla min. 2 szt. - latarki typu VULCAN – 2 szt. |  |
| 1.13. | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy m.in. z regulacją wysokości, odległości. |  |
| 1.14. | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 1.15. | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego sugerowane umieszczone po lewej stronie. Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika. |  |
| 1.16. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 1.17. | Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000 |  |
| 1.18. | Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu. |  |
| 1.19. | Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 1.20. | Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |
| 1.21. | Pojazd musi być wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. Samoczynne rozłączanie możliwe przy wyjeździe samochodu. |  |
| 1.22. | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do warunków terenowych, Na osi przedniej i tylnej ogumienie pojedyncze. |  |
| 1.23. | Wzmocnione zawieszenie obu osi na resorach, stabilizatory dla obu osi, amortyzatory. Dopuszcza się tylne zawieszenie pneumatyczne. |  |
| 1.24. | Pełnowymiarowe koło zapasowe (miejsce mocowania uzgodnić z zamawiającym lub dopuszcza się dostarczenie koła zapasowego luzem). |  |
| 1.25. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym. |  |
| 1.26. | Z przodu pojazdu zainstalowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu min. 8 ton z liną o długości ok. 30 metrów, której sterowanie realizowane ma być z pulpitu przenośnego (traktowane jako podstawowe). Na wyjściu liny powinny znajdować się rolki umożliwiające odchylanie się liny podczas pracy, nie powodując jej zniszczenia, lina wyposażona w hak. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (osłona lub pokrowiec). |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2.1. | Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję – np. kompozyt, stal nierdzewna, aluminium. |  |
| 2.2. | Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową lub blachą nierdzewną o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). |  |
| 2.3. | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 1600-2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. |  |
| 2.4. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.5. | Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 2.7. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
| 2.8. | Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. |  |
| 2.9. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic). |  |
| 2.10. | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.11. | W kabinie kierowcy zamontowana sygnalizacja informująca otwarcie szuflad, podestów, tac i rolet. |  |
| 2.12. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.13. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.14. | Zbiornik wody o pojemności min. 3000 dm3 wykonany z materiału kompozytowego. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 2.15. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. Samochód wyposażony w pompę elektryczną do napełniania zbiornika środka pianotwórczego z poziomu terenu z wężem ssącym o długości min. 1,5 mb. |  |
| 2.16. | Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -250 C. |  |
| 2.17. | W przedziale pracy autopompy zamontowany włącznik do wyłączania silnika pojazdu. Awaryjne załączenie autopompy w sposób mechaniczny. |  |
| 2.18. | Autopompa dwuzakresowa: wydajność min. Q = 2400 l/min, przy ciśnieniu 0,8 MPa z głębokości ssania 1.5 m. Dla pompy wysokiego ciśnienia parametry nominalne powinny wynosić min. Q = 250 l/min, przy ciśnieniu 4,0 MPa. |  |
| 2.19. | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
| 2.20. | Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia o długości min. 60 m na zwijadle z możliwością podawania wody podczas jazdy, zakończona prądownicą pistoletową wodno – pianową o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, bez względu na stopień rozwinięcia węża. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy, tj. elektryczny oraz mechaniczny (ręczny). Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |  |
| 2.21. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z boku pojazdu, po jednej nasadzie z każdego boku pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu, |  |
| 2.22. | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: min. 4 zraszacze, dwa umieszczone przed przednią osią, dwa bokach pojazdu, |  |
| 2.23. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.24. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
| 2.25. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - licznik motogodzin, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika) - W kabinie kierowcy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolnopomiarowe: - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego, - wskaźnik niskiego ciśnienia. |  |
| 2.26. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |  |
| 2.27. | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
| 2.28. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 2.29. | Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie. |  |
| 2.30. | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.31. | Maszt oświetleniowy: - działanie masztu powinno odbywać się płynnie podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,0 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy około 2000 W lub maszt oświetleniowy wyposażony w lampy LED o strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi, - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55. |  |
| III | Wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem. |
| 3.1 | Samochód wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową GP2x. |  |

| IV | Warunki gwarancji |
| --- | --- |
| 4.1 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 4.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposarzenie w języku polskim |  |
| 4.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, badania techniczne. |  |

Wykonawca wykona napisy na samochodzie ,, OSP OLSZAMY + numery operacyjne’’. Miejsce napisów do uzgodnienia z Zamawiającym.

„Wykonawca zamontuje wyposażenie samochodu przekazane przez Zamawiającego. Jego rozmieszczenie i zamocowanie do uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia”.

UWAGA:

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa ,, spełnia’’ bądź ‘’nie spełnia’’, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno –użytkowe.