Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Parametry techniczno-użytkowe specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim)

| L.P. | Parametry techniczne pojazdu: | Wymagane przez Zamawiającego: | Spełnia/ nie spełnia* (wpisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Minimalne parametry techniczne pojazdu: |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy (podać markę i model) | X |  |
| 2 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 3 | Rodzaj i moc silnika | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min. 100 KM |  |
| 4 | Rodzaj lakieru | Lakier podstawowy w kolorze innym niż biały |  |
| 5 | Komputer pokładowy | Tak |  |
| 6 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki | Tak |  |
| 7 | Rozstaw osi | Minimum 3300 mm |  |
| 8 | Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna minimum 5-biegowa (5+wsteczny) |  |
| 9 | Ilość miejsc | 9 miejsc w kabinie (kierowca + 8 pasażerów) |  |
| 10 | Przednie światła przeciwmgielne | Tak |  |
| 11 | Napęd na koła przednie | Tak |  |
| 12 | Niezależne zawieszenie przednie i tylne | Tak |  |
| 13 | Norma emisji - EURO 6 | Tak |  |
| 14 | Emisja dwutlenku węgla (CO2) w cyklu mieszanym/łączonym w g/km zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert; | Nie więcej niż 180 |  |
| 15 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym/łączonym w litrach/100 km zmierzone wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innych metody pomiaru zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność ofert; | Nie więcej niż 9 |  |
| Wyposażenie standardowe: |
| 16 | Fotel kierowcy | Z regulacją przesuwu, pochylenia siedziska i wysokości, wyposażony w podłokietniki |  |
| 17 | Regulacja kolumny kierownicy | Minimum w dwóch płaszczyznach |  |
| 18 | Poduszka powietrzna | Kierowcy i pasażera 1 rzędu (poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji) |  |
| 19 | Drzwi boczne | Umożliwiające dostęp do 2 i 3 rzędu siedzeń lub przestrzeni bagażowej-przesuwne, prawa strona |  |
| 20 | Tylne drzwi | Z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem |  |
| 21 | Drugi i trzeci rząd siedzeń | Składany, umożliwiający zmianę funkcji pojazdu z osobowego na dostawczy |  |
| 22 | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa | Tak |  |
| 23 | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |  |
| 24 | ABS | Tak |  |
| 25 | ESP | Tak |  |
| 26 | System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania | Tak |  |
| 27 | Hamulce | Tarczowe, wentylowane z przodu i tyłu |  |
| 28 | Immobiliser | Elektroniczny, włączony samoczynnie |  |
| 29 | Centralny zamek | Tak |  |
| 30 | Sterowanie zamkiem z pilota | Tak |  |
| 31 | Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane | Tak |  |
| 32 | Sterowanie elektryczne bocznych szyb przednich | Tak |  |
| 33 | Zagłówki z regulacją wysokości | Tak |  |
| 34 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | Tak |  |
| 35 | Radio stereo z odtwarzaczem MP3 | Tak |  |
| 36 | Komplet głośników | Tak |  |
| 37 | Klimatyzacja | Tak |  |
| 38 | Czujniki parkowania, minimum tył | Tak |  |
| 39 | Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne/atermiczne | Tak |  |
| 40 | Przyciemniane szyby w części pasażerskiej | Tak |  |
| 41 | Wszystkie siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny | Tak |  |
| 42 | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | Dodatkowy wymiennik ciepła |  |
| 43 | Gaśnica, trójkąt, apteczka, narzędzia, podnośnik | Tak |  |
| 44 | Tapicerka | Materiałowa |  |
| 45 | Komplet dywaników podłogowych | Gumowe |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
| 46 | Dodatkowy komplet kół (felgi stalowe) z oponami zimowymi | Tak |  |
| 47 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem "pojazd dla osób niepełnosprawnych" | Tak |  |
| 48 | Stanowisko do mocowania 1 wózka inwalidzkiego | Tak |  |
| 49 | Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego | Tak |  |
| 50 | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim | Tak |  |
| 51 | Najazdy aluminiowe | Tak |  |
| Warunki gwarancji: |
| 52 | Mechaniczna tj. silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne | Min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy) |  |
| 53 | Powłoka lakiernicza | Min. 36 miesięcy (bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy) |  |
| 54 | Perforacja nadwozia | Min. 96 miesięcy (bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy) |  |

Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

- Homologację fabryczną;

- Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim;

- Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu;

- Książkę przeglądów serwisowych;

- Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu;

- Fakturę VAT;

- Dokument potwierdzający posiadanie akcyzy;

- Kartę pojazdu.

# Text boxes

# GMINA PROMNA

www.promna.pl

Promna Kolonia 5, 26-803 Promna

Tel. (48) 613-36-28, e-mail: gminapromna@promna.pl