ZP-3410/04/2009

GMINA PROMNA

Promna- Kolonia 5

26-803 Promna

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej siwz)

DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania pn.

## „Przebudowa dróg na terenie gminy Promna”

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zatwierdził:

Promna, dnia 30.06.2009 r.

...........................................................

/podpis/

ZAMAWIAJĄCY:

## Gmina Promna, pow. białobrzeski woj. mazowieckie

## reprezentowana przez Wójta Gminy Promna

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Promnie

26-803 Promna, Promna-Kolonia 5.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008r Nr 171 poz. 1058, Nr 220 poz. 1420, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 101) w trybie przetargu nieograniczonego.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Promna w miejscowościach: Lisów, Lekarcice Stare – Lekarcice Nowe – Piekarty, Promna Kolonia – Falęcice Parcela.

dzieląca się na poszczególne zadania:

Zadanie I.: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lisów (działka nr 62) długości 525m. i szerokości 4,0 m.

Zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lekarcice Stare – Lekarcice Nowe – Piekarty  długości 2560 m i szer.. 4,0 m.

Lekarcice Stare (działki nr 88/1, 88/2, 88/3, 88/4), Lekarcice Nowe (działka nr 75), Piekarty    (dziłka nr 142)

Zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej Promna Kolonia (działka nr 10/2) – Falęcice Parcela (działka nr 92) długości 1050 m i szerokości 4,0 m.

Szczegółowy zakres robót obejmuje następujące prace:

Zadanie I:

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Lisowie długość 525m. i szerokość 4,0m.

| Lp. | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym | km | 0,525 |
| 2. | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, na odkład – wykonanie koryta gł.15 cm, szer.0,45 m, na poszerzeniu str. P i L, | m2 | 126,0 |
| 3. | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu str. P i L, | m2 | 126,0 |
| 4. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy 20 cm, na poszerzeniu str. P i L | m2 | 126,0 |
| 5. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), średni. grubość warstwy 15 cm - wzmocnienie i wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni brukowej | m2 | 462,0 |
| 6. | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, | m2 | 1650,0 |
| 7. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej | m2 | 1650,0 |
| 8. | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 | Mg | 112,0 |
| 9. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 | m2 | 2133,0 |
| 10. | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z uzupełnieniem gruntu średn. gr. 15cm, szer. 0,75m strona P i L | m2 | 788,0 |

Zadanie II:

Przebudowa odcinka drogi gminnej Lekarcice Stare – Lekarcice Nowe – Piekarty długości 2560 m i szer. 4,0 m.

| Lp. | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym | km | 2,56 |
| 2. | Rozebranie istniejącego przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm, długości 6,0 m | m | 6,0 |
| 3. | Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-10 pod przepust średnicy 60 cm | m3 | 0,72 |
| 4. | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm i długości 8,0 m | m | 8,0 |
| 5. | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 60 cm , strona P i L | szt | 2 |
| 6. | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej i tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 10752,0 |
| 7. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm | m2 | 10752,0 |
| 8. | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 | Mg | 525,0 |
| 9. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 | m2 | 10240,0 |
| 10. | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie, szer. 1,0 m, strona P i L | m2 | 5120,0 |

Zadanie III:

Przebudowa odcinka drogi gminnej Promna Kolonia – Falęcice Parcela długości 1050 m

i szer. 4,0 m.

| Lp. | Opis | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym | km | 1,050 |
| 2. | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żużlowej, żwirowej i tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4453,0 |
| 3. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm | m2 | 4453,0 |
| 4. | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 | Mg | 217,0 |
| 5. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 | m2 | 4243,0 |
| 6. | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie z dowozem gruntu śred. gr.15 cm, szer. 0,75 m, strona P i L | m2 | 1575,0 |

3.2  Zamówienie wg   CPV:  45.23.30.00-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

3.3 Zamawiający – na mocy art. 36 ust. 2 Prawa zamówień publicznych – żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących wykonanie poszczególnych zadań w całości.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Składanie ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający określa jako wykonanie każdego z osobna zadania, którego termin ustala się na:

14 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania stosownej umowy na wykonanie zadania I

35 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania stosownej umowy na wykonanie zadania II

21 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania stosownej umowy na wykonanie zadania III

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców:

- Wymagane jest wykazanie się co najmniej jedną robotą tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto.

8.2 Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.

- Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą.

8.3 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, wobec których zachodzi okoliczność wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę w okolicznościach, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 8 ust. 1 niniejszej Specyfikacji są:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) – Załącznik nr 6

- Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Załącznik 7.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami:

  - W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. W przypadku przekazywania jakiejkolwiek informacji za pomocą faksu należy potwierdzić ją listownie.

  - Numery telefonów i faksu Zamawiającego prowadzącego procedurę przetargową: tel./fax. (048) 613-3628;

- Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami:

Ireneusz Chochlewicz

kontakt: tel. 048 613-3628 w godz. 9.00 – 14.00.

- Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres trzydziestu (30) dni od terminu składania ofert

- Sposób przygotowania ofert:

  - Przygotowanie oferty:

1/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2/ Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3/ Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4/ Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5/ Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6/ Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej siwz pkt.9.

7/ Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zalecanymi oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,

8/ Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9/ Zamawiający sugeruje aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości ofert.

  - Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

W przypadku wybrania oferty wspólnej, przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający poprosi o przedstawienie kopii umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

  - Inne wymagania dotyczące przygotowania ofert.

1/ Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w:

Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5 pokój nr 13 (sekretariat)

Oferta winna być oznaczona następująco „Przebudowa dróg na terenie gminy Promna”. W wypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

2/ Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3/ Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5 w pokoju nr 13 (sekretariat) nie później niż do godz. 10:00 w dniu 24 lipca 2009 r.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otworzone w Urzędzie Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5 na sali konferencyjnej o godz. 10:30 w dniu 24 lipca 2009 r.

- Otwarcie ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także oferowana cena.

- Sposób obliczania ceny oferty:

  - Ceny określić należy na wszystkie elementy zamówienia wymienione w kosztorysie ofertowym (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji), który po wypełnieniu przez oferenta stanowić będzie kosztorys ofertowy wg następujących zasad:

- wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,

- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk,

- cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto.

  - Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto – po dodaniu podatku od towarów i usług Vat.

- Prowadzenie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającymi a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.

- Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium, jakie będzie brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy będzie CENA  zaproponowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryteriów :

Cena .......................................................... 100,0%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 100,0% = liczba punktów

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100,0% - procentowe znaczenie kryterium ceny

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty oraz o warunkach umowy

  - Zamawiający podpiszą umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą, pod względem ceny, ofertę.

  - O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomią odrębnym pismem.

  - Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.

  - Postanowienia umowy zawarto w załączniku do specyfikacji.

##### Wadium

  - Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  - Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto zamówienia.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

  - Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony w § 18 pkt 2 i 3 wzoru umowy.

- Wzór umowy:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji. Termin zawarcia umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zamówienia:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” – określające zasady wnoszenia protestów. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

##### Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

##### Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

##### Załączniki

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i 2 Pzp

Załącznik nr 5 - Mapki z lokalizacją dróg

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 7 - Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie

Załącznik nr 1

______________________________			     	  _____________________________ [pieczęć wykonawcy]							[data]

FORMULARZ  OFERTOWY

# GMINA PROMNA

reprezentowana przez

### Wójta Gminy Promna

26-803 Promna

  - Składamy ofertę na wykonanie remontów dróg na terenie gminy Promna, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

  - Na podstawie warunków zamówienia, podejmujemy się wykonania robót budowlanych będących przedmiotem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami i należytą starannością za następującą cenę:

Zadanie I.: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lisów (działka nr 62) długości 525m. i szerokości 4,0 m

    - w kwocie netto złotych: ............................................

(słownie: ..................................................................................................................)

    - w kwocie brutto złotych: ...........................................

(słownie: .................................................................................................................)

      - w tym podatek VAT w wysokości ......%, to jest w kwocie ...............................zł

(słownie: ...........................................................................................................)

Zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lekarcice Stare – Lekarcice Nowe – Piekarty  długości 2560 m i szer. 4,0m.

Lekarcice Staer (działki nr 88/1, 88/2, 88/3, 88/4), Lekarcice Nowe (działka nr 75), Piekarty (działka nr 142)

    - w kwocie netto złotych: ............................................

(słownie: ..................................................................................................................)

    - w kwocie brutto złotych: ...........................................

(słownie: .................................................................................................................)

      - w tym podatek VAT w wysokości ......%, to jest w kwocie ...............................zł

(słownie: ...........................................................................................................)

Zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej Promna Kolonia (działka nr 10/2) – Falęcice Parcela (działka nr 92) długości 1050 m i szerokości 4,0 m.

    - w kwocie netto złotych: ............................................

(słownie: ..................................................................................................................)

    - w kwocie brutto złotych: ...........................................

(słownie: .................................................................................................................)

      - w tym podatek VAT w wysokości ......%, to jest w kwocie ...............................zł

(słownie: ...........................................................................................................)

  - Na poszczególne zadania wynikające z naszej oferty udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy.

  - Powyższe ceny zostały określone w załączonym kosztorysie ofertowym i obejmują pełen zakres zamówienia w warunkach przedstawionych w specyfikacji.

  - Akceptujemy zakończenie każdego zadania wchodzącego w zakres zamówienia w okresie jednoznacznym z okresem określonym w specyfikacji oraz akceptujemy wzór umowy.

  - Niniejszym potwierdzamy, że niniejsza oferta jest zgodna z terminem związania ofertą wymaganym w specyfikacji.

Załączniki:

        - Oświadczenie oferenta

        - Kosztorys ofertowy

______________________________________________________________

Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej

__________________________________________________

Nazwa oferenta

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Adres i nr kontaktowy tel./fax.

Załącznik Nr 2

Zadanie I

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Lisów długość 525 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0+000 – 0+525 km 0,525 | km | 0,525 |
| 2. | KNNR 6 0102-02 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, na odkład – wykonanie koryta gł.15 cm, szer.0,45 m, na poszerzeniu str. P i L, km 0+220 – 0+360 (na odcinku istn. bruku) 140x0,45x2 | m2 | 126,0 |
| 3. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu str. P i L, km 0+220 – 0+360 140x0,45x2 | m2 | 126,0 |
| 4. | KNNR 6 0113-01,04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy 20 cm, na poszerzeniu str. P i L km 0+220 – 0+360 140x0,45x2 | m2 | 126,0 |
| 5. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), średni. grubość warstwy 15 cm - wzmocnienie i wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni brukowej km 0+220 – 0+360 140x3,30 | m2 | 462,0 |
| 6. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, km 0+000 – 0+220; 0+360 – 0+515 + skrzyż. 62x0,215x2+(220+155+10)x4,20+42x0,215+82x0,215 | m2 | 1650,0 |
| 7. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej km 0+000 – 0+220; 0+360 – 0+515 + skrzyż. 62x0,215x2+(220+155+10)x4,20+42x0,215+82x0,215 | m2 | 1650,0 |
| 8. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 [62x0,215x2+(515+10)x4,10+42x0,215+82x0,215]x0,050 | Mg | 112,0 |
| 9. | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 62x0,215x2+(515+10)x4,0+42x0,215+82x0,215 | m2 | 2133,0 |
| 10. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z uzupełnieniem gruntu średn. gr. 15cm, szer. 0,75m strona P i L 525x0,75x2 | m2 | 788,0 |

Zadanie I

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Lisów długość 525 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu | Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0+000 – 0+525 | km | 0,525 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0102-02 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, na odkład – wykonanie koryta gł.15 cm, szer.0,45 m, na poszerzeniu str. P i L, km 0+220 – 0+360 (na odcinku istn. bruku) | m2 | 126,0 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu str. P i L, km 0+220 – 0+360 | m2 | 126,0 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0113-01,04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy 20 cm, na poszerzeniu str. P i L km 0+220 – 0+360 | m2 | 126,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), średni. grubość warstwy 15 cm - wzmocnienie i wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni brukowej km 0+220 – 0+360 | m2 | 462,0 |  |  |
| 6. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstru-kcyjne nawierzchni, km 0+000 – 0+220; 0+360 – 0+515 + skrzyż. | m2 | 1650,0 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej km 0+000 – 0+220; 0+360 – 0+515 + skrzyż. | m2 | 1650,0 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 | Mg | 112,0 |  |  |
| 9. | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 | m2 | 2133,0 |  |  |
| 10. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z uzupełnieniem gruntu średn. gr. 15cm, szer. 0,75m strona P i L 525x0,75x2 | m2 | 788,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |

Słownie zł : ……………………………………………………………….

…………………………………..

podpis oferenta

Zadanie II

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej Lekarcice Stare – Lekarcice Nowe - Piekarty

długość 2560 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 2,560 | km | 2,56 |
| 2. | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie istniejącego przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm, długości 6,0 m 1x6,0 | m | 6,0 |
| 3. | KNNR 6 0605-02 | Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-10 pod przepust średnicy 60 cm 8,0x0,60x0,15 | m3 | 0,72 |
| 4. | KNNR 6 0605-08 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm i długości 8,0 m 1x8,0 | m | 8,0 |
| 5. | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 60 cm , strona P i L 1x2 | szt | 2 |
| 6. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej i tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2560x4,20 | m2 | 10752,0 |
| 7. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm 2560x4,20 | m2 | 10752,0 |
| 8. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 2560x4,10x0,050 | Mg | 525,0 |
| 9. | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 2560x4,0 | m2 | 10240,0 |
| 10. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie, szer. 1,0 m, strona P i L 2560x1,0x2 | m2 | 5120,0 |

Zadanie II

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej Lekarcice Stare – Lekarcice Nowe – Piekarty

długość 2560 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu | Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym | km | 2,56 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie istniejącego przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm, długości 6,0 m | m | 6,0 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0605-02 | Wykonanie ławy betonowej gr.15cm z betonu B-10 pod przepust średnicy 60 cm | m3 | 0,72 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0605-08 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm i długości 8,0 m | m | 8,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o średnicy 60 cm , strona P i L | szt | 2 |  |  |
| 6. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej i tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 10752,0 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm | m2 | 10752,0 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 | Mg | 525,0 |  |  |
| 9. | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 | m2 | 10240,0 |  |  |
| 10. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie, szer. 1,0 m, strona P i L | m2 | 5120,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |

Słownie zł : …………………………………………………………………………..

……………………………………..

podpis oferenta

Zadanie II

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej Kol.Promna – Falęcice - Parcela

długość 1050 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 1,050 | km | 1,050 |
| 2. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żużlowej, żwirowej i tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 62x0,215x2+(1020+30)x4,20+82x0,215x2 | m2 | 4453,0 |
| 3. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm 62x0,215x2+(1020+30)x4,20+82x0,215x2 | m2 | 4453,0 |
| 4. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 (62x0,215x2+(1020+30)x4,10+82x0,215x2)x0,050 | Mg | 217,0 |
| 5. | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 62x0,215x2+(1020+30)x4,0+82x0,215x2 | m2 | 4243,0 |
| 6. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie z dowozem gruntu śred. gr.15 cm, szer. 0,75 m, strona P i L 1050x075x2 | m2 | 1575,0 |

Zadanie III

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej Kol. Promna – Falęcice - Parcela

długość 1050 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu | Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 1,050 | km | 1,050 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żużlowej, żwirowej i tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 62x0,215x2+(1020+30)x4,20+82x0,215x2 | m2 | 4453,0 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm 62x0,215x2+(1020+30)x4,20+82x0,215x2 | m2 | 4453,0 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 (62x0,215x2+(1020+30)x4,10+82x0,215x2)x0,050 | Mg | 217,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2 62x0,215x2+(1020+30)x4,0+82x0,215x2 | m2 | 4243,0 |  |  |
| 6. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie z dowozem gruntu śred. gr.15 cm, szer. 0,75 m, strona P i L 1050x075x2 | m2 | 1575,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |

Słownie zł : ………………………………………………………..

……………………………………..

podpis oferenta

wzór umowy

Załącznik nr 3

### U M O W A   Nr ...........

zawarta w Urzędzie Gminy w Promnie w dniu ............... 2009 r., pomiędzy:

Gminą Promna, z siedziba w Urzędzie w Promnie, Promna-Kolonia 5, reprezentowaną przez:

- Wojciecha Nowaka	– Wójta Gminy Promna

zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a  ....................................................  NIP ................ z siedzibą: .................. ul. ............., reprezentowana przez:

- .............................................

- .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

## Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Promna”

## Zadanie nr …

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 30.06.2009r. oraz w stawkach określonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej złożonej w przetargu nieograniczonym.

§ 2.

Termin zakończenia prac ustala się na .......................... roku.

§ 3.

W terminie 3 dni od zawarcia umowy nastąpi przekazanie Wykonawcy terenu prac.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

- Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

- Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

- W przypadku jak w ust. 2 Zamawiający może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.

§ 6.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów Wykonawcy. Wykonawca do realizacji umowy użyje materiałów najwyższej jakości – klasy I.

§ 7.

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

- Zapewnia właściwą organizację robót i urządzenie placu budowy oraz organizację ruchu drogowego dla uczestników ruchu drogowego.

- Ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.

- Zapewnia składowanie materiałów oraz dozór placu budowy.

- Doprowadza uszkodzone podczas prac elementy zagospodarowania działek do stanu przed wykonaniem robót.

§ 8.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych, takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje sieci.

§ 9.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu wykonania robót oraz złożonych faktur.

- Faktury będą uregulowane w formie przelewu ciągu 30 dni od daty ich złożenia w siedzibie zamawiającego.

§ 10.

- Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto: ................... zł, słownie złotych: ..............................................., w tym ....% podatek VAT: ................................ zł, cena netto: ............................. zł.

- Cena za wykonanie prac określonych w § 1 nie ulegnie zmianie.

- W przypadku przerwania wykonywania prac z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§ 11.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

§ 12.

Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu umowy będzie inspektor nadzoru ............. .................... nr uprawnień ................................................

§ 13.

Wykonawca oświadcza, że wykonaniem robót będzie kierował .................................... ....................................  nr uprawnień ...............................................

§ 14.

Kierownik robót informuje inspektora nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 15.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za zwłokę z oddaniem określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 16.

W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 17.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.

§ 18.

Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniósł zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy na następujących warunkach:

- w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości brutto niniejszej umowy, co daje kwotę ................. zł (słownie złotych: ............................), w formie ..........................................................,

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie ......... zł (słownie złotych: ...........................), gwarantować będzie zgodne z umową wykonanie jej postanowień i zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni po zrealizowaniu przedmiotu umowy,

- 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie ......... zł (słownie złotych: ...........................), służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wg ustaleń § 17 niniejszej umowy.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Promna								Wykonawca

Załącznik nr 4

______________________________			     	  _____________________________ [pieczęć wykonawcy]							[data]

## OŚWIADCZENIE OFERENTA

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzanej przez Zamawiającego – w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 30.06.2009r.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w siwz.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w specyfikacji. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeśli zostanie przyznany nam kontrakt.

- Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji robót budowlanych w określonym czasie.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu Ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

______________________________________________________________

Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej

__________________________________________________

Nazwa oferenta

Załącznik Nr. 6

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu.

| Lp | Odbiorca / Miejsce wykonania | Wartość | Zakres przedmiotowy | Data rozpoczęcia / zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

#621

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr. 7

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

| Lp. | Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu | Uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

#634

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby / podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)