Załącznik nr  9

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Urzędu Gminy Promna.

Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262260-5 Usuwanie azbestu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 Kładzenie rynien

- Informacja o terenie budowy:

Prace prowadzone będą w obiekcie użytkowanym.

- Zakres robot

3.1 Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo - cementowych (eternit) wraz z  wywozem i utylizacją,

3.2 Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów lukarn – z blachy nie nadającej się do użytku wraz z transportem złomu,

3.3 Izolacje cieplne i przeciwdziękowe z wełny mineralnej oraz wiatroizolacja  z folii wstępnego krycia

3.4 Łacenie i pokrycie dachu blachą dachówkową powlekaną matową (gr. 0,55 mm) oraz wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich

3.5 Uzupełnienie tynków zwykłych cem – wap. kat. III na kominach ponad dachem

3.6 Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (kominy)

3.7Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej

3.8 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 125 mm

3.9 Wymiana zużytych rur spustowych na rury z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm

3.10 Rozebranie podsufitki drewnianej i wykonanie podsufitki typu „Siding”.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawartą  umową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

- Przekazanie placu

Zamawiający protokólarnie przekaże Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca na dzień przekazania placu budowy winien posiadać i przedstawić Zamawiającemu:

- decyzję administracyjną zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu białobrzeskiego wydaną w oparciu a art. 17 Ustawy o odpadach z dn. 27.04.2001r. (Dz.U.2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);

- umowę na zdeponowanie odpadów azbestowo - cementowych podpisaną z właścicielem składowiska odpadów posiadających odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych

o w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych innego podmiotu gospodarczego umowę z firmą. transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (art.28 Ustawy o odpadach z dn. 27.04.2001r. (Dz.U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

- Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca rob6t zobowiązany jest do zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót placu budowy przed dostępem osób niepowołanych. W razie wystąpienia opadów atmosferycznych wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budynek przed zalaniem.

- Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy po zakończonych robotach.

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Wykonawca winien znać wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska i stosować je w trakcie trwania robót budowlanych.

Zgodnie z ustawą  o ochronie środowiska Wykonawca przejmie odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepis6w o ochronie przeciwpożarowej, a w razie wywołania przez niego pożaru na terenie placu budowy lub jego sąsiedztwie, będzie odpowiedzialny za wszelkie związane z tym szkody i pokryje koszty ich usuwania.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia spowodowane w trakcie wykonywania prac budowlanych, będzie zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawcajest zobowiązany podczas realizacji robót do przestrzegania przepis6w dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobów i warunków bezpieczeństwa użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Utrzymanie robot

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochrony robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

- Materiały

- Zastosowane materiały:

- blachodachówka gr. 0,55 mm, matowa,

- blacha powlekana gr. 0.55  mm.

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Przechowywanie i składowanie materiałów

Wszystkie miejsca czasowego składowania i przechowywania material6w będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego. Po zakończeniu robót teren składowania doprowadzony zostanie przez Wykonawcę do stanu pierwotnego, w sposób zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Sprzęt

Nie przewiduje się szczególnych wymogów dotyczących sprzętu do wykonania robót objętych zamówieniem.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i elektronarzędzi dopuszczonych do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość robót i ochronę środowiska.

- Transport

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Wykonywanie robot

17.1. 	Organizacja robót.

Przystępując do robót wykonawca w pierwszej kolejności wykona:

- przeprowadzi szkolenie pracowników zatrudnionych przy demontażu eternitu

- zabezpieczenie załogi wyposażonej w środki ochrony osobistej (ubranie maski, rękawice, obuwie, okulary ochronne oraz w niezbędne narzędzia do prac demontażowych) rusztowania, piłki ręczne do metalu, liny konopne do transportu pionowego płyt, folia do przykrycia płyt zdemontowanych,

- wygrodzenie budynku taśmami ostrzegawczymi oraz umieści wokó1 terenu tablice ostrzegawcze o pracach z eternitem,

- przygotuje urządzenia do zraszania płyt eternitowych w celu zabezpieczenia przed ewentualnym pyleniem.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepis6w Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.l0.2005r.(Dz. U. Nr 216 poz 1824) w sprawie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

17.2. 	Demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo - cementowych

(eternit),

Przebieg prac demontażowych.

- prace demontażowe należ rozpocząć od kalenicy budynku po uprzednim ich zroszeniu wodą, demontując gąsiory oraz kolejno poszczególne płyty eternitu,

- zdemontowana płyta po uprzednim jej odcięciu od metalowych zamocowań zostanie ostrożnie i z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz przepisów bhp przetransportowana na dół i złożona na podkładach kolejno płyta na płytę w wyznaczonym miejscu zabezpieczając składowisko folią,

- przy demontażu zamocowań płyt eternitowych będą użyte tylko narzędzia ręczne (piłki obcęgi, klucze) w celu zabezpieczenia przed pyleniem, do transportu pionowego liny konopne,

- każde powstałe odpadki z ewentualnego pęknięcia płyt będą natychmiast umieszczane w workach polietylowych, składowane w wyznaczonym miejscu i  przygotowane do transportu,

- po zakończeniu demontażu wszystkich płyt eternitowych cały budynek zostanie poddany przeglądowi pod katem usunięcia wszelkich odpadów azbesto-cementowych w wypadku ich występowania zostaną one zgromadzone w specjalnych do tego celu przeznaczonych workach polietylowych.

- zdemontowane płyty zostaną odpowiednio zabezpieczone przed emisją pyłu do środowiska przez opakowanie folią polietylenową gr. nie mniejszej niż 0,2 mm i następnie przetransportowane do miejsca przeznaczonego na utylizację. Za ten proces jest w całości odpowiedzialna firma posiadająca specjalne dla tych prac pozwolenia, certyfikaty lub koncesje.

- po zdemontowaniu konstrukcja więźby dachowej w części przewidzianej do remontu zostanie przygotowana do montażu blachodachówki poprzez wykonanie łacenia i pokryta nowym pokryciem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta blachodachówki

17.3. 	Utylizacja zdemontowanych płyt z eternitu.

17.4. 	Roboty pokrywcze i blacharskie

Po dokonaniu przeglądu więźby dachowej można przystąpić do wykonania pokrycia dachowego stosując do tego celu blachchodachówkę matową gr. 0,55mm.

17.5. 	Oczyszczenie placu budowy po zakończeniu robót

- Kontrola jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

- Dokumenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza się między innymi:

- Umowa

- STWiOR

- oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami i certyfikatami

- protokół przekazania placu budowy,

- oświadczenie wykonawcy o dokonaniu utylizacji płyt azbestowo - cementowych zgodnie z właściwym obowiązującym rozporządzeniem w sprawie sposobów i warunków bezpieczeństwa użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- karta przekazania odpadu (płyt azbestowo – cementowych) do utylizacji

- protokół odbioru robót itp.

- Odbiór robót

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia odbioru częściowego wykonanych prac zakończonych protokołem odbioru częściowego.

- Odbiór techniczny końcowy kończy się spisaniem protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania obiektu do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia;

- W przypadku zakończenia odbioru protoko1arnym stwierdzeniem braku przygotowania obiektu do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór robót w terminie wyznaczonym przez przedstawicie1a Zamawiającego.

- Dokumenty do odbioru końcowego robót.

- oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budow1aną oraz o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi po1skimi normami i certyfikatami.

- oświadczenie wykonawcy o dokonaniu utylizacji płyt azbestowo - cementowych zgodnie z właściwym obowiązującym rozporządzeniem w sprawie sposob6w i warunków bezpieczeństwa użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

o karta zdania odpadu (płyt azbestowo - cementowych) do utylizacji

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.

21. Przepisy związane

Roboty budow1ane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi i normami dotyczącymi poszczegó1nych rodzajów robót.

- Ustawa Prawo budow1ane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414) wraz z późn. zm. (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr. 156 poz. 1118 wraz z późn. zm.)

- U stawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z póżn. zm)

- Ustawa o wyrobach budow1anych z dnia 19 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (jednolity tekst Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 wraz z póżn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 poz.690 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r roku w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budow1anych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)

- U stawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204 poz.2087)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 1utego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budow1mlych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. z 2004r nr 71 poz. 649)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem budowlanym.