Przasnysz, dnia 16.06.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

(szacowana wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro)

Nazwa zamówienia: Budowa garaży przy ul. Starzyńskiego w Przasnyszu

Zamawiający: Miasto Przasnysz

ul. Jana Kilińskiego 2

06-300 Przasnysz

oraz

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Starzyńskiego w Przasnyszu

Tel.: (029) 756 49 00    Fax (029) 756 49 39

zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę garaży przy ul. Starzyńskiego w Przasnyszu:

- Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zmówienia jest budowa zespołu 7 garaży jednostanowiskowych o wymiarach 3,00/6,00m oraz 4 boksów gospodarczych o tych samych wymiarach. Garaże i komórki wykonane w konstrukcji stalowej z opierzeniem blachą trapezową ocynkowaną.  Projekt obejmuje 8 garaży i 4 boksów gospodarczych z czego garaż oznaczony jako ocieplony nie będzie wykonany w ramach niniejszego zamówienia. Garaże posadowiono na płycie betonowej 10cm wzmocnionej siatką stalową. Przedmiotem zamówienia jest cała płyta pod 8 garaży i 4 boksy gospodarcze.

Ponadto zamówienie obejmuje rozbiórkę 3 murowanych komórek gospodarczych o wym. 4,1/6,0/2,7m z wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót i prac:

  - wykonanie geodezyjnego tyczenia obiektu,

- korytowanie pod płytę fundamentową z wywiezieniem urobku i jego zagospodarowaniem przez Wykonawcę,

- budowa płyty żelbetowej gr. 10cm z użyciem łaty wibracyjnej i zatarciem mechanicznym, zbrojonej siatką stalową prefabrykowaną na podsypce z piasku      gr. 10 cm (zmiana grubości płyty i podsypki  względem projektu),

  - budowa zespołu siedmiu garaży blaszanych i czterech boksów gospodarczych blaszanych,

  - rozbiórka komórek gospodarczych,

  - niwelacja i uporządkowanie terenu,

  - prowadzenie dziennika budowy,

  - inwentaryzacja geodezyjna,

  - dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

Rozbiórka komórek gospodarczych może się odbyć po wykonaniu garaży i boksów gospodarczych.

Dopuszcza się  zastosowanie rozwiązania konstrukcyjnego innego niż w projekcie. W tym przypadku należy załączyć do oferty projekt proponowanego rozwiązania do dokumentacji powykonawczej stosowne certyfikaty.

Oferent powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

- Wspólny słownik zamówień (CPV)

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

- Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza realizację zadania przy udziale podwykonawcy. Umowa podwykonawstwa może być zawarta tylko z podwykonawcą zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia:   do 28.08.2015r.

- Forma wynagrodzenia: kosztorysowe

## Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Miasto Przasnysz oraz Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Starzyńskiego w Przasnyszu w wysokości około 50% na 50%. Jednocześnie informujemy, że miasto posiada 66% udziału w w/w Wspólnocie.

# Sposób obliczenia ceny oferty

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Cenę oferty należy skalkulować kosztorysem w oparciu o dostępne w branży źródła wyceny z uwzględnieniem specyfiki prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- W cenie brutto należy uwzględnić VAT z odpowiednim wskaźnikiem procentowym zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia

Urząd Miasta Przasnysz

ul. J. Kilińskiego 2

06-300 Przasnysz

Osoba do kontaktów: Mariusz Brodziński

Numer telefonu (029) 756 49 19, fax (029) 756 49 39

e-mail:   im@przasnysz.um.gov.pl

- Kryteria oceny ofert i zasady oceny oferty:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

- Cena – waga kryterium 100%

- Miejsce sposób i termin składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób zgodny z treścią formularza załączonego do zapytania i złożyć do dnia 26.06.2015r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Przasnysz przy ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w Biurze Obsługi Interesanta, bądź przesłać pocztą na w/w adres.

Należy złożyć ofertę zawierającą:

- Formularz oferty cenowej

- Kosztorys ofertowy.

Załączniki do zapytania:

                - Formularz oferty cenowej

                - Przedmiar robót

                - Projekt budowlany