Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie rocznego przeglądu podstawowego  sieci dróg gminnych Miasta Przasnysza zarządzanych przez Burmistrza Przasnysza o dł. 68,225 km”

- Zakres prac do wykonania:

- Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli (przegląd podstawowy) stanu technicznego dróg gminnych o łącznej długości 68,225 km (zgodnie z załącznikiem nr 2), z zachowaniem następujących warunków:

- przegląd okresowy ma być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów, dotyczących przeprowadzania podstawowych przeglądów okresowych dróg (przeglądy roczne),

- przegląd ma być przeprowadzony w dowiązaniu do przyjętej przez Zamawiającego wersji projektu sytemu referencyjnego,

- ocena ma być dokonana wg kryteriów, zakładających podział czynności przeglądowych na przegląd i ocenę (średnia ważona) w uzgodnionej z Zamawiającym skali punktowej następujących grup elementów, zlokalizowanych w korytarzu drogi:

- jezdnie i krawężniki,

- chodniki i ścieżki rowerowe,

- pobocza, skarpy, nasypy,

- elementy odwodnienia,

- oświetlenie,

- elementy organizacji ruchu (stałej)

- każda ocena punktowa, określająca stan wybranej grupy elementów występujących na danym odcinku międzywęzłowym drogi, dodatkowo ma być opatrzona indywidualnym, odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem,

- w przypadku wystąpienia na danej drodze miejsc krytycznych i szczególnie istotnych z punktu widzenia przeprowadzanej oceny stanu, dodatkowo do każdego protokołu należy dołączyć odpowiednią dokumentacją fotograficzną,

- wyniki przeglądu mają zostać wprowadzone do protokołu zgodnie z wzorem i kryteriami ocen udostępnionymi przez Zamawiającego (załącznik nr 3) oraz odnotowane w książce drogi oraz sporządzenie wersji papierowej tych protokółów  (format *.PDF)  jak i Wprowadzenie odpowiednich wpisów w komputerowej bazie danych oprogramowania MapInfo / EwidGIS (wdrożonego u Zamawiającego do prowadzenia elektronicznej „Książki Drogi”) w zakresie „Wykazu protokółów kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi” .

- Rozbudowa projektu podstawowej wersji systemu referencyjnego o nowe odcinki dróg gminnych zaliczonych uchwałami do kategorii dróg gminnych o łącznej długości 1,637 km (zgodnie z załącznikiem nr 2), w następującym zakresie:

- wprowadzenie nowych odcinków dróg gminnych zaliczonych uchwałami do kategorii dróg gminnych do warstw cyfrowych posiadanego systemu referencyjnego dróg obsługiwanego przez oprogramowanie MapInfo / EwidGIS (wdrożonego u Zamawiającego do prowadzenia elektronicznej „Książki Drogi”),

- wprowadzenie nowych odcinków dróg gminnych do bazy danych oprogramowania MapInfo / EwidGIS (wdrożonego u Zamawiającego do prowadzenia elektronicznej „Książki Drogi”),

- aktualizacja zbiorczego zestawienia elementów systemu referencyjnego dróg,

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej dróg gminnych objętych okresowym przeglądem stanu technicznego dróg o łącznej długości 68,225 km - zdjęcia cyfrowe wykonane nie rzadziej niż co 10 m wraz z wprowadzeniem zdjęć do bazy danych oprogramowania PhotoBrowser (wdrożonego u Zamawiającego do przeglądania dokumentacji fotograficznej z przeglądów okresowych dróg) - zapis w wersji elektronicznej na dysku Zamawiającego),

- Wykonanie analizy statystycznej z okresowego przeglądu stanu technicznego dróg, składającej się z:

- ogólnej oceny stanu dróg objętych przeglądem okresowym, przedstawionej w ujęciu procentowym (ze wskazaniem oceny średniej uzyskanej dla dróg w ramach przeprowadzonego przeglądu),

- zestawienia tabelarycznego wyników (ocen cząstkowych i ocen ogólnych, wyliczonych w dowiązaniu do przebiegu drogi (średnie ważonej), uzyskanych w ramach przeprowadzonego przeglądu okresowego dla dróg objętych przeglądem,

- Opracowanie i wydruk mapy stanu technicznego dróg, przedstawiającej w formie graficznej wyniki uzyskanych ocen cząstkowych jezdni w ramach przeprowadzonego przeglądu okresowego dróg gminnych na tle elementów systemu referencyjnego - 1 egz.,

- Aktualizacja bazy danych przeglądów okresowych dróg gminnych, obsługiwanej  przez wdrożone u Zamawiającego oprogramowanie do obsługi i wypełniania protokołów z przeglądów okresowych dróg (program OSD), zawierającą komplet zgromadzonych danych w ramach przeprowadzonego podstawowego przeglądu dróg (zgodnie kryteriami i skalą ocen przyjętą przez Zamawiającego dla przeprowadzonego przeglądu okresowego dróg) oraz instalacja i konfiguracja baz danych (oprogramowania MapInfo/EwidGIS oraz OSD) przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego.

- Przedmiotem przekazania rezultatów wykonanych prac mają być:

- warstwy cyfrowe posiadanego systemu referencyjnego dróg obsługiwane przez oprogramowanie MapInfo / EwidGIS – zapis w wersji elektronicznej (format *.TAB) na płycie DVD,

- bazy danych oprogramowania MapInfo / EwidGIS – zapis w wersji elektronicznej na płycie DVD,

- zbiorcze zestawienie elementów systemu referencyjnego – zapis w wersji elektronicznej (format *.XLS) na płycie DVD,

- protokoły z podstawowych (rocznych) przeglądów okresowych dróg gminnych – wydruk papierowy oraz zapis w wersji elektronicznej (format *.PDF) na płycie DVD ,

- dokumentacja fotograficzna dróg gminnych objętych okresowym przeglądem stanu technicznego - zdjęcia cyfrowe wraz z bazą danych oprogramowania PhotoBrowser - zapis w wersji elektronicznej na dysku Zamawiającego,

- analiza statystyczna z okresowego przeglądu stanu technicznego dróg - zapis w wersji elektronicznej (format *.PDF) na płycie DVD,

- mapa stanu technicznego dróg uzyskanych ocen cząstkowych jezdni w ramach przeprowadzonego przeglądu okresowego dróg gminnych na tle elementów systemu referencyjnego – wydruk papierowy oraz zapis w wersji elektronicznej (format *.PDF) na płycie DVD,

- baza danych przeglądów okresowych dróg gminnych, obsługiwana  przez program OSD, zawierającą komplet zgromadzonych danych w ramach przeprowadzonego podstawowego przeglądu dróg - zapis w wersji elektronicznej (format *.PDF) na płycie DVD,

- instalacja i konfiguracja baz danych (oprogramowania MapInfo/EwidGIS oraz OSD) przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawy prawne realizacji prac:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 207 - tekst jednolity: Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010 r.) - art.62 ust.1 pkt.2 ustawy,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - (Dz.U. z 1985 r. nr 14 poz.60 - tekst jednolity: Dz.U. Nr 19, poz.115 z 2007 r. z późn. zm – 16.11.2010 r.) - art.20 ustawy,

- Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz.602 z 1997 r. - obowiązujący tekst jednolity wg Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908),

- Rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz. 582 z dnia 25.04.2005 r.),

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729 z 2003 r.),

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z 1999 r.),

- Termin składania ofert (drogą elektroniczną lub korespondencyjnie) upływa dnia 
15 marca 2016r. o godz. 15:30.

- Termin wykonania prac: nie później niż do 30.06.2016r.